1. Суміші речовин

Алунд — вогнетривкий матеріал на основі Al2O3 з домішками інших оксидів.

Білильне вапно (хлорне вапно) — суміш CaClO2, CaCl2 i Ca(OH)2.

Бордоська рідина — розчин мідного купоросу CuSO4·5H2O у вапняному молоці.

Вапняна вода — насичений водний розчин гашеного вапна Са(ОН)2.

Вапняне молоко — суспензія твердого гашеного вапна Са(ОН)2 у вапняній воді (пересичений розчин).

Купоросне масло — технічна концентрована сірчана кислота H2SO4.

Продовження табл. 1.6

Натронне вапно — суміш гашеного вапна Са(ОН)2 і їдкого натру NаОН.

Нашатирний спирт — розчин аміаку у воді.

Олеум — розчин SO3 у 100 %-ній сірчаній кислоті (димляча сірчана кислота містить H2S2O7).

Плавикова кислота — водний розчин HF.

Рідке скло — водний розчин силікатів натрію і калію (Na,K)SiO3.

Синильна кислота — водний розчин HCN.

Соляна кислота — водний розчин HCl (концентрована соляна кислота містить 35 % HCl).

Терміт — суміш порошку Al і Fe3O4.

Хлорна вода — водний розчин хлору (містить HClO і HCl).

Хлорне вапно — див. білильне вапно.

Царська водка — суміш одного об’єму концентрованої азотної кислоти HNO3 і трьох об’ємів концентрованої соляної кислоти (вміст HCl до 35 %).

2. Мінерали і ювелірне каміння

Агат — SiO2 (різнокольоровий).

Аквамарин — Be3Al2Si6O18 (зеленувато-блакитний).

Алмаз — вуглець С (те ж саме ювелірний діамант, брильянт).

Аметист — Al2O3 (фіолетовий).

Апатит — Са5(РО4) 3 (Cl,OH,F).

Боксит — AlO(OH), інколи Al2O(OH) 4, Al2O3·nH2O.

Бура — Na2B4O7·10H2O.

Галіт — NaCl.

Гематит — Fe2O3.

Гіпс — CaSO4·2H2O.

Графіт — С (гексагональна).

Доломіт — CaMg(CO3) 2.

Залізний колчедан — див. пірит.

Ізумруд — Al2O3 (зелений) і Be3Al2Si6O18 (яскраво-зелений).

Ільменіт — (TiFe)O3.

Кам’яна сіль — див. галіт.

Каолін (каолініт) — Al4(Si4O10)(OH)8.

Корунд — Al2O3.

Криоліт — Na3(AlF6).

Кристобаліт — SiO2 (тетрагональна, кубічна).

Магнезит — MgCO3.

Магнетит (магнітний залізняк) — ()O4.

Магнітний колчедан (піротин) — Fe0.877S.

Малахіт — CuCO3·Cu(OH) 2.

Опал — SiO2·H2O.

Продовження табл. 1.6

Ортоклаз — K(AlSi3O6).

Пірит — FeS2.

Польовий шпат (калієвий) — див. ортоклаз.

Польовий шпат (натрієвий) — див. альбіт.

Плавиковий шпат — див. флюорит.

Рутил — TiO2 (тетрагональна).

Рубін — Al2O3 (червоний).

Сапфір — Al2O3 (синій).

Сердолік — SiO2 (оранжевий).

Сірчаний колчедан — див. пірит.

Сидерит — FeCO3.

Сильвін — KCl.

Слюда (калієва) — KAl2 (AlSi3O10)(OH,F)2.

Сурик — (PbIV)O4 або Pb3O4.

Сфалерит — ZnS (кубічна).

Тинкан — див. бура.

Тридиміт — SiO2 (ромбічна, гексагональна).

Топаз — Al2O3(жовтий).

Тунгстит — WO3·H2O.

Флюорит — CaF2.

Халькопірит — (FeIIICuI)S2.

Хризоберил — (BeAl2)O4.

Хроміт (хромистий залізняк) — (Fe)O4.

Цинкова обманка — див. соралерит.

Циркон — ZrSiO4.

Червоний залізняк — див. гематит.

Шпінель благородна — (MgAl)O2 (рубіни, сапрафіти).

Яшма — SiO2 з домішками Fe2O3, Fe3O4.

3. Металеві сплави (масова частка складових подана у від-
сотках)

Алюмель — на основі Ni, містить Al (1,8…2,5), Мn (1,8…2,2), 
Si (0,8…2,0), інколи Fe (0,5).

Амальгами — сплави ртуті Hg з металами ІА, ІІА, ІБ, ІІБ груп (можливе утворення інтерметалідів).

Бабіти олов’яні: Sn (82…84), Sb (10…12), Cu (6); свинцеві: P (80…82), Sb (16…18), Cu (2).

Бронзи — на основі Cu, містять Sn, Al, Be, Pb, Cr, Si та інші елементи.

Дюралюміній (дюраль) — на основі Al, містить Cu, Mg, Mn.

Інвар — Fe(63), Ni(36), Mn(0,5), C(0,5).

Константан — Cu(60), Ni(40).

Латуні — Cu з Zn (до 50), містять Al, Fe, Mn, Ni, Pb та ін.

Мельхіор — Cu з Ni (5…30), містить Fe, Mn.

Закінчення табл. 1.6

Монель — Ni з Cu (27…29), містить Fe, Mn.

Нейзільбер — Cu з Ni (5…35) і Zn (13…45).

Нержавіючі сталі — хромонікелева: Cr (18), Ni (9), решта — сталь; хромиста: Cr (13…27), решта — сталь.

Ніхром — Ni (65…80), Cr (15), містить Si, Al.

Победіт — WC (90), Co (10).

Сплав Вуда — Bi (50), Pb (25), Sn (12,5), Cd (12,5).

Томпак — латунь з малим вмістом Zn (3…12).

1.2. Термінологічний словник

Абсолютна температура — температура, яка вимірюється за абсолютною термодинамічною шкалою від абсолютного нуля. Одиниця виміру абсолютної температури в SI — кельвін (К). Температура за Цельсієм (t) визначається рівнянням

,

де, Т — температура за Кельвіним (К);

Т0 — 273,15 К.

Ангстрем  — позасистемна одиниця фізичної величини та довжини .

Ар — одиниця площі

Атмосферний тиск — тиск, з яким діє атмосфера Землі на все, що на ній знаходиться. А. т. урівноважується тиском ртутного стовпчика висотою 760 мм, має назву «фізична атмосфера» і позначається атм. .

Бар — позасистемна одиниця фізичної величини тиску  .

Барель — одиниця об’єму, що має декілька різних значень залежно від речовин, для вимірювання яких він застосовується.

Наприклад:

барель нафтовий США (bbl oil): ;

барель сухий США (bbl dry): ;

барель для спиртних напоїв США: ;

барель британський (bbl): ;

барель сухий британський (bbl bry): .

Бушель — позасистемна одиниця об’єму сипких речовин, поширена в англомовних країнах.

Бушель англійський, так званий імперський: 1 bu (UK) = 36,4 l.

Бушель у США (вінчестерський): 1 bu (US) = 35,24 l.

Вузол — позасистемна одиниця швидкості, позначається kn:

1 kn = 1,1508 mi/h = 1,852 km/h (км за годину).

Ват (Вт, W) — похідна одиниця потужності: 1 W = 1J/s.

Галон (gal) — британська одиниця об’єму, місткості:

1 gal = 4 квартам = 8 пінтам = 4,546 l.

Галон США вінчестерський (для рідини):

1 gal US = 8 пінтам рідини = 3,79 l.

Галон США для сипких тіл:

1 gal dry (US) = 4,40 l.

Пруфгалон — одиниця місткості спирту:

британський П = 2,594 l,

CША П = 1,89 l.

Гектар (від слова гекто-сто) одиниця земельної площі:

1 ha (га) = 100 a = 10000 m2.

Градус Фаренгейта — позасистемна одиниця температури (F

Г.Ф. = 0,566 градуса Цельсія.

Формули переводу n(F у (С та навпаки:

n(F = 5/9 (n – 32) (C,

n(C = 9/5 (n + 32) (F.

Гран — позасистемна одиниця маси:

гран трійський (gr tr, гр. тр.) = 64,8 mg;

гран для дорогоцінних каменів = 51,3 mg;

гран для золота і срібла = 3,8879 mg;

гран торговельний (аптекарський) = 64,8 mg;

гран каратний = 50 g.

Дюйм (in) — одиниця довжини: 1 in = 2,5 cm.

Джоуль (J, Дж) — одиниця роботи та енергії SI

1 kal = 4,19 J; 1 kW·h = 3,6 MJ.

Енергія — фізична величина, загальна характеристика всіх форм руху матерії (механічної, теплової, хвильової, атомної тощо). Розмірність dim E = L2MT–2 одиниця фізичної величини енергії SI (J, Дж).

Калорійність — кількість теплоти, що виділяється під час окислення (згоряння) одиниці маси палива чи харчових продуктів в організмі людини або тварини. К. вимірюється в джоулях (J) або калоріях (cal). 1 cal = 4,19 J. Інша (сучасна) назва К. палива — питома теплота згоряння, MJ·kg–1.

Карат — позасистемна одиниця маси дорогоцінного каміння та перлів 1 ct = 0,2 g.

Кінська сила НР — позасистемна одиниця потужності, запроваджена у XVIII сторіччі Дж. Ваттом для порівняння працездатності (потужності) парової машини і коня

1 НР = 75 kgfm/s = 735,5 W (Вт).

В Англії одиниця К.с. позначається hp і відрізняється за розміром 1 hp = 745,7 W = 1,0138 HP.

Кюрі (Ci) — позасистемна одиниця радіоактивності, що дорівнює радіоактивності речовини, що в ній кожної секунди відбувається 37 млрд (3,7·1010) радіоактивних розпадів атомів.

Люкс — одиниця освітленості. У SI позначається lx (лк). 
1 lx — освітленість світловим потоком у 1 люмен, що рівномірно розподілена на площі 1 m2.

Люмен — одиниця світового потоку. У SI позначається lm (лм). 1 lm випромінюється в тілісному куті в 1 стерадіан точковим джерелом світла в 1 канделу.

Миля — міра відстані.

миля статутна st mi = 1609,344 m,

миля морська (міжн.) = 1852 m.

Ньютон — похідна одиниця фізичної величини сили 1 N (Н) = = силі, що масі в 1 kg надає прискорення 1m/S2.

Пінта суха — англ. одиниця об’єму для сипких речовин

1 dry pt = 0,473 l,

П США — 1 dry pt (US) = 0,55 l.

Пінта рідинна — англ. одиниця об’єму для рідини

1 lig pt (UK) = 0,568 l,

П США — 1 lig pt = 0,473 l.

Паскаль Ра (Па) — похідна одиниця фізичної величини тиску. 1 Ра дорівнює тиску, що створює сила в 1 N, рівномірно розподілена на площу в 1 m2.

Рентген (R, P) — позасистемна одиниця дози рентгенівського проміння або гамма-проміння

1 R = 2,58·10–4 C/kg (кулон/кілограм).

Сименс (S, см) — одиниця електричної провідності. 1 S — електрична провідність провідника, опір якого .

Тонна довга (long ton) — одиниця маси в англомовних країнах для вимірювання вантажу судна

l ton = 1,016047·103kg.

Тонна коротка (short ton) — одиниця маси в США для вимірювання вантажу судна. Позначається

1 sh ton = 0,907185·103kg.

Тонна реєстрова (red ton) — одиниця об’єму. Застосовується для відображення реєстрової місткості морського судна

1 red ton = 100 ft3 = 2,831685·103m3.

Унція — позасистемна одиниця ср. в. маси, яка застосовується для вимірювання ваги дорогоцінних металів. В англійських системах мір комерційна унція oz = 28,34953 g;

трійська oz tr = 31,1035 g;

у. аптекарська oz ap = 31,1035 g.

У Великобританії використовують також рідинну унцію для вимірювання об’єму — fl oz = 28,413 cm3; у США fl oz = 29,573 cm3.

Фунт — одиниця маси.

Комерційний фунт 1 lb = 16 oz = 453,59 g.

Трійський фунт (troy pound) 1 lb tr = 12 oz = 373,242 g.

Фунт метричний 0,5 використовують у Франції, ФРН, Бельгії та ін.

Фут (ft) — одиниця довжини. Найбільш поширений британський фут: 1 ft (UK) = 0,3048 m.

Центал (квінтал) (ctl) — одиниця маси, яка використовується для обмірювання лісоматеріалів: 1 ctl = 30,348 kg.

Центнер (q) — 1) одиниця маси (ваги) q = 100 kg.

2) неметрична міра маси центнер довгий (англ.)

cwt (UK) = 112 фунтам торг. = 50,8023 kg.

3) центнер (амер.) cwt (US) = 35,348 kg.

4) центнер в Угорщині і Данії — 50 kg, Австрії — 56 kg.

5) центнер короткий або малий (sh cwt) —

1 sh cwt = 100 lb = 45,3592 kg.

Ярд (yard) — англійська міра довжини:

1 ярд (yd) = 3ft = 36 in = 0,9144 m.