4. Ручкой «Регулировка эмиссии» устанавливают ток эмиссии

манометра 5 ма.

Прогрев  анода  преобразователя  и элек-   j тронное     обезгаживание      анода     и    кол-лектора  выполняются в следующем порядке.

1.	Устанавливают переключатель «Род работы» в положение   i
«Прогрев» и тумблер «Прогрев» в положение /; в положении / ток
прогрева 4 а, в положении // — 5,5 а.	I

2.	Отсоединяют коллекторный шланг от сетки электрометри
ческой лампы выносного блока и присоединяют его к разъему
«Электрическое обезгаживание».

3.	Переключатель «Род работы» устанавливают в положение   {
«Электрическое обезгаживание», при этом должен загореться крас
ный сигнал «1500 б»; ток эмиссии 10 ма устанавливается потен
циометром «Регулировка эмиссии».	1

Для измерения   давления   необходимо осущест-   | вить прогрев прибора в течение 1 ч и установить нуль усилителя следующим образом: нажать тумблер «Установка нуля» в направлении стрелки вниз и ручкой «Установка нуля» перевести стрелку   \ прибора «Ток коллектора» на нуль. При последовательном пере-   \ ключении переключателей «Множитель шкал» с положения 10'12   i до 10 ~7 уход нуля усилителя должен быть не более 3%. Устанавливают переключатель «Множитель шкал» в положение 10"7 и отпускают тумблер «Установка нуля». После установки эмиссии манометра и нуля усилителя можно производить измерение давления,   j Переключатель «Множитель шкал» должен находиться в положении, при котором отсчет по прибору «Ток коллектора» будет доста-   j

точно хорошим.

Величина тока коллектора (в амперах) определяется как произведение отсчета по прибору и соответствующего множителя переключателя «Множитель шкал». Давление в системе определяется по индивидуальным градуировочным кривым, прилагаемым к каждому   манометрическому   преобразователю   типа   ИМ-12   или

МИ-12.

При срабатывании блокировки разрывается цепь питания катода манометра, гаснет сигнал «Накал манометра» и зажигается красный сигнал «Проверить шкалу».

Для определения степени увеличения тока коллектора при повышении давления в исследуемой системе надо установить «Множитель шкал» па самый грубый диапазон — множитель 10~7 и нажать кнопку «Запуск». Если сигнал «Накал манометра» загорится, то значит давление в системе находится в пределах диапазона давлений, измеряемого вакуумметром типа ВИ-12. Изменяя последовательно положение переключателя «Множитель шкал», можно найти достаточно хороший отсчет ионного тока. Во избежание перегорания катода после срабатывания блокировки кнопку «Запуск» нажимать долго нельзя.

Для получения более точного значения измеряемого давления переключатель «Род работы» в промежутке времени между двумя измерениями должен находиться в положении «Анод заземлен», и при этом преобразователь не будет работать как насос.

5. ВАКУУММЕТРЫ ВМ-1 И ВМ-5

Магнитный вакуумметр типа ВМ-1 или ВМ-1П предназначен для измерения давления воздуха в пределах 1-ь5-10~5 мм рт. ст. Прибор состоит из трех магнитных манометрических преобразователей типа ММ-8 и измерительного блока, обеспечивающего питание преобразователей и измерение разрядного тока. Вакуумметр выполняется в двух вариантах: ВМ-1 — переносный прибор настольного типа и ВМ-1П— панельный вариант. Оба варианта совершенно идентичны по электрической схеме и всем техническим параметрам, за исключением размеров (см. табл. 12).

Градуировка вакуумметров в диапазоне 1н-10~8 мм рт. ст. сделана по сухому воздуху в соответствии с типовым графиком манометра ММ-8, выражающим зависимость разрядного тока манометрического преобразователя от давления. Эта зависимость нанесена на шкалу измерительного прибора в мм рт. ст. Градуировка прибора будет соответствовать измеряемому давлению, если напряжение на манометре ММ-8 на поддиапазонах / и // соответствует значению 800 в с точностью ±2%, а на поддиапазоне /// — 2500 в с точностью ±2,5%. На стрелочном приборе вакуумметра нанесена вспомогательная шкала, разделенная на 50 равных частей для возможности отсчета давления по специальным градуи-ровочным графикам при работе с различными газами.

Вакуумметр ВМ-1 —трехканальный прибор. К нему одновременно с помощью кабелей можно подключить три манометрических преобразователя типа ММ-8, позволяющие поочередно производить измерение давления в том или ином канале.

Изменение напряжения, питающего преобразователь ММ-8, при колебании напряжения питающей сети на ±10% от номинального значения 220 в составляет не более ±1,5%.

Магнитный вакуумметр ВМ-5 предназначен для измерения давления газа в металлических промышленных и лабораторных установках с коммутацией трех преобразователей ММ-15 на один измерительный блок. Рабочий диапазон давлений —- 1 -10~х—5— 1 • 10~б мм рт. ст.

Вакуумметр имеет выход на внешний измерительный прибор или самопишущий электронный потенциометр для автоматической регистрации показаний. В вакуумметре предусмотрена возможность выдачи сигнала на приставку блокировки и информации о номере работающего датчика. Вакуумметр выпускается в настольном и  панельном  вариантах.