ПТЦА

(кількісні значення, наведені у питаннях, можуть бути змінені)

1-ий рівень

| 1 | Визначити і підкреслити, скільки (у 16-ковій системі числення) клітинок містить карта Карно на 4 змінні | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Визначити і підкреслити, скільки КМОН-транзисторів (у 16-ковій системі числення) містить елемент 4І-НЕ | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10 | 8 |
| 3 | Визначити і підкреслити, скільки КМОН-транзисторів (у 16-ковій системі числення) містить елемент 6АБО-НЕ | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10 | 12 |
| 4 | Визначити і підкреслити, якою буде друга цифра після коми результату переведення десяткового числа 0,3 до 16-кової системи числення | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10 | C |
| 5 | Визначити і підкреслити, якою буде друга цифра після коми результату переведення шістнадцяткового числа 0,7 до 10-кової системи числення | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10 | 4 |
| 6 | Визначити і підкреслити, яким буде результат обчислення мажоритарної функції, якщо її аргументами є 3 молодших розряди двійкового еквіваленту десяткового числа 5 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10 | 1 |
| 7 | Визначити і підкреслити, яким буде результат циклічного зсуву праворуч 4-бітного числа, 16-ковий код якого дорівнює 5 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10 | A |
| 8 | Визначити і підкреслити 16-ий код, що буде читатися з десяткової адреси 6 ПЗП, який використовується для обчислення результату S = 1M + 1N, де M і N - дворозрядні двійкові числа, розряди яких m0, m1, n0, n1 заведені на адресні входи a0,…,a3 ПЗП і 0-ві розряди - молодші | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10 | 5 |
| 9 | Визначити і підкреслити, скільки (у 16-ковій системі числення) входів має ПЗП з організацією 8К сл. х 16 розрядів | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10 | d |
| 10 | Визначити і підкреслити мінімальну кількість тригерів (у 16-ковій системі числення) у пам'яті автомата Мура, який може знаходитися у 41 стані (станах) при двійковому кодуванні станів | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10 | 6 |

2-ий рівень

| 1* | Базис Буля, переваги базису Буля. Основні правила виконання логічних операцій в базисі Буля. |
| --- | --- |
| 2* | Монобазиси І-НЕ і АБО-НЕ. |
| 3* | Дешифратори та демультиплексори, умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності. Синтез ФАЛ на дешифраторі |
| 4* | Мультиплексор, умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності. Синтез ФАЛ на мультиплексорі. |
| 5* | Постійний запам’ятовуючий пристрій). Програмовані логічні матриці. Програмована матриця логіки. |
| 6 | Однорозрядний напівсуматор і повний суматор. Багаторозрядний суматор. |
| 7* | Загальна схема тригера |
| 8* | Автомати Мілі та Мура |
| 9 | Способи кодування станів автомату |
| 10 | Послідовність синтезу цифрового автомата. |

3-ій рівень

| 1 | Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на решті наборів (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 8. Мінімізовану функцію реалізувати на елементах базиса Буля з довільною кількістю входів. | Намалювати таблиці істинності та рисунки і дати пояснення |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на решті наборів (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 2. Мінімізовану функцію реалізувати на елементах монобазиса І-НЕ з довільною кількістю входів. | Намалювати таблиці істинності та рисунки і дати пояснення |
| 3 | Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на решті наборів (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 11. Мінімізовану функцію реалізувати на дешифраторі типу "3 у 8". | Намалювати таблиці істинності та рисунки і дати пояснення |
| 4 | Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на решті наборів (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 16. Мінімізовану функцію реалізувати на мультиплексорі типу "8 у 1". | Намалювати таблиці істинності та рисунки і дати пояснення |
| 5 | На базі муьтиплексорів "16 у 1" намалювати схему, яка формує ознаку "Рівно", коли в неї на вході є 8-розрядний двійковий код, який у 16-ковому коді записується як 39 | Намалювати таблиці істинності та рисунки і дати пояснення |
| 6 | На базі дешифраторів "4 у 16" намалювати схему, яка формує ознаку "Рівно", коли в неї на вході є 8-розрядний двійковий код, який у 16-ковому коді записується як 84 | Намалювати таблиці істинності та рисунки і дати пояснення |
| 7 | На базі універсальних 4-розрядних компараторів намалювати схему, яка формує ознаку "Рівно", коли в неї на вході є 8-розрядний двійковий код, який у 16-ковому коді записується як 36 | Намалювати таблиці істинності та рисунки і дати пояснення |
| 8 | Перетворення коду 2421 у код 8421 на дешифраторі і шифраторі | Намалювати таблиці істинності та рисунки і дати пояснення |
| 9 | Намалювати символ та схему RS-тригера і часову діаграму зміни станів його прямого та інверсного виходів, якщо на протязі 8 тактів роботи на його входи подається послідовність сигналів, яка представлена 16-ковими числами: 10 на вході R, та 99 на вході S. Послідовність починається з старших розрядів двійкового коду, які на протязі такту не змінюються. Початковий стан тригера 0. | Намалювати таблиці істинності та рисунки і дати пояснення |
| 10 | Намалювати символ D-тригера, що спрацьовує по фронту, та часову діаграму зміни його стану, якщо на протязі 8 тактів роботи на його вхід D подається послідовність сигналів, яка представлена 16-ковим числом 92, а високий рівень на вході С починається посередині 1, 3, 5, 7 тактів і закінчується посередині 2, 4, 6, та 8 тактів. Послідовність починається з старших розрядів двійкового коду, які на протязі такту не змінюються. Початковий стан тригера 0. | Намалювати таблиці істинності та рисунки і дати пояснення |