Мета роботи: ознайомитись з методами дослідження освітленості приміщень і робочих місць, виконати орієнтовний розрахунок освітленості.

# Теоретичні відомості

Світло має визначальне значення для роботи і збереження здорв’я людини, оскільки діє на органи зору а через них на центральну нервову систему.

Раціональне освітлення виробничих приміщень відіграє суттєву роль у створенні сприятливих та безпечних умов праці.

Недостатнє або неякісне освітлення змушує працюючого ближче нахилятися до оброблюваної деталі, що збільшує небезпечність пошкодження обличчя та очей. Наявність у полі зору працюючого джерела світла великої яскравості перешкоджає розпізнанню рухомих деталей, частин верстату, агрегату і сприяє травматизму.

Результати досліджень показують, що поліпшення виробничого освітлення сприяє продуктивності праці та зниженні браку продукції в середньому на 1,5-2 %, зниженню втомленості працюючих в 1-1,5 рази, зменшує кількість нещасних випадків до 30 %.

Залежно від джерела світла освітлення поділяються на природне, штучне і суміщене. Природне (сонячне) світло має велике гігієнічне та психологічне значення для освітлення в ті години доби, коли природне світло відсутнє, або якщо воно протипоказано за технологією.

Суміщене освітлення – освітлення, при якому недостатнє за нормами природне світло доповнюється штучним.

  - Кількісні та якісні показники освітлення

Світловий потік Ф – потужність променевої енергії, що оцінюється за світловим відчуттям, яке вона справляє на органи зору людини, Вт:

(1)

У світлотехніці за одиницю світлового потоку прийнята одиниця лкшен — світловий потік, що випускається точковим джерелом світла силою і кандела у тілесному куті і стерадiан. Сила світла І - це відношення світлового потоку до величини тілесного кута, в якому рівномірно розподілено випромінювання, кд:

(2)

де dw — елементарний тілесний кут (стерадіан, ср).

Освітленість Е  — густина світлового потоку на освітлюваній поверхні /вимірюється в люксах/, лк:

Де dS — елемент освітлювальної поверхні, м2.

Яскравість L – поверхнева густина сили світла у заданому напрямі, що дорівнює відношенню сили світла до площі проекції випромінюваної поверхні на площу, перпендикулярну до того ж напрямку:

• де  - кут між нормаллю поверхні та напрямом сили світла. Одиниця яскравості – кандела на квадратний метр.

Коефіцієнт відбиття  — відношення відбитого світлового потоку до світлового потоку, що падає на поверхню.

Хід роботи

- Визначаю мінімальну нормовану освітленість – залежно від характеристики зорової роботи(див. табл. 4).

- Вибираю систему освітлення (загальна, комбінована).

- Вибираю джерело світла (див. табл. 1,2) і тип світильника (див. табл. 3).

- Використовуючи формулу (8) - (10), розраховую освітленість методом коефіцієнта використання.

- Розраховую орієнтовну освітленість методом коефіцієнта потужності (формули (12) - (13)).

- Вивчаю будову люксметра і освоюю методику вимірювань.

- Вимірюю освітленість при використанні ламп розжарювання та люмінесцентних ламп.

- Дані розрахунку і вимірів заношу в таблицю звіту.

Висновки________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________