Лекція №12

Підпрограми та циклічні  програми. Конструювання

### Команда виклику підпрограми

CALL Addr                                           змішана адресація

- {SP-1} ( PCH

- {SP-2} ( PCL

- SP ( SP –2

- PC ( Addr

Значення лічильника команд РС передається в стек, а в лічильник команд записується адреса підпрограми.

Умовний виклик підпрограм

1. CC Addr                                   змішана адресація

call on carry           якщо Cy=1, то 1,2,3,4

якщо Cy=0, то PC ( PC + 3

2. CNC Addr                                   змішана адресація

call on not carry     якщо Cy=0, то 1,2,3,4

якщо Cy=1, то PC ( PC + 3

3. CZ Addr                                   змішана адресація

call on zero             якщо Z=1, то 1,2,3,4

якщо Z=0, то PC ( PC + 3

4. CZ Addr                                   змішана адресація

call on not zero       якщо Z=0, то 1,2,3,4

якщо Z=1, то PC ( PC + 3

5. CP Addr                                   змішана адресація

call on plus             якщо S=0, то 1,2,3,4

якщо S=1, то PC ( PC + 3

6. CM Addr                                   змішана адресація

call on minus          якщо Z=1, то 1,2,3,4

якщо Z=0, то PC ( PC + 3

7. CPE Addr                                   змішана адресація

call on parity          якщо P=1, то 1,2,3,4

якщо P=0, то PC ( PC + 3

8. CPO Addr                                   змішана адресація

call on not parity    якщо P=0, то 1,2,3,4

якщо P=1, то PC ( PC + 3

Команда повернення із підпрограми

9. RET                                           змішана адресація

return                                                PCL ( {(SP)}

PCH ( {(SP) + 1}

SP ( SP + 2

стек

| 2202 |  |
| --- | --- |
| 2203 | 01 |
| 2204 | 20 |
| 2205 |  |

PCL=01H         PCH=20H   PC=2001H      SP=2205H

Повернення за умовою (Conditional return)

10.  RC, якщо Сy=1,  то PCL ( {(SP)}

PCH ( {(SP) + 1}

SP ( SP + 2

якщо Cy=0, то   PC ( PC +1,  тобто наступна команда.

11.  RNC         Cy=0    (то PCL ( {(SP)} PCH ( {(SP) + 1} SP ( SP + 2 якщо         навпаки, то   PC ( PC +1)

12.  RZ	   Z=1 (то PCL ( {(SP)} PCH ( {(SP) + 1} SP ( SP + 2 якщо         навпаки, то   PC ( PC +1)

13.  RNZ	   Z=0  (то PCL ( {(SP)} PCH ( {(SP) + 1} SP ( SP + 2 якщо        навпаки, то   PC ( PC +1)

14. RP         S=0  (то PCL ( {(SP)} PCH ( {(SP) + 1} SP ( SP + 2 якщо         навпаки, то   PC ( PC +1)

15. RM          S=1   (то PCL ( {(SP)} PCH ( {(SP) + 1} SP ( SP + 2 якщо         навпаки, то   PC ( PC +1)

16. RPE        P=1  (то PCL ( {(SP)} PCH ( {(SP) + 1} SP ( SP + 2 якщо         навпаки, то   PC ( PC +1)

17.  RPO	   P=0 (то PCL ( {(SP)} PCH ( {(SP) + 1} SP ( SP + 2 якщо         навпаки, то   PC ( PC +1)

18. RST N  (Re-start) повторний пуск    0 <= N <= 7   N – вектор переривання

{(SP) - 1} ( PCH

{(SP) - 2} ( PCL

SP ( SP - 2                                                       0        7

PC ( 8 * NNN                                   NNN – 000…111

19.  PCHL                  неявна адресація

move H and L  to PC

PCH ( H

PCL ( L

20.  SPHL 			неявна адресація

move H and L  to SP

SP ( HL

Традиційно конструювання програми пов’язано з створенням блок-схеми. Але фактично блок-схеми більш корисні при документовані ніж при проектуванні. Блок-схема корисна при описі структури програми та при поясненні її роботи. Тому на етапі проектування  більш ефективні нові методи проектування програм. До них відносять:

- Модульне програмування. Це метод при якому довгі програми розділяють на короткі, які називають модулями та можуть бути спроектовані, закодовані і відлагодженні  окремо з застосуванням мінімальних відомостей про інші програми.

- Проектування донизу. Це метод, при якому задача розділяється спочатку на декілька загальних підзадач, які потім, в свою чергу, деталізуються далі. Цей процес продовжується зверху до низу до тих пір, поки підзадачі не є поставленими в такому вигляді, що їх можна просто реалізувати на ЕОМ.

- Структурне програмування. У відповідності до цього методу програми пишуть по спеціально розробленим правилам. Ці правила дозволяють використовувати тільки визначені типи програмних операторів.

Структурне програмування

В структурному програмуванні  використовують тільки прості логічні структури. Якобіні довів, що будь-яка програма може бути написана з використанням тільки трьох структур:

- послідовної, в якій команди або програми виконуються послідовно в тому порядку, в якому вони записані;

- умовного типу IF-THEN-ELSE, тобто IF A THEN P1 ELSE P2 , де А – логічний вираз, а Р1 та Р2 – програми, що складено з трьох канонічних структур.

Приклад  IF x≠0 THEN y=1/x ELSE y =0

Ця конструкція забезпечує запобігання ділення на нуль та визначення y в тому випадку коли x=0.

Рис.12.1 Блок-схема розгалуження

3) циклічного типу DO – WHILE, тобто DO P WHILE A (виконувати Р поки А), де А – логічний вираз, Р – програма, що складається тільки з дозволених структурних елементів.

Програма називається структурованою, якщо вона описана з використанням трьох розглянутих структур. Якщо при виконанні програми Р1  рис.13.1 виникає помилка, то буде точно відомо, як ЕОМ  попала в цю точку. На рис.13.3 наведено приклад неструктурованої програми.

Рис.12.2 Блок-схема циклу

Рис.12.3 Блок-схема неструктурованої програми

# Text boxes

А істина?

Р

Так

Ні

А істина?

Р2

Р1

Так

Ні

А істина?

Р2

Р1

Так

Ні

1

2

3

4

5