ДУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

##### Лабораторія молекулярної фізики

# ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 9

Назва роботи: Момент інерції тіла

Bиконав	студент

Корольов Андрій

група ТК – 11,  РТФ

лектор: Рудка М. М.

керівник лабораторних занять:

Гасій Богдан Іванович

дата виконання:

м.Львів 1999 р.

Мета роботи: Визначити момент інерції тіла неправильної геометричної форми.

Прилади та обладнання:

1 – крутильний маятник;2 – досліджуване тіло;

3 – штангенциркуль; 4 – міліметрова лінійка, 5 – секундомір

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Момент інерції –це міра інерції при обертовому русі, залежить від розмірів, форми, маси тіла та її розподілу відносно осі обертання.

Момент інерції для матеріальної точки           I = mr2                       (1)

Основний закон динаміки для обертового руху:                              (2)

де      Mz – момент сили

I – момент інерції

w –кутова швидкість

(3)

де   густина тіла

R – радіуси циліндра

h – висота циліндра

T1 – період обертання маятника з досліджуваним тілом

T0 – період обертання маятника

Задані величини

1,40 103  кг/м3

Фізичні величини, які вимірюються прямим способом:

R – радіус циліндра маятника

h – висота циліндра маятника

D – діаметр циліндра маятника

T0 – період обертання маятника

T1 – період обертання маятника з досліджуваним тіло

Основні характеристики приладів

Абсолютні похибки вимірювань:

штангенциркуль – 0,025 мм

секундомір – 0,005 с

Таблиці результатів вимірювань

| № | n | t0, с | T0, с | T0, с | t1, с | T1, с | T1, с | D 10-3, м | D 10-3, м | h 10-3, м |  h 10-3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9,36 | 0,936 | -0,007 | 10,30 | 1,030 | 0,002 | 326 | -7 | 22,65 | -0,11 |
| 2 |  | 9,45 | 0,945 | 0,002 | 10,23 | 1,023 | -0,005 | 335 | 2 | 22,40 | -0,14 |
| 3 |  | 9,47 | 0,947 | 0,004 | 10,30 | 1,030 | 0,002 | 338 | 5 | 22,55 | 0,01 |
| сер | 10 | 9,43 | 0,943 | 0,004 | 10,28 | 1,028 | 0,003 | 333 | 5 | 22,54 | 0,09 |

Обчислення шуканої величини за робочою формулою:

Обчислення похибок:

Запис кінцевого результату

(кг .м2)   з точністю  

Аналіз результатів та висновки:

Момент інерції залежить від розмірів, форми, маси тіла та її розподілу відносно осі обертання, тому для тіл неправильної форми його можна визначити тільки дослідним шляхом.

Оцінка за виконання роботи

| Допуск | Захист | Дата виконання |
| --- | --- | --- |

Підпис викладача