Лекція № 9

Групи команд. Команди передачі даних

Всi команди, якi можуть бути інтерпретовані МП створюють його   систему команд. Вона характеризується функцiональною повнотою. Це означає, що за допомогою МП можна реалiзувати будь-який алгоритм обробки даних без яких-небудь обмежень.

Групи команд

1. Команди передачi даних

Розпiзнають такi пiдгрупи:

1.1 Однобайтне пересилання  MOV R1,R2;   MVI R,D8;  STAX Rp;   LDAX Rp; STA Addr;   LDA Addr;   SPHL.

1.2 Двохбайтне пересилання  LXI Rp,D16;  SHLD Addr;  LHLD Addr;  PUSH Rp; PUSH PSW;  POP Rp;  POP PSW.

1.3 Команди введення-виведення даних  IN Port; OUT Port.

1.4 Обмiн байтами XCHG; XTHL.

2. Арифметичнi та логiчнi операцiї

2.1 Арифметичні та логічні операції з одним операндом CMC;  STC;  CMA; DAA;  INR R;  DCR R;  INX Rp;  DCX Rp.

2.2 Арифметичні та логічні операції з  двома операндами  ADD R;    ADC R; SUB R;  SBB R;  ANA R;  ORA R;  XRA R;  ADI D8;  ACI D8;  SUI D8;  SBI D8;  ANI D8;  ORI D8;  XRI D8;  CPI D8;  CMP R;  DAD Rp.

- Команди зсуву змісту акумулятора  RLC;  RAL;  RRC;  RAR.

- Команди передачі управління

- Команди безумовної передачі управління  PCHL;   JMP Addr

- Команди умовної передачі управління

JZ Addr 	JNZ Addr	JC Addr	JNC Addr	JPE Addr	     JPO Addr JM Addr

JP Addr

- Команди звернення до підпрограм та повернення з підпрограм

CALL Addr	  CZ Addr	CNZ Addr	CC Addr	CNC Addr	CPE Addr	     CPO Addr CM Addr	CP Addr

RST N

RET	  RZ	     RNZ	   RC     RNC    RPE	RPO		RM		RP

- Спеціальні команди

- Дозвіл на переривання   EI

- Заборона переривання    DI

- Зупинка      HLT

- Пуста операція    NOP

Алгоритм виконання команд

Для кожної команди можна однозначно описати алгоритм її інтерпретації МП (на натуральній або на штучній мові).

Мова опису деякої мови називається метамовою (штучна мова), яку ми і будемо використовувати для опису алгоритмів.

Елементи цiєї мови (штучної):

R-позначення pегiстpу, що викоpистовується R1,R2

Rp-паpа допустимих pегiстpiв  B,C;D,E;H,L

( напpямок пеpедачi iнфоpмацiї

(..)-змiст        (B)-змiст pегiстpа B

M - комірка пам'ятi, адpеса якої доpiвнює змiсту pегiстpової паpи H,L

{(..)}-комірка пам'ятi, адpеса якої вказана в дужках

BC~ B

DE ~D

HL ~H

Для пpикладу pозглянемо команди пеpесилання даних :

MOV(move)- пеpеслати

MVI(move immeadiate)- пеpеслати безпосеpеднiй опеpанд  (число)

MOV A,B (B)((A) В загальному виглядi MOV R2,R1; (R1)((R2)

MVI C,85H; 85 ((C)              MVI R;D8; D8((R)

D8-восьмибітний опеpанд (число, константа)

На рис.11.1 зображено бланк для пpогpамування на мовi асемблеpа.

Об’єктна програма                               Вхідний текст

| Адреса | Об’єкт. код | Мітка | Мнемокод | Операнди | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ;це коментар |
|  |  | ; це також | коментар |  |  |
|  |  |  | ORG | 2100H | ;початкова ;адреса |
| 2100 | 3A0921 | START: | LDA | MEM1 | ;(A)((MEM1) |
| 2103 | 320A21 |  | STA | MEM2 | ;(A)( (MEM2) |
| 2106 | C30021 |  | JMP | START | ;(PC)(START |
| 2109 | F7 | MEM1: | DB | 0F7H | ;вх.число |
| 210A | 00 | MEM2: | DB | 0 | ;результат |
|  |  |  | END |  |  |

Рис.11.1 Програма зациклювання

Склад  команд передачі даних

Команди передачі даних забезпечують виконання операцій: розміщення, завантаження і переміщення.

1. MOV R1,R2    R1 ( R2

move register - пряма регістрова адресація.

Команда однобайтна.

2. MOV R,M    R ( {(HL)}

move from memory -  пряма регістрова і посередня регістрова адресації.

Команда однобайтна.

3. MOV M,R  {(HL)} ( R

move to memory -  посередня регістрова i  пряма регістрова адресації.

Команда однобайтна.

4.  MVI R,D8    R (D8

move to register immediate -  пряма регістрова і безпосередня адресації.

Команда двохбайтна.

5.  MVI M,D8    {(HL)} ( D8

move to memory immediate -  посередня регістрова і безпосередня адресації.

Команда двохбайтна.

6.  LXI Rp,D16      Rp ( D16

load register pair immediate -  пряма регістрова і безпосередня адресації.

Команда трьохбайтна.

LXI B,3125H         B  ( 31H   C (25H

Команди прямої адресації

7.  LDA Addr      A ( (Addr)

load accumulator direct - пряма адресація.

Команда займає три байти.

Зміст комірки пам’яті, адреса якої вказана в байтах 2 і 3 команди завантажується в акумулятор.

8. STA Addr   (Addr) ( A

store accumulator direct - пряма адресація.

Команда займає три байти.

Зміст А розміщується в комірці  пам’яті, адреса якої розміщена в 2 і 3 байтах команди.

Приклад    LDA 1027H

До операції                        Після операції

А  0000 111                      А  1101 1101

Карта пам’яті не зміниться.

1026    0000 0011

1027    1101 1101

1028    0010 1011

Додаткові команди

9.  LHLD Addr    L ( (Addr)

H ( (Addr+1)

load H and L direct - пряма адресація.

Зміст комірки пам’яті, адреса якої вказана в байтах 2 і 3 команди завантажується в регістр L, зміст  наступної комірки пам’яті завантажується в регістр H.

LHLD 3003H

До операції               Після операції

H 0000 0001             H 0000 0100

L 0000 0010              L 0100 0000

Карта пам’яті не змінюється.

3002  0000 1111

3003  0100 0000

3004  0000 0100

- 1111 1111

10.  SHLD Addr   (Addr) ( L

(Addr+1) ( H

store  H and L direct - пряма адресація.

Зміст регістру L передається в  комірки пам’яті, адреса якої вказана в байтах 2 і 3 команди. Зміст  Н в наступну комірку пам’яті.

SHLD 8100H

До операції                                         Після операції

H   1111 0000                                     H  1111 0000

L   1010 1010                                      L  1010 1010

Змінюються карта пам’яті

0100 0000                8100H               1010 1010

0000 0000                8101H               1111 1010

Використовується для зберігання змісту регістрової пари HL в пам’яті.

11. LDAX Rp      A ( {(Rp)}

load accumulator  indirect - посередня регістрова  адресація.

Зміст комірки пам’яті, адреса якої визначається парою регістрів Rp передається в А.

Використовуються тільки регістрові пари D,E i B,C.

LDAX D

A  0011 0011                                      A  0101 0101

D  0100 0011                                      D  не змінюється

4        3

## E   0101 0111                                      E  не змінюється

5        7

4356               . . .

4357        0101 0101

- . . .

12.   STAX Rp   {(Rp)} ( A

store accumulator  indirect - посередня регістрова  адресація.

Зміст А передається в комірку пам’яті, адреса якої визначається парою регістрів.

13. XCHG                 H (> D

L (> E

Exchange H and L with D and E - неявна адресація.