ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРИСНОЇ ПОТУЖНОСТІ Й КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ

Прилади й матеріали:

- Досліджувана батарея акумуляторів.

- Штепсельний реостат.

- Реостат на 30-50 Ом.

- Амперметр.

- Вольтметр.

- Ключі.

# ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Основними експлуатаційними характеристиками джерела струму є електрорушійна сила E, внутрішній опір ri, максимально допустимий струм Im та максимальна потужність Pm, яку може розвивати дане джерело. У процесі експлуатації, як правило, нас цікавить потужність P=IE і коефіцієнт корисної дії  джерела, де Pк – корисна потужність, яку споживають приймачі електричної енергії. Потужність і К.К.Д. істотно залежать від навантаження джерела, тобто від струму, що протікає в колі. Тому постає питання про вигідні умови експлуатації джерела, зокрема про максимальну віддачу потужності для приймачів, про забезпечення вищого К.К.Д. Корисна потужність:

З формули бачимо, що корисна потужність є складною функцією сили струму. Графік цієї функції – відрізок параболи (для Pк>0). Дослідивши функцію Pк(I) на екстремум, знаходимо:

Отже, джерело віддаватиме максимальну потужність тоді, коли опір приймачів дорівнюватиме внутрішньому опору джерела. Цей важливий висновок завжди враховують при розрахунку електричних мереж.

К.К.Д. джерела:

є спадною лінійною функцією струму і при I=Im (при максимальній потужності) η=0,5.

На практиці часто виникає потреба постачати енергію для споживачів при напрузі, яка повинна мати цілком певне значення U0. Тому, враховуючи втрати напруги на лінії і в самому джерелі, слід відповідним чином розраховувати опір лінії.

В лабораторній роботі послідовно з джерелом струму підключено додатковий реостат з опором r, який моделює опір передаючої лінії, захищає джерело струму від перевантаження та сприяє максимальній віддачі потужності навантаженню при помірному струмі.

E

Pm

P(I)

η(I)

# ХІД РОБОТИ

- Змінюючи опір R реостата навантаження від 0 до максимуму, виміряти 20-25 значень струму від максимального до мінімального та відповідні значення напруги на ньому. Результати записати в таблицю.

- Перевести всі ключі у вимкнутий стан.

- Обчислити корисну потужність для кожного виміру й результати записати в таблицю.

- Побудувати графік залежності корисної потужності від сили струму.

- За одержаним графіком визначити максимальне значення корисної потужності Pкm та відповідний струм Im.

- Обчислити ЕРС джерела струму за формулою:

- Вимірявши тестером ЕРС джерела, порівняти її з обчисленою за попередньою формулою.

- Обчислити К.К.Д. джерела для всіх попередніх вимірів за формулою:

і занести результати в таблицю.

- Побудувати графік функції η(I).

| I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pк,Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

- Показати на схемі реостат, який моделює опір лінії, і реостат навантаження.

- Робота й потужність електричного струму, одиниці вимірювання.

- Закон Ома для однорідної й неоднорідної ділянки кола, для повного кола.

- Для чого в схему ввімкнено додатковий опір r?

- Що таке повна й корисна потужність?

- Що таке К.К.Д. джерела?

- Що вимірюють у даній схемі амперметр і вольтметр?

- Яким повинен бути опір навантаження, щоб корисна потужність була максимальною?

- Яким повинен бути опір навантаження, щоб сила струму була максимальною?

- Який вигляд повинна мати залежність Pк(I)? Пояснити.

- Який вигляд повинна мати залежність η(I)? Пояснити.

- Чи можливо експериментально одержати повністю залежність Pк(I)? Чому?

- Як, користуючись результатами вимірювання, визначити напругу, яка падає на джерелі струму? Яка формула для цієї напруги?

- Який вигляд має залежність повної потужності P від сили струму?

- Чому рівний К.К.Д. при максимальному струмі через навантаження? при I→0? при I=Im?

- Які можуть бути причини неспівпадіння обчисленої ЕРС джерела і виміряної?

- Вивести формули для максимального значення корисної потужності Pкm та відповідного струму Im.

- Як зміняться графіки залежностей Pк(I) та η(I) при зміні величини додаткового опору r?

# Text boxes

A

K1

r

0

Im

I