НУ “Львівська політехніка”

Кафедра фізики.

# Лабортная работа №30

“Визначення відношення теплоемностей Сp/Cv для повітря методом

Клемана-Дезорма”

#### Мета роботи

## Ознаемлення з методом Клемана-Дезорма та визначення Cp/Cv для повітря

## Прилади та обладнання

Балон ,рідний манометр ,мікрокомпресор

### Опис виміряльного пристрою та введення розрахункової формули

### Выдношення  Cp/Cv  можнавизначити багатьма експерементальними методами зокрема за допомогою приладу Клемана-Дезорма,

- скляного балона Б , закритого корком ;

- рідиного манометра М , під єднанного до балона ;

- мікропроцесора H , якій сполучаеться з балонним краном К ;

Досліджуванним газом є повітря.

На початку досліду газ знаходиться у балоні ра атмосферному тиску р і кімнатній температурі Т а під час експеременту послідовно проходить через три стани

##### Стан 1.

##### При закритому корку К і відкритому крані Кр у балон мікркомпроцесором нагнітати повітря до диску повітря до тиску

##### p1=p0+pgh1.                         (1)

### Надлишковій над атмосферою тиск pgh1 визначають у міліметрах водяного стовпа (h1-вимірюється в мм різниця рівнів води у олінах манометра ).

Стан 2.

Якщо повністью відкрити крок К, повітря з балона буде швидко розширюватися в атмосферу до вирівнювання тиску у балоні з атмосферним. Цей процес можна приблизно вважати адіабатним ,він супроводжуеться охлодженням повітря до температури T2<T1. Газ, що залишаеться у балоні, займав до розширення деяку частину об єму балона V1<Vб, після розширення його об єм дорівнюе Vб . Перехід газу із стану 1 в стан 2 ілюструє крива 1-2 (адіабата).

Стан 3.

Якщо закрити балон ,газ у ньому в наслідок теплообміну буде ізохорно нагріватися до кімнатної темперператури T1 при цьому тиск зросте дозначення

P2=p0+pgh2.

Таблиця результатів вимірювань і розрахунків

| № | h1,мм | h2,мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| Сер. |  |  |  |  |  |