Мета роботи: визначити інтегральну випромінювальну здатність вольфраму.

# Теоретичні відомості

Теплове випромінювання характеризується інтегральною та спектральною випромінювальною здатністю.

Інтегральна випромінювальна здатність Rт  - це кількість енергії, що випромінюється тілом з одиниці поверхні за одиницю часу у всіх напрямках. Вона залежить від температури тіла.

Rт = dE/dS

dE – повна енергія випромінювання з поверхні площею dS за одну секунду.

Спектральна випромінювальна здатність r((T) – це кількість енергії, що випромінюється тілом з одиниці поверхні за одиницю часу.

r((,T)= dR((T)/d(

dR((T) – кількість енергії, що випромінюється тілом з одиниці поверхні за одиницю часу в інтервалі довжин хвиль d(.

Тіло, яке повністю поглинає падаюче на нього випромінювання всіляких довжин хвиль, при будь – якій температурі називається абсолютно чорним тілом.

- Закон Стефана – Больцмана: інтегральна випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла збільшується пропорційно четвертій степені його абсолютної температури.

- Закон зміщення Віна: довжина хвилі на яку припадає максимум спектральної випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла, обернено пропорційна абсолютній температурі цього тіла.

- Максимальна випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла зростає пропорційно п’ятому степеню його абсолютної температури.

Для реальних тіл закон Стефана – Больцмана не можна застосувати, так як для них спостереження показують іншу залежність Rт  від температури. Використання різних властивостей і законів теплового випромінювання тіл покладено в основу методів безконтактного вимірювання температури. Один із них  - метод яскравісної пірометрії.

Яскравісною температурою тіла у випромінюванні з довжиною хвилі (, називається така температура абсолютно чорного тіла, при якій яскравості обох тіл світлі, однієї і тієї ж довжини хвилі рівні між собою.

______________________________   (1)

Для вольфраму в інтервалі температур 1000...1500 К (((,Т)= 0,4, (ln 0.4=-0.7958), при (= 6600 А.  A=hc/k = 1.43 10‾² мК.

Так як закон Стефана – Больцмана незастосовний для реального тіла, то Rт можна визначити з співвідношення.

Rт=ВТдn, В,n – величини що не залежать від температури тіла, Тд – дійсна температура.

Р=Rт . логарифмуючи цей вираз отримаємо:

LgP=LgB+nLgТд      (2)

## Порядок виконання роботи

- увімкнути вилку шнура в розетку.  За допомогою рукоятки автотрансформатора установити розжарення нитки досліджуваної лампи, відповідаючи червоному світлу.

- увімкнути акумуляторну батарею і переміщуючи окуляр пірометра, добитися чіткого зображення спіралі еталонної лампи розжарювання.

- ввести червоний світлофільтр.

- обертаючи рукоятку реостата пірометра, установити температуру нитки розжарювання еталонної лампи пірометра 900(С. Відлік вести по верхній шкалі (при наступних вимірах встановити температуру 1000, 1100,1200,1300(С).

- обертаючи рукоятку автотрансформатора, добитися вирівнювання яскравостей спіралей обох ламп.

- в момент рівності яскравостей спіралей визначити по ватметру значення потужності, що споживається досліджуваною лампою розжарювання. Верхня межа вимірювання ватметра 15 Вт.

- при високих температурах можна припустити, що вся потужність, яку споживає лампа, йде на випромінювання.

- по шкалі пірометра зробити відлік яскравостей температури вольфраму. Знайдену температуру перевести у градуси Кельвіна.

- користуючись співвідношенням (1), обчислити Тд

- побудувати графік залежності споживаної лампою потужності від дійсної температури P=f(Тд)

- побудувати залежність lgP від lg Тд згідно з (2).

- визначити n як тангенс кута нахилу прямої до осі абсцис.

- дані занести у таблицю.

### Таблиця результатів вимірювання

| № п/п | Тя | Тд | Р | lgP | lgТд | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |