Лабораторна робота № 15

Тема: Друзі класу. Правила визначення та засоби використання. Подружні класи, та функції.

Мета: Розглянути та вивчити: друзі классу; правила визначення та засоби використання; подружні класи, та функції.

Теоретичні відомості:

Нехай визначені два класи: vector (вектор) і matrix (матриця). Кожен з них приховує своє подання, але дає повний набір операцій для роботи з об'єктами його типу. Припустимо, треба визначити функцію, які примножують матрицю на вектор. Для простоти припустимо, що вектор має чотири елементи з індексами від 0 до 3, а в матриці чотири вектора теж з індексами від 0 до 3. Доступ до елементів вектора забезпечується функцією elem (), і аналогічна функція є для матриці. Можна визначити глобальну функцію multiply (помножити) наступним чином: 

           vector multiply (const matrix & m, const vector & v); 
           ( 
             vector r; 
             for (int i = 0; i <3; i + +) (/ / r [i] = m [i] * v; 
                 r.elem (i) = 0; 
                 for (int j = 0; j <3; j + +) 
                     r.elem (i) + = m.elem (i, j) * v.elem (j); 
             ) 
             return r; 
           ) 

Це цілком природне рішення, але воно може виявитися дуже неефективним. При кожному виклику multiply () функція elem () буде викликатися 4 * (1 +4 * 3) раз. Якщо в elem () проводиться справжній контроль кордонів масиву, то на такий контроль буде витрачено значно більше часу, ніж на виконання самої функції, і в результаті вона виявиться непридатною для користувачів. З іншого боку, якщо elem () є якийсь спеціальний варіант доступу без контролю, то тим самим ми засмічуємо інтерфейс з вектором і матрицею особливою функцією доступу, яка потрібна тільки для обходу контролю. 

Якщо можна було б зробити multiply членом обох класів vector і matrix, ми могли б обійтися без контролю індексу при зверненні до елемента матриці, але в той же час не вводити спеціальної функції elem (). Проте, функція не може бути членом двох класів. Треба мати на мові можливість впроваджувати нові функції, що не є членом, право доступу до приватних членів класу. Функція - не член класу, - що має доступ до його закритої частини, називається одним цього класу. Функція може стати другом класу, якщо в його описі вона описана як friend (друг). Наприклад: 

            class matrix; 

            class vector ( 
              float v [4]; 
              / / ... 
              friend vector multiply (const matrix &, const vector &); 
            ); 

            class matrix ( 
              vector v [4]; 
              / / ... 
              friend vector multiply (const matrix &, const vector &); 
            ); 

Функція-друг не має ніяких особливостей, за винятком права доступу до закритої частини класу. Зокрема, в такій функції не можна використовувати вказівник this, якщо тільки вона дійсно не є членом класу. Опис friend є справжнім описом. Воно вводить ім'я функції в область видимості класу, в якому вона була описана, і при цьому відбуваються звичайні перевірки на наявність інших описів такого ж імені в цій області видимості. Опис friend може знаходиться як у загальній, так і в приватному частинах класу, це не має значення. 

Тепер можна написати функцію multiply, використовуючи елементи вектора і матриці безпосередньо: 

           vector multiply (const matrix & m, const vector & v) 
           ( 
             vector r; 
             for (int i = 0; i <3; i + +) (/ / r [i] = m [i] * v; 
                 r.v [i] = 0; 
                 for (int j = 0; j <3; j + +) 
                     r.v [i] + = m.v [i] [j] * v.v [j]; 
             ) 
             return r; 
           ) 

Відзначимо, що подібно до функції-члену дружня функція явно описується в описі класу, з яким дружить. Тому вона є невід'ємною частиною інтерфейсу класу нарівні з функцією-членом. 

Функція-член одного класу може бути другом іншого класу: 

      class x ( 
         / / ... 
         void f (); 
      ); 

      class y ( 
         / / ... 
         friend void x:: f (); 
      ); 

Цілком можливо, що всі функції одного класу є друзями іншого класу. Для цього є коротка форма запису: 

        class x ( 
          friend class y; 
          / / ... 
        ); 

У результаті такого опису всі функції-члени y стають друзями класу x.

Хід роботи

Використання друзів класу в наступних структурах:

- «Спорт клубу».

- «Бібліотеки».

- «Обувного магазину»

- «Булочної»

- «Мобільного магазину»

- Тощо…