Мета роботи: ознайомитись з методами дослідження освітленості приміщень і робочих місць, виконати орієнтований розрахунок приміщень.

Теоретичні відомості

Світло має визначальне значення для роботи і здоров’я людини, оскільки діє на органи зору, а через них і на центральну нервову систему.

Раціональне освітлення виробничих приміщень відіграє суттєву роль у створенні сприятливих та безпечних умов праці.

Залежно від джерела світла освітлення поділяється на природне, штучне і суміщене.

Освітлення виробничих приміщень характеризується рядом кількісних і якісних показників.

Кількісні показники:

- Світловий потік Ф – потужність променевої енергії, що оцінюється за світловим відчуттям, яке вона справляє на органи зору людини, Вт:

Ф = dQ/dt

У світлотехніці за одиницю світлового потоку прийнята одиниця люмен (лм) – світловий потік, що випускається точковим джерелом світла силою і кандела у тілесному куті і стерадіан.

- Сила світла І – відношення світлового потоку до величини тілесного кута, в якому рівномірно розподілено випромінювання, кд:

I = dФ/dω

- Освітленість Е – густина світлового потоку на освітлювальній поверхні (вимірюється в люксах), лк:

Е = dФ/dS

- Коефіцієнт відбиття ρ – відношення відбитого світлового потоку до світлового потоку, що падає на поверхню:

ρ = Фвідб/Фпад

- Якісні показники:

Фон – поверхня, що прилягає безпосередньо до об’єкту розпізнавання, на якій цей об’єкт сприймається.

Фон вважається:

світлим, якщо ρ › 0,4

середнім, якщо ρ = 0,2..0,4

темним, якщо ρ ‹ 0,2

Контраст – ступінь розрізнення яскравості об’єкту і фону:

К = (L0 - Lф)/ L0

, де L0 і Lф – яскравість відповідно об’єкту і фону.

Контраст вважається:

великим, якщо К › 0,5

середнім, якщо К = 0,2..0,5

малим, якщо К ‹ 0,2

Метод коефіцієнта використання світлового потоку.

Даний метод дозволяє визначити світловий потік ламп, необхідний для досягнення заданої освітленості з урахуванням світла, відбитого від стін, стелі і робочої поверхні.

Сумарний світловий потік, лм:

Ф∑ = Ен*S*К*Z*100 / η

де Ен – нормована освітленість, лк; S – площа приміщення; К – коефіцієнт запасу; Z – коефіцієнт загальної освітленості; η – коефіцієнт використання світлового потоку практично освітлювальної системи.

Показник приміщення:

і = АВ/(Н(А+В))

Кількість ламп:

n = Ф∑ / Фл

Порядок виконання роботи

- Визначити мінімальну нормовану освітленість залежно від характеристики зорової роботи.

- Вибрати систему освітлення.

- Вибрати джерело світла і тип освітлення.

- Використовуючи формули, розрахувати освітленість методом коефіцієнта використання.

Практична частина

Висновок: під час виконання лабораторної роботи я ознайомивсь з методами дослідження освітленості приміщень і робочих місць, виконав орієнтований розрахунок приміщень.