НУ “Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Лабораторія електричної фізики

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №15

Назва роботи: «Перевірка закону Ома для змінного струму при наявності ємності в колі»

Виконав: студент групи КН-116 Коваленко Андрій

Лектор:     Захар’яш О. С.

Керівник лабораторних занять: Захар’яш О. С.

Дата виконання за графіком: 22.11.06

Львів - 2006

Мета роботи:

Перевірити закон Ома для кола змінного струму.

Прилади та матеріали:

Джерело струму, реостат, конденсатор, амперметр, вольтметр, герцметр.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Розглянемо коло, яке складається з резистора опором  і конденсатора ємністю , з’єднаних послідовно, і джерела змінної напруги . У колі виникає змінний струм тієї самої частоти, амплітудне значення якого і зсув фаз між струмом та напругою  визначається параметрами кола  та . Для визначення  і  скористаємося методом векторних діаграм. За опорну вісь беремо вісь струмів, оскільки з’єднання елементів кола послідовне і струм в усіх ділянках кола однаковий.

Змінний струм викликає спад напруги на резисторі , амплітуда якої дорівнює , а величини  та  змінюються в однакових фазах. Тому на осі струмів відкладаємо вектор, що відповідає в певному масштабі величині . Напруга на ємності відстає від струму на , тому вектор  повернутий відносно струму на кут  за рухом стрілки годинника. Результуючий спад напруги в колі  дорівнює векторній сумі спадів напруг , .

C

φ

З малюнку видно, що

Звідси

де  називається повним опором даного кола змінного струму.

Співвідношення (12) називають законом Ома для кола змінного струму, що містить , : амплітуда сили змінного струму прямо пропорційна амплітуді вхідної напруги кола і обернено пропорційна повному опору цього кола. Зауважимо, що ця формула для амплітудних значень струму і напруги, але не для їхніх миттєвих значень

Зсув фаз між коливаннями сили струму і напруги визначається співвідношення

Закон Ома для ділянки кола АВ запишеться таким чином:

де  - спад напруги на ділянці кола змінного струму;  - активний опір;  - колова частота;  - ємність конденсатора.

C

A

V

Hz

˜

На основі закону Ома для ділянки кола, що складається з активного опору

і для ділянки кола, що складається з ємності

знайдемо, що

де  і  - спад напруги відповідно на активному опорі і на обкладинках конденсатора.

Підставляючи в формулу (15) співвідношення (16) і (17), отримаємо

Звідси

Із формули (17) знайдемо

Задані величини:

- ємність конденсатора.

Фізичні величини, які вимірюються прямим способом:

- спад напруги на опорі ;

- спад напруги на клемах конденсатора ;

- спад напруги на ділянці АВ, яка складається із послідовно з’єднаних активного опора та конденсатора.

Основні характеристики приладів:

Вольтметр

- максимальне значення – 300 В.

- клас точності – 1,5.

Амперметр

- максимальне значення – 1 A.

- клас точності – 2,5.

Таблиці результатів вимірювань(величини, розмірності похибок прямих вимірювань):

| № | , В | , В | , В | , В | , В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111 | 165 | 200 | 199 | 1 |
| 2 | 129 | 150 | 200 | 198 | 2 |
| 3 | 145 | 134 | 200 | 197 | 3 |

| № | , А | , Гц | , мкФ | , мкФ | , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,40 | 50 | 28,6 | 24,0 | 4,6 |
| 2 | 0,45 | 50 | 24,6 | 24,0 | 0,6 |
| 3 | 0,50 | 50 | 21,9 | 24,0 | 2,1 |

Обчислення шуканої величини за робочою формулою:

Обчислення похибок:

Запис кінцевого результату:

Аналіз результатів та висновки:

На даній лабораторній роботі, я перевірив закон Ома для кола змінного струму. Я також визначив ємність конденсатора. Визначені величини співпали з даними в межах похибки лабораторних умов досліду.

Підпис студента

Оцінка виконання роботи

| Допуск | Захист | Дата виконання |
| --- | --- | --- |

Підпис викладача