ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА

Тема: Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів)

Мета роботи: Вивчити закономірності послідовного і паралельного сполучення провідників. Вчитись складати електричне коло.

Необхідне обладнання:	1. Джерело струму.

2. Амперметри – 3 шт.

3. Вольтметри – 3 шт.

4. Реостат.

5. Невідомі опори – 2 шт.

6. Ключ.

## ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ

Послідовним сполученням опорів називається таке сполучення, при якому кінець першого опору сполучається з початком другого, кінець другого опору сполучається з початком третього опору і т.д.

При послідовному сполученні опорів сила струму протікає через кожний опір однакова, загальна напруга на послідовно сполучених опорах дорівнює сумі напруг на окремих опорах і загальний опір дорівнює сумі окремих опорів.

U=U1+U2+U3

Rекв.=R1+R2+R3

I=I1+І2+І3

Паралельним сполученням опорів називається таке сполучення, при якому одні кінці опорів сполучені в один вузол, а другі кінці опорів сполучені в другий вузол. При паралельному сполученні сила струму в загальній частині кола дорівнює сумі струмів в паралельних вітках, а напруга на кожний опір одинакова.

При паралельному сполученні опір зменшується, тому що збільшується поперечний переріз. Загальний або еквівалентний опір при паралельному сполученні визначається по формулі:

# ПОРЯДОК  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ

І. Послідовне сполучення:

- Складаємо коло по схемі:

- Виміряємо амперметром силу струму в колі І та напругу на опорах (U1i U3) і загальну напругу (U).

- Перевіряємо формулу: U=U1+U2

- Визначаємо опори: ; .

- Перевіряємо формулу: R=R1+R2.

- Результати виміру заносимо в табличку:

| I | U1 | U2 | U | R1 | R2 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ІІ. Паралельне сполучення

- Складаємо коло по схемі:

- Виміряємо силу струму в загальній частині кола ( І ) та паралельних вітках (І1, І2) та напругу (U).

- Перевіряємо формулу: І=І1+І2

- Визначаємо опори: ; ; ;

- Перевіряємо формулу:

- Результати виміру заносимо в табличку:

| № п/п | U | I1 | I2 | I | R1 | R2 | Rекв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## СКЛАСТИ  ЗВІТ  ПРО  ВИКОНАНУ  РОБОТУ

- Оформити результати виміру.

- Нарисувати схеми електричних кіл.

- Коротко, своїми словами описати виконання роботи.

- Відповісти на питання:

а) яка залежність між опорами і напругою при послідовному сполученні?

б) яка залежність між опором 21 струмом при паралельному сполученні опорів?

в) чому дорівнює еквівалентний опір при паралельному сполученні “   “ однакових провідників, опір кожного із них?

г) де використовують послідовне сполучення?

д) де використовується паралельне сполучення?