Самостійне вивчення

Діапазонний тип

Часто в програмі трапляються змінні, для яких наперед відомо, з якого інтервалу вони можуть набувати значення. Наприклад, нехай d- поточна дата (число деякого місяця). Зрозуміло, що d може набувати цілочислового значення з інтервалу [1, 31], тобто її можна віднести до типу integer. Однак може статися, що в програмі цій змінній буде присвоєне значення, що виходить за межі заданого інтервалу. Щоб контролювати ситуацію й уникати таких помилок, у мові Паскаль введено діапазонний тип, що передбачає визначення діапазону значень іншого попередньо заданого типу, який є базовим. Базовими можуть бути типи цілий, символьний і перелічуваний, однак не дійсний. Загальний вигляд описання діапазону такий:

<стала>..<стала> Наведемо приклади:

type

index=1..20 {діапазон типу integer}

letter='a'..'z' {діапазон типу char}

тоді змінні опишемо так:

var

і, j: index;

sym: letter;

Як і для перелічуваного типу, опис змінних можна сумістити з описом типу:

var

i, j: 1..20;

sym: 'a'..'z';

Однак ліпше їх розділяти.

Усі операції, які виконують зі змінними базового типу, можна застосовувати до відповідного діапазону:

j+i*2

rd<dn

pred(sym)<>'d'

Функції базового типу можна виконувати з діапазоном. Значення функції необов'язково належатиме до діапазону. Наприклад: sqr(i) не можуть належати до діапазону index (якщо, звичайно, це значення не присвоєно змінній типу index, наприклад j).

Застосування діапазонного типу дає змогу поліпшити наочність програми, а також передає інформацію компіляторові для перевірки правильності програми, тобто перевірки діапазону значень змінних.