ВСТУП

В даній роботі виконується аналіз підсилювача в режимі постійного струму, аналіз підсилювача в режимі малого сигналу та моделювання підсилювача за допомогою ПКМ Micro-CAP VIII.

При аналізі підсилювача в режимі постійного струму транзистор заміняємо статичною моделлю Еберса-Молла, вилучаємо зі схеми ємності і незалежні змінні в часі джерела напруги і струму, закорочуємо індуктивності, перетвотворюємо незалежне джерело постійної напруги у незалежне джерело постійного струму та знаходимо струм, напругу і розсіювану потужність кожного компонента.

При аналізі підсилювача в режимі малого сигналу транзистор заміняємо малосигнальною моделлю і розраховуємо її параметри, використавши результати статичного аналізу.

1.ПОЧАТКОВІ ДАНІ

Завдання до курсової роботи підготовлене із застосуванням ПМК PSpice і складається з операторів опису схеми, директив керування завданням та результатів аналізу.

Початковими даними до курсової роботи є електрична схема транзисторного підсилювача(Рис.1), який складається з біполярного транзистора, джерела живлення, режимозадавальних резисторів, джерела гармонічного сигналу, розділювальних конденсаторів та навантаження. Задається також універсальна модель Еберса-Молла (нелінійна гібридна π-модель)біполярного транзистора та її параметри.

TRANSISTOR test 22

.OPT ACCT LIST NODE OPTS NOPAGE

.OP

.LIB nom.lib

R1 3 5 150K

R2 5 2 100K

RH 2 4 6K

VS 0 4 DC 12V

# Q1 2 3 0 KT326B

C1 1 3 1U

C2 5 0 0.1U

VIN 1 0 AC 10E-3 0

.MODEL KT326B PNP (Is=17e-15 Bf=99

+Br=1.75 Rb=52.4 Rc=1.85 Re=4

+Cjc=4p Vjc=0.69 Mjc=0.33

+Cje=3.4p Vje=0.75 Mje=0.35 Tf=160p Tr=40n)

.DC VS 12 12 0.5

.SENS V(2)

.AC DEC 2 10 1E7

.PRINT DC V(3),V(5),V(2),IB(Q1),IC(Q1),IE(Q1)

.PRINT AC V(1),VM(2),VP(2),V(3),V(5)

.PROBE

.END

| VS | V(3) | V(5) | V(2) | IB(Q1) | IC(Q1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.200E+01 | -6.546E-01 | -2.657E+00 | -3.992E+00 | -1.336E-05 | -1.322E-03 |
| FREQ | V(1) | VM(2) | VP(2) | V(3) | V(5) |
| 1.000E+01 | 1.000E-02 | 1.174E-01 | -7.838E+01 | 4.861E-04 | 6.575E-02 |
| 3.162E+01 | 1.000E-02 | 5.531E-01 | -7.221E+01 | 2.326E-03 | 2.127E-01 |
| 1.000E+02 | 1.000E-02 | 2.359E+00 | -1.297E+02 | 1.004E-02 | 3.619E-01 |
| 3.162E+02 | 1.000E-02 | 2.380E+00 | -1.674E+02 | 1.015E-02 | 1.190E-01 |
| 1.000E+03 | 1.000E-02 | 2.347E+00 | -1.762E+02 | 1.001E-02 | 3.724E-02 |
| 3.162E+03 | 1.000E-02 | 2.344E+00 | -1.788E+02 | 9.996E-03 | 1.176E-02 |
| 1.000E+04 | 1.000E-02 | 2.343E+00 | -1.798E+02 | 9.995E-03 | 3.719E-03 |
| 3.162E+04 | 1.000E-02 | 2.343E+00 | 1.797E+02 | 9.995E-03 | 1.176E-03 |
| 1.000E+05 | 1.000E-02 | 2.343E+00 | 1.786E+02 | 9.995E-03 | 3.718E-04 |
| 3.162E+05 | 1.000E-02 | 2.336E+00 | 1.754E+02 | 9.995E-03 | 1.172E-04 |
| 1.000E+06 | 1.000E-02 | 2.270E+00 | 1.656E+02 | 9.995E-03 | 3.603E-05 |
| 3.162E+06 | 1.000E-02 | 1.823E+00 | 1.408E+02 | 9.997E-03 | 9.149E-06 |
| 1.000E+07 | 1.000E-02 | 8.543E-01 | 1.105E+02 | 9.999E-03 | 1.356E-06 |

Рис.1 Електрична схема транзисторного підсилювача

2. АНАЛІЗ ПІДСИЛЮВАЧА В РЕЖИМІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.1.Заступн схема кола в режимі постійного струму

Для складання  заступної схеми кола в режимі постійному струму необхідно:

- замінити транзистор статичною моделлю Еберса-Молла;

- вилучити зі схеми ємності і незалежні змінні в часі  джерела напруги і струму, закоротити Індуктивності;

- перетворити незалежне джерело постійної напруги VS, прийнявши його внутрішній опір RS=0.001 Ом, у незалежне джерело постійного струму JS з внутрішньою провідністю YS (рис. 2).

Перетворення незалежного  джерела  напруги в незалежне джерело струму або навпаки для вказаної полярності джерел-(рис. 2) здійснюється за формулами:

Ijs=Uvs/RS

YS=1/RS

і є еквівалентним відносно зовнішніх полюсів m і l, тобто напруга U i струм І в обох випадках є однаковими. Однак потужність, що розсіюється  на внутрішній провідності YS джерела струму JS,  на відміну від джерела напруги VS, є дуже великою i не має фізичного змісту.

Робити топологічні перетворення в заступній схемі,  тобто об'єднувати послідовно або паралельно з'єднані компоненти, не дозволяється.Отже, заступна схема кола в режимі постійного струму набуде  вигляду:

2. Заступна схема  статичного режиму

2.2.  Визначення напруг, струмів і диференціальних провідностей компонентів

Вузол - це точка з'єднання двох або більше компонентів. Спільний вузол ("земля") завжди необхідно позначати номером "0".  Номери вузлів,  що  об'єднуються  внаслідок закорочення індуктивностей або стають ізольованими після вилучення ємностей та незалежних  змінних в  часі джерел напруги чи струму,  необхідно присвоювати внутрішнім вузлам заступної схеми транзистора.  В Інших випадках змінювати номери вузлів,  що вказані в завданні до курсової роботи, не дозволяється.

Отже, в  заступній схемі необхідно вказати лише умовні додатні напрямки струмів компонентів, а напрямки напруг компонентів, за винятком керуючих напруг, вказувати недоцільно.

Довільно приймати напрямки струмів і напруг можна лише для неполярних компонентів,  до яких належать лінійні опори та провідності.  Для діодів умовний додатний напрямок завжди необхідно приймати від  анода  (емітера) до катода (бази).  Для незалежних 1 керованих джерел струму чи напруги напрямки струму або напруги  завжди  задаються 1 змінювати їх,  так само як 1 напрямок керуючої напруги,  не можна, бо це призведе до зміни кола, що підлягає аналізу.

Істинні напрямки  струмів 1 напруг всіх компонентів можна визначити лише після розрахунку.  Від'ємний знак розрахованої величини означає, що дійсний напрямок є протилежним до прийнятого.

Для кожного компонента записати компонентне рівняння,  з якого визначити струм компонента і похідну струму по напрузі, тобто диференціальну провідність компонента (крім незалежних джерел струму ). Напругу кожного компонента згідно з заданим або вибраним  напрямком та прийнятою домовленістю про відлік (додатний напрямок - від "плюса" до "мінуса" виразити через відповідні вузлові потенціали.

Вузловий потенціал фk деякого вузла k (k=1,2,  ....  п)  -  це напруга між даним вузлом 1 базисним опорним вузлом, за який прийнятий спільний вузол ("земля").  що завжди повинен  мати  номер  "О". Умовний  додатний напрямок кожного вузлового потенціалу приймається від відповідного вузла до нульового (базисного) вузла.

UR1= φ5-φ3;UR2=φ5-φ2;URн=φ2-φ4;Ube=φ6-φ7;	
Ubc=φ1-φ7; URc=φ2-φ1;URe=φ6;URb=φ3-φ7.

2.3. Формування вектора вузлових струмів J(()

Нелінійне коло  в режимі постійного струму описується системою нелінійних алгебраїчних рівнянь.

Рівняння для  нульового вузла не складається,  оскільки воно є лінійно залежним стосовно рівнянь для всіх інших вузлів. Отже J(ф)=0

2.4. Складання матриці вузлових диференціальних провідностей

Як відомо,  матриця Якобі  системи - це матриця перших частинних похідних  функцій ,  з  яких  складається  вектор-функція f(х), за всіма невідомими Хs.

З огляду на це матриця Якобі  складена у вузловому координатному базисі._ називається ще матрицею вузлових диференціальних провідностей G(ф) = J'(ф)

При складанні матриці вузлових диференціальних провідностей можна застосувати, як і при формуванні вектора вузлових струмів, спосіб позиційного сумування. Згідно з цим способом кожний компонент схеми розглядається окремо і диференціальна провідність компонента з певним знаком заноситься у відповідні елементи матриці вузлових диференціальних провідностей.

Запишемо диференціальні провідності для кожного елемента. В дужках подані номери вузлів, між якими знаходиться даний елемент. Для керованих джерел струму спочатку йдуть рядки, а потім стовбці.

gR1=1/R1        	      gRн=1/Rн	      gYS=YS

gre=1/re		      grc=1/rc		 grb=1/rb

gcc=Is/фT*exp(Ube/фT)   gR2=1/R2		 gec= Is/фT*exp(Ubc/фT) 	Отже, повна матриця вузлових диференціальних провідностей набуде вигляду:

2.5. Розробка та описання програми статичного аналізу

Нашу електричну схему підсилювача наберемо в програмі Micro-CAP VIII  задамо всі параметри елементів і за допомогою підменю «аналіз по постійному струму» знайдемо потенціал в кожному вузлі.

2.6. Результати статичного аналізу

Результати статичного аналізу проведені в програмі Micro-CAP VIII  співпадають з результами  прогами PSpice і Mathcad.

3.  Аналіз підсилювача в режимі малого сигналу

З.1. Лінеаризація нелінійної універсальної моделі біполярного

Транзистора

Для складання заступної схеми підсилювача в режимі малого сигналу необхідно:

1) замінити транзистор малосигнальною моделлю 1 розрахувати її параметри, використавши результати статичного аналізу.

В режимі малого сигналу,  який має місце, коли змінні складові напруг 1 струмів,  спричинені,  здебільшого, гармонічними джерелами сигналів, є значно менші від постійних складових, створених постійним  джерелом  живлення,  суто  нелінійний компонент - транзистор -можна замінити малосигнальною заступною схемою.

Малосигнальну модель  біполярного транзистора можна отримати з універсальної нелінійної моделі Еберса-Молла (рис.1)  за  допомогою лінеаризації  всіх нелінійних компонентів. Отже.  лінеаризоване компонентне рівняння встановлює співвідношення між приростами струму 1 напруги компонента.  З цього  випливає,  що заступна  схема нелінійного кола в режимі малого сигналу - це схема для приростів струмів 1 напруг.  Мало сигнальна  модель  біполярного транзистора п-р-п типу наведена на рис. 6.

Компоненти цієї  малосигнальної  моделі  (лінійної   гібридної п-моделі) визначаються за співвідношеннями,  що отримані лінеаризацією рівнянь (1):

Де Ube0, Ubc0  - напруги,  розраховані в режимі постійного струму, gmf i gmr — крутості транзистора в нормальному та Інверсному режимах відповідно.

Рис.3. Малосигнальна модель Еберса-Молла

Оскільки в кормальному режимі роботи транзистора крутість  gmr є дуже малою величиною (менше 10-20 См),  то для уникнення переповнення або зникнення порядку при виконанні арифметичних  операцій  в програмі приймемо gmг = 0. Тоді Rμ=оо, і з малосигнальної моделі,  наведеної на рис. 6, необхідно:

1) вилучити опір Rμ а також кероване джерело струму gmf*Ubc;

2) незалежне джерело постійної напруги живлення VS закоротити, оскільки  приріст напруги на ньому (змінна складова) принципово дорівнює нулеві;

3) перетворити за допомогою формул (За), (26) незалежне гармонічне джерело напруги сигналу VIN.  прийнявши його внутрішній  опір Ri=1 Ом,  у  незалежне  гармонічне  джерело  струму  сигналу  JIN з внутрішньою провідністю Yі.

3.2. Заступна малосигнальна схема підсилювача

3.3. Складання вектора еквівалентних вузлових незалежних джерел

Струму

3.4. Складання матриці вузлових комплексних провідностей

Математичну модель  лінійного  кола  в частотній області також будемо складати за методом вузлових потенціалів. Дотримуючись раніше викладеної методики ,  можна,  як і для нелінійного кола, отримати вектор вузлових струмів і записати математичну модель. Правда, тепер внаслідок наявності реактивних компонентів (ємностей  та  індуктивностей) всі  струми  і напруги будуть комплексними.  Але завдяки лінійності всіх компонентних рівнянь отримана математична  модель  є  системою лінійних рівнянь з комплексними коефіцієнтами

Y(w)*ф(w)=-J

де Y(w) - матриця вузлових комплексних провідностей  кола,  ф(w)  -вектор вузлових потенціалів.  -J - вектор еквівалентних вузлових незалежних джерел струму (враховуються тільки незалежні джерела), w -кутова частота (w=2Пf, f - частота гармонічних коливань сигналу, Гц).  Матриця вузлових комплексних провідностей Y(w)  є  квадратною матрицею розміру (n*n),  де n - кількість вузлів в схемі без нульового (спільного) вузла, має дійсну частину,  в  яку входять провідності резистивних компонентів,  та уявну частину, утворену реактивними компонентами, провідності яких залежать в1д_частоти. Кожний рядок матриці  вузлових  комплексних провідностей і зв'язаний з вузловим струмом,  а кожний стовпець - з вузловим потенціалом вузла з тим самим номером.

Складаємо матрицю вузлових комплексних провідностей Y(w)

Таким чином, матриця провідностей керованого напругою джерела струму, що складається, як і матриця двополюсного компонента з чотирьох елементів, номери рядків ті яких збігаються, а номери стовпців, на відміну від двополюсника, визначаються парок вузлів річ. Як бачимо, матриця провідностей керованого джерела струму є несиметричною.

Матрицю вузлових комплексних провідностей кожного компонента необхідно занести в матрицю вузлових комплексних провідностей кола   за тими самими правилами, що і матрицю диференціальних провідностей компонента в матрицю вузлових диференціальних провідностей кола . Отже, матриця вузлових диференціальних провідностей матиме вигляд Y(w):

3.5. Розробка та описання програми частотного аналізу.

Результати частотного аналізу

Сформувавши матрицю провідностей  введемо її в  Mathcad

- Моделювання підсилювача за допомогою програми ПКМ Micro-CAP VIII

ВИСНОВКИ

На основі проведеного аналізу транзисторного підсилювача, за допомогою розроблених програм аналізу транзисторного підсилювача в режимі постійного струму та малого сигналу, та моделювання заданого кола використовуючи програмно-методичний комплекс програм (Mathcad, Micro-Cap VІІІ), ми робимо наступні висновки: Після проведення аналізу в режимі постійного струму ми бачимо, що при точності Δ=10-6. Отримані при виконанні результати струмів і напруг компонентів збігаються з заданими даними.

При аналізі в частотній області за допомогою програми Micro-Cap V розрахунок АЧХ коефіцієнта передачі по напрузі підсилювача в заданому частотному діапазоні (10—1*107) співпадає з даними наведеними в завданні.

В режимі малого сигналу одержані результати також співпадають із даними, що наведені в завданні.

Отже, можна зробити висновок, що проведений  аналіз виконано правильно.

ЛІТЕРАТУРА

- Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи автоматизації проектування радіоелектронних пристроїв" О.Г. Крук, доц., канд. техн. наук. Львів: ДУЛП, 1996.—24с.

- Автоматизация схемотехнического проектирования: учебн.  пос. для вузов 
/Ильин В.Н., Фролкин В.Т., Бутко А.И.; под ред. В.Н. Ильина, – М.: Радыо и связь 1987.— 368с.

- Введение в автоматизацию схемотехнического проектирования. 
/Глориозов Е.Л., Ссорин В.Г., Сыпчук П.П., — М.: Сов. Радио, 1976. — 234с.

- Моделирование аналогових электронных устройств на персональных ЭВМ.
/Разевиг В.Д., —М.: Изд-во МЭИ, 1993. — 152с.