МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ,РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ

КАФЕДРА РЕПС

Дослідження безтрансформаторного підсилювача потужності

Методичні вказівки до лабораторної роботи

з дисципліни “Аналогові електроні пристрої”

для студентів напрямку 6.0907 “Радіотехніка”

Всі цитати, цифровий і фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені, написання одиниць

відповідає стандартам.

Затверджено на

засіданні кафедри

радіоелектронних пристроїв

Протокол ____від_______________

Львів “ЛП” – 1996

Дослідження безтрансформаторного підсилювача потужності:

Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Аналогові електронні пристрої” для студентів напрямку 6.0907 “Радіотехніка” / Уклад. І. І. Блажкевич, В. І. Шклярський. – Львів: Видавництво державного університету “Львівська політехніка”. 1996.

Укладачі:	І.І. Блажкевич, к. т. н., доц.

В. І. Шклярський, к. т. н., ст. н. с.

Відповідальний за випуск: З. Д. Грицьків, д. т. н., проф.

Рецезенти:		В. Д. Голинський, к. т. н., доц.

К. С. Семенистий, к. т. н., доц.

- МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є дослідження характеристик та енергетичних параметрів безтрансформаторного підсилювача потужності на біполярних транзисторах.

- ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Підсилювач потужності є вихідним підсилювачем, який призначений для передачі в навантаження заданої потужності.

У вихідних підсилювачем потужножності використовують режими підсилення класів А, В, АВ [1]. При необхідності одержання мінімальних нелінійних спотворень застосовують режим підсилення класу А (рис. 1). Але при цьому коефіцієнт корисної дії (η) каскаду менший 0.5, тобто економічність каскаду низька. Для підвищення коефіцієнта корисної дії в підсилювачах потужності використовують режим підсилення класу В. у цьому випадку значення η може досягати значення 0.785, однак зростають нелінійні спотворення.

Практичний інтерес складає підсилення класу АВ, коли робоча точка на характеристиці (рис. 1) лежить між робочими точками режимів класів А і В. у режимі АВ коефіцієнт η менший, ніж у режимі класу В, але більший, ніж у режимі класу А. при роботі у режимі класу АВ нелінійні спотворення менші ніж в режимі класу В, але дещо більші ніж в режимі класу А.

Останнім часом найбільше застосування одержали безтрансформаторні підсилювачі потужності. Їх виконують як на дискретних елементах, так і в інтегральному виконанні. На рис.2,а показана одна із можливих схем безтрансформаторного підсилювача потужності. Цей підсилювач двотактний і збирається на транзисторах різного типу провідності (комплементарні пари): VT1 – типу n-p-n, а VT2 – типу p-n-p. Обидва транзистора вмикаються за схемою зі загальним колектором, що забезпечує оптимальне узгодження навантаження  з вихідним опором підсилювача.

Комплементарні пари транзисторів для виконання підсилювачів потужності на дискретних елементах випускаються промисловістю і до них можна віднести (n-p-n та p-n-p) відповідно: КТ315 - КТ361, КТ102 – КТ3107, КТ815 – КТ814, тощо.

Роботу безтрансформаторного підсилювача потужності зручно пояснити за часовими діаграмами (рис. 2,б).

При додатній півхвилі напруги збудження  в навантажені  появляється струм , який протікає через відкритий транзистор VT1 (n-p-n типу). При відємній півхвилі напруги  опора  протікає струм , оскільки відкритий транзистор VT2 (p-n-p типу). Таким чином в навантаженні  форма струму  буде повторювати форму вхідного сигнала (рис. 2,б).

Режим В забезпечує високий η, але вносить підвищений рівень нелінійних спотворень, обумовлений кривизною початкової ділянки передаточної характеристики транзистора , внаслідок чого зуміщення характеристик обох транзисторів (рис. 3,а), що являє собою залежність їх різнецевого струму , має “сходинку” при переході через нуль. Це викликає так звані центральні “сходинки” на синусоїді різницевого струму (рис. 3,б), а значить, і вихідної напруги. Для їх вилучення застосовують режим АВ, в якому початкове зміщення робочих точок транзисторів А і А’ подається невелике і їх вибирають на середині початкових криволінійних ділянок передаточних характеристик (рис. 3,в).

Суміщаючи характеристики транзисторів по напрузі  точками А і А’ одержують характеристику різницевого струму у вигляді прямої (штрихова лінія) і “сходинок” не виникає. В режимі АВ при малих струмах оба плеча працює одночасно як в режимі А.

Основними параметрами підсилювача потужності є потужність  яка виділяється в опорі навантаження, коефіцієнт корисної дії η та коефіцієнт нелінійних спотворень .

Потужність, яка віддається підсилювачем у навантаження визначається із співвідношення:

.					(1)

Очевидно, що  	    і    , де ,  - амплітуди напруги та струму колекторного кола.

Знаючи велечину  і те, що струм в навантаженні при роботі кожного плеча має таку форму, як при однопівперіодному випрямленні (рис. 2,б), можна записати співвідношення між середнім та амплітудним значеннями струму (за розкладом в ряд Фур’є):

(2)

Потужність, споживана підсилювачем від джерела живлення:

,					(3)

тоді  η дорівнює:

.   					  (4)

В граничному випадку, коли , найбільше значення η буде дорівнювати .

Важливим параметром вихідного підсилювача потужності є рівень нелінійних спотворень, який оцінюється коефіцієнтом гармонік:

, 					(5)

де,  ,  - діючі значення відповідно n-ї та першої гармоніки складової напруги вихідного сигналу.

  - Розрахунок схеми вихідного підсилювача потужності, виконаного за безтрансформаторною схемою на біполярних транзисторах (рис. 4) проводиться в такій послідовності [3].

    - За даними значеннями потужності  в навантаженні  проводиться визначення амплітудних значень напруги та струму в навантажені:

;		.		(6)

    - За значенням  визначають напругу живлення одного з двох джерел двополярного джерела:

,							(7)

де  - залишкова напруга, яка враховує значення :

.							(8)

    - Розраховують максимальне значення потужності, яка розсіюється на колекторі:

.						(9)

Транзистори вибираємо по потужності з умови

    - При виборі транзисторів кожного плеча пари необхідно використати визначено по (6)  і перевірити виконання умови  , .

    - Вхідний опір вихідного каскаду визначається за співвідношенням:

,						(10)

де  - коефіцієнт передачі базового струму VT1(VT2). Величину опору резистора  знаходимо з умови:

, 					(11)

е R – 8 кОм;  I – 6 мА;  E – 6 В.

Рис. 1. До пояснення режимів підсилювача потужності класів А, В та АВ

Рис. 2. Принципова схема (а) підсилювача потужності та часові діаграми (б).

Рис. 3. До пояснення режимів роботи підсилювача потужності класів В та АВ (вхідні характеристики транзисторів).

Рис. 4. Принципова електрична схема лабораторного макету.

- ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКУ

      - Розрахувати основні параметри та елементи схеми вихідного безтрансформаторного каскаду, виконаного на транзисторах КТ315В та КТ361В (рис. 4) для забезпечення на опорі навантаження =100 Ом потужності =0.5 Вт.

В процесі розрахунку необхідно визначити: напруги живлення (рис. 4); номінальне значення резисторів R1(R2) та вхідний опір  каскаду.

При розрахунку вхідного опору каскаду необхідно врахувати, що каскад повинен узгоджуватися за напругою з попереднім каскадом.

Основні параметри транзисторів КТ315В (КТ331В): =30B; =30+120; =150мВт; =100мА; =0,63В.

Розрахунки провести за формулами (6 - 11).

- ОПИС МАКЕТУ

Лабораторний макет, принципова схема якого наведена на рис. 4 зібраний в загальному корпусі, в якому розміщені окремі вузли підсилювальних пристроїв. На передній панелі наведена електрична принципова схема безтрансформаторного вихідного підсилювача потужності.

Ввімкнення макету здійснюється тумблером, розміщеним у верхньому правому куті передньої панелі “±E”.

Перемикач S1 служить для зміни режиму роботи каскаду (перехід з режиму класу “AB” – положення 1 в режимі “B” – положення 2) та опору навантаження (S1Б – 1,2).

- ЗАВДАННЯ ДО ЕКСПЕРЕМЕНТУ

  - Вихідний підсилювач потужності наведений на рис. 4. Підімкнути осцилограф до виходу підсилювача “ВИХ”, вхід “ВХ” до генератору сигналу. Ввімкнути живлення “±E”. На вхід підсилювача подати сигнал частотою 1кГц. Встановити такий рівень сигналу на вході, при якому на виході не буде обмеження сигналу.

Зняти амплітудо-частотну  характеристику (АЧХ) каскаду в діапазоні частот 0,1 - 200 кГц. Сітку частот вказує викладач. АЧХ зняти для двох положень перемикача S1Б.

З екрана осцилографа зняти осцилограми вихідного сигналу (f=1кГц) для двох положень перемикача S1А.

- ЗМІСТ ЗВІТУ

  - Коротка теоретична частина.

  - Результати розрахунку.

  - Результати експерименту у вигляді таблиць та графіків.

  - Висновки.

- КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  - Пояснити роботу вихідного безтрансформаторного каскаду в різних режимах роботи.

  - Пояснити, в якому випадку створюється форма вихідного сигналу (з’являється “сходинка”), яким чином усувають ці спотворення.

  - Яким чином вибирають напругу живлення вихідного каскаду?

  - Пояснити, як визначають вхідний опір каскаду.

  - Як вибирають транзистори вихідного каскаду?

ЛІТЕРАТУРА

- Войшвилло Г. В. Усилительные устройства: Учебник для ВУЗов. – 2-е изд. перераб и доп. – М.: Радио и связь, 1983. – 264 с.

- Головин О. В. , Кубицкий А. А. Электронные усилители: Учебник- М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.

- Алексеев А. Г. и др. Усилительные устройства. Сборник задач и упражнений: Учебное пособие для ВУЗов А. Г. Алексеев, Г. В. Войшвилло, И. А. Трискало; Под ред. Г. В. Войшвилло. – Радио и связь, 1986. – 160 с.