где К и Kn2 — чувствительность манометрического преобразователя соответственно к данному газу и азоту; Р — измеряемое давление; Рк — «кажущееся» давление в азотном эквиваленте.

В табл. 11 приведена отно-	Таблица 11

сительная чувствительность радиоизотопного манометрического преобразователя с многостержневым коллектором [89] для некоторых газов по отношению к азоту и для манометрического преобразователя ПМР-2 по отношению к воздуху. При отсутствии экспериментальных данных для вычисления Re для преобразователя ПМР-2 можно пользоваться полуэмпирической формулой [85]

R9=~- =2,92-^-,   (6.16)

где К — чувствительность манометрического преобразователя к газу с потенциалом ионизации с/,- и молекулярным весом М; Кв — чувствительность манометрического преобразователя по отношению к воздуху.

Глава 7

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИОНИЗАЦИОННЫХ ВАКУУММЕТРОВ

1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  УСТАНОВОК

Электрические установки ионизационных вакуумметров предназначены для подачи на электроды манометрических преобразователей потенциалов, а также для измерения электронного и ионного токов. Выходной прибор установки в связи с линейной зависимостью ионного тока от давления может быть проградуи-рован в единицах давления.

Наиболее простые схемы установок, в которых в качестве источника питания использованы сухие батареи или аккумуляторы, приведены ранее со схемами устройства манометрических

10*	.	147