# Лабораторна робота  №15

# ДОСЛІДЖЕННЯ  МЕХАНІЧНИХ  ЗГАСАЮЧИХ  КОЛИВАНЬ

Мета роботи

Визначити основні параметри згасання коливань механічної системи.

Прилади та обладнання

Коливна система, секундомір.

# Опис вимірювального пристрою

Прямокутного перерізу стрижень (1) підвішений на кронштейні (3) таким чином, що нижнє ребро призми (2) спирається на кронштейн і є віссю обертання стрижня.

Кронштейн прикріплений до резервуару з водою (4). Шкала (5) і стрілка (6) дозволяють вимірювати  амплітуду коливань системи.

До стрижня прикріплені два заспокоювачі:

- Повітряний заспокоювач (7) у позиції, показаній на рис.1, збільшує силу опору середовища (повітря). Заспокоювач не діє, якщо його повернути навколо горизонтальної осі на кут 90о.

- Рідинний заспокоювач  (8) у позиції, показаній на рисунку, не діє, а після повороту на кут 90о рухатиметься у воді, що також збільшує силу опору середовища (води).

Виведення розрахункових формул

З рівняння згасаючих коливань  x(t) = A0cos (0t +0) випливає залежність амплітуди коливань від часу:

A(t) = A0 .                 (1)

Лоґарифмуючи (1), одержимо вираз для коефіцієнта згасання

.                     (2)

Позначивши:

t = nZT – час, протягом якого амплітуда зменшиться в  разів    ( nZ – кількість повних коливань, що здійснилися за час t;

Т– період коливань), одержимо:

.                             (3)

Наприклад: якщо після здійснення системою n2 коливань амплітуда коливань зменшилася у Z = 2 рази, то:

.                            (4)

З формули (3) :                 lnZ = T nZ .                                    (5)

Врахувавши, що лоґарифмічний декремент згасання

=  T ,

одержимо з (5):                 lnZ =  nZ  .                                  (6)

Отже lnZ  є лінійною функцією nZ,  а   – кутовим коефіцієнтом ґрафіку цієї функції.

Побудувавши ґрафік залежності    lnZ = f(nZ), визначимо лоґарифмічний декремент згасання  як:

.                    (7)

де (lnZ) i nZ – визначені з ґрафіку прирости відповідних

величин

Розрахунок добротності коливної системи проведемо за формулою:

Q = .                        (8)

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 3.6.

Послідовність виконання роботи

- Вимкнути заспокоювачі ( обидва – горизонтально).

- Відхилити стрижень на 10–15 поділок шкали, відпустити;  визначити і записати в Табл. 1 час t , протягом якого здійсниться 10 коливань.

- За формулою  розрахувати період коливань і записати результат у Табл. 1.

- Дії, зазначені в п. 1–3, повторити ще 2 рази.

- Ввімкнути повітряний заспокоювач (вертикальне положення) і повторити 3 рази дії, зазначені в п.2–3.

- Вимкнути повітряний заспокоювач (горизонтальне положення),  увімкнути рідинний заспокоювач (вертикальне положення) і повторити 3 рази дії, зазначені в п.2–3.

- Вимкнути заспокоювачі, відхилити стрижень на 12 поділок, відпустити і визначити число коливань, протягом яких початкова амплітуда зменшиться у  2 ; 3 i 4  рази: n2, n3, n4 . Результати записати у Табл. 1.

- Дії, зазначені в п.7 повторити ще 2 рази.

- Для кожного з заспокоювачів повторити 3 рази дії, зазначені в п.7, 8

- Використовуючи середні значення n2 і Т для всіх трьох випадків визначити за формулою (4) коефіцієнти згасання.

- Розрахувати абсолютну і відносну похибки величин .

- Для всіх трьох випадків побудувати ґрафіки  lnZ = f(nZ)   і визначити  лоґарифмічні декременти згасання.

- За формулою (8) визначити добротність коливної системи при наявності і відсутності заспокоювачів.

- Результати розрахунків, виконаних у п.10–13, записати у Табл. 2.

Таблиці результатів вимірювань і розрахунків

## Таблиця 1

| заспокоювач | № | t, с | T, с | ΔT,с | n2 | Δn2 | n3 | n4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| відсутній | 1 | вимір | розр. | розр. | вимір | розр. | вимір | вимір |
|  | 2 | вимір | розр. | розр. | вимір | розр. | вимір | вимір |
|  | 3 | вимір | розр. | розр. | вимір | розр. | вимір | вимір |
|  | сер. |  | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. |
| повітряний | 1 | вимір | розр. | розр. | вимір | розр. | вимір | вимір |
|  | 2 | вимір | розр. | розр. | вимір | розр. | вимір | вимір |
|  | 3 | вимір | розр. | розр. | вимір | розр. | вимір | вимір |
|  | сер. |  | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. |
| рідинний | 1 | вимір | розр. | розр. | вимір | розр. | вимір | вимір |
|  | 2 | вимір | розр. | розр. | вимір | розр. | вимір | вимір |
|  | 3 | вимір | розр. | розр. | вимір | розр. | вимір | вимір |
|  | сер. |  | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. |

Таблиця 2

| заспокоювач | β, с-1 | Δβ, с-1 | δβ, % | λ | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| відсутній | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. |
| повітряний | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. |
| рідинний | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. |

Контрольні запитання

- Під дією яких сил тіло може здійснювати згасаючі гармонічні коливання?

- Записати і пояснити диференціальне рівняння згасаючих гармонічних коливань.

- Записати і пояснити розв’язок диференціального рівняння згасаючих гармонічних коливань.

- Як залежить період згасаючих коливань від коефіцієнта згасання?

- У чому полягає фізичний зміст коефіцієнта згасання?

- У чому полягає фізичний зміст лоґарифмічного декремента згасання? Як він зв’язаний з коефіцієнтом згасання?

- Що називається добротністю коливної системи?

- Намалювати графіки залежностей x(t), A(t) для згасаючих коливань при .

Рекомендована література

- Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.

# Text boxes

Рис.1