Практична реалізація

- Функція задана аналітично,крок h рівномірний

або

- Функція задана таблично,крок h рівномірний

- Таблиця,крок h рівномірний (вводити треба y,h)

В циклі треба зразу визначити інтеграл, тобто

Похибки методу трапецій

Формула трапецій дає точне значення інтегралу, і кожна підінтегральна функція лінійна; бо тоді

Дещо зручніше використовувати формулу для R виражену через кінцеві різниці

-середнє арифметичне значень різниць другого порядку

Для обчислень I з заданою точністю  практично можна використовувати алгоритм :

-Задають

-Знаходять значення  при діленні [a,b] на n частин

-Подвоюють число інтервалів розбиття, знаходять

-Якщо  то

-Якщо  то знову подвоюють число інтервалів розбиття

Приклад для методу трапецій

Знайти зміну ентальпії  окису вуглецю при переході від  до  якщо відомо, що теплоємність його характеризується даними

| Т, к | 500 | 650 | 800 | 450 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29,79 | 30,8 | 31,8 | 32,72 | 33,48 | 34,15 | 34,69 | 35,15 | 35,53 | 35,82 | 35,99 |

Відомо

З таблиці h=150, інтервалів розбиття n=10

Для оцінки похибки сладемо таблицю кінцевих різниць

| 0 | 500 | 29.79 | 1.01 | - 0.01 | -0.07 | -0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 650 | 30.8 | 1 | - 0.08 | -0.08 | 0.01 |
| 2 | 800 | 31.8 | 0.42 | - 0.16 | 0.07 | 0.11 |
| 3 | 950 | 32.72 | 0.76 | - 0.09 | -0.04 | 0.09 |
| 4 | 1100 | 33.48 | 0.67 | - 0.13 | 0.05 | -0.05 |
| 5 | 1250 | 34.15 | 0.54 | - 0.08 | 0.00 | -0.01 |
| 6 | 1400 | 34.69 | 0.46 | - 0.08 | -0.01 | -0.02 |
| 7 | 1550 | 35.15 | 0.38 | - 0.09 | -0.03 |  |
| 8 | 1700 | 35.53 | 0.29 | - 0.12 |  |  |
| 9 | 1850 | 35.82 | 0.17 |  |  |  |
| 10 | 2000 | 35.99 |  |  |  |  |

;

Метод Сімпсона

Один з найбільш поширених методів числового інтегрування

На відміну від методу трапецій підінтегральна функція апроксимується квадратичною залежністю в межах двох суміжних інтервалів,тому що для визначення коефіцієнтів параболи треба три точки.

В звязку з цим звичайно число інтервалів розбиття роблять парним

Геометрична інтерпритація

Площа криволінійної трапеції заміняється площою параболічної трапеції

[a,b]-розбивається на парне число рівних інтервалів, границі інтервалів, значення функції  позначимо

На кожних двох суміжних інтервалах замінюємо дану   параболою, яка може бути описана,наприклад, інтерполяційним многочленом Ньютона другої степені

Для

(Лагранжа)

-кінцева різниця першого порядку

-кінцева різниця другого порядку  ,

Для

Для

Тоді

Вирахуєм інтеграл на

Інтеграл суми = сумі інтегралів

Підставимо

Аналогічно

…

Сумуємо інтеграли інтегралів

-непарні точки

-парні точки

Остаточно

-формула Сімпсона

Похибка визначення інтеграла

;

Для табличної функції

-середнє арифметичне кінцевих різниць четвертого порядку

Практично можна використовувати спосіб подібний до способу, описаного в методі трапецій-подвоювати число інтервалів n керуючись правилом:

Кількість правильних значень цифр в >  на кількості співпадаючих цифр

ві

Якщо  то знову подвоюємо

Формули методу трапецій і Сімпсона використовують множину рівновіддалених вузлових точок для побудови певного інтерполяційного виразу.Так в методі трапецій підінтегральна функція замінюється в межах кожного відрізку лінійною, а на всьому інтервалі кусково-лінійною функцією.Формула Сімпсона використовує квадратичне наближення коли площа криволінійної трапеції замінюється сумою площ параболічних трапецій.

Очевидно: можна апроксимувати поліномом вищого ступеня.Але в цьому випадку кількість n і формули робляться громісткими.Взагалі ще вибір формули визначається класом функції.Може статися, що поліном вищого порядку дасть більші похибки.

Наприклад: для лінійних функцій максимальну точність дає метод трапецій

Формули для побудови многочленів довільної степені для рівновіддалених вузлів відомі як Формули Ньютона-Котеса

Література  1.Хемминг Р.В. Чисельні методи   М. Наука,1968

2.Кунц К. Чисельний аналіз           К.Техніка,1964

Формули трапецій і Сімпсона є окремим випадком формул Ньютона-Котеса

Приклад до методу Сімпсона

(той самий що ми розглядали до методу трапецій)

Для зручності розрахунку складемо табличку значень

функції в точках

| I |  | і=0..10 | Непарні і | Парні і |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500 | 29.79 |  |  |
| 1 | 650 | 30.8 | 30.80 |  |
| 2 | 800 | 31.8 |  | 31.8 |
| 3 | 950 | 32.72 | 32.72 |  |
| 4 | 1100 | 33.48 |  | 33.48 |
| 5 | 1250 | 34.15 | 34.15 |  |
| 6 | 1400 | 34.69 |  | 34.69 |
| 7 | 1550 | 35.15 | 35.15 |  |
| 8 | 1700 | 35.53 |  | 35.53 |
| 9 | 1850 | 35.82 | 35.82 |  |
| 10 | 2000 | 35.99 |  |  |
| Суми | 65.78 | 168.64 | 135.5 |

За формулою Сімпсона

Для оцінки похибки знайдемо середнє арифметичне кінцевих різниць четвертого порядку (-0.010;+0.01;+0.11;+0.09;-0.05;-0.01;-0.02)

Звідси видно, що метод Сімпсона набагато точніший за метод трапецій

Алгоритмізація (парне число інтервалів розбиття)

Наприклад n=10 число інтервалів розбиття (парних-4, непарних-5)

x-ah;2h;b

Якщо таблично  ;