РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Сканер Hewlett-Packard 5370C По формальних характеристиках сканери пятисотої і шестисотої моделі дуже схожі. Але сама фірма по продуктивності і ціні ставить сканер НР-5370 нижче рівня сканера НР-6390 і відносить його до офісних, а не до професійних сканерів. Відмінність, на перший погляд, між моделями тільки в тім, чи мається в комплекті податчик папера. Він у сканера 5370С купується і підключається окремо. Другою відмінністю, що впадає в око, є те, що сканер 5370С може бути підключений до комп'ютера як через USB, так і через LPT, тоді як 6390 – через USB і SCSI. Як у тім, так і в іншому сканері можна запустити додаток від кнопок і скористатися адаптером для слайдів. Адаптер для слайдів названий активним, хоча ніяких активних і рухливих елементів у ньому немає. Це просто освітлювач, що складається з лампи, відбивача і молочного скла. Він зроблений досить вдало. Істотної нерівномірності (більш ніж кілька відсотків по полю) не спостерігається. Виміри проводилися фотоэкспонометром Свердловськ-4. Поле, освітлюване слайдом-модулем, має розміри 165х 140 мм. Сам він встановлюється на спеціальну чорну рамку, що кладеться на предметне скло сканера. У ній є робоче вікно розміром 125х130 мм і каліброване віконце, прикрите дворазовим нейтральним світлофільтром. На рамці зроблені прорізи під ніжки слайда-модуля, що дозволяють точно выдцентрувати його щодо сканера. Для зручності сканування в комплект входить рамка для установки в неї двох відрізків плівки по три кадри кожний. Плівку треба вставити опуклою стороною нагору, при цьому зображення повинне було б виходити переверненим, однак, програмне забезпечення автоматично його відновлює. Крім цього, існує рамка з чотирма віконцями для слайдів. В обох випадках прикладені спеціальні чорні заглушки, що прикривають невикористовувані вікна, що дозволяє уникнути паразитної засвітки. Якщо модель 6390 нормально сканувала негативи тільки на немаскованій плівці, то тут система оптимизирована для сканування маскованих плівок. Якщо ж вам треба працювати з немаскованими плівками, що тепер уже досить рідко зустрічаються, то треба користатися опцією "інвертувати зображення", а не опцією "негатив". На малюнках приведені зображення, отсканированные з негативної плівки Fujicolor Super G Plus 400. При скануванні негатива з дозволом 1200 dpi отримане якість, порівнянна з якістю зображення відсканованної з дозволом 300 dpi фотографії 10х15 див. Більш високий дозвіл для сканування високочутливих плівок фактично не потрібно. При скануванні фотографії з дозволом 600 dpi вже видна зернистість первинного зображення. Зі слайдами справи йдуть краще, ніж у сканера 6390, оскільки тут автоматика відключається і вручну досить добре вдається висвітлити тіні. Хоча висвітлити не значить добре проробити. Всерівно їхнє пророблення трохи гірше, ніж у сканерів, що допускають зміна експозиції за рахунок зміни часу сканування. (див порівняння сканерів HP6390 із сканером Microtek E6.)Експозиція, по визначенню, кількість висвітлення, що повідомляється світлочутливому шару і виражаюча добутку освітленості на час висвітлення. У розглянутому сканері світловий потік від лампи, діафрагма об'єктива і час висвітлення кожної крапки зображення величини постійні. Те, що тут називається експозицією, відноситься до обробки одержуваного зображення шляхом зміни контрастності і яскравості. У той же час слід зазначити, що динамічний діапазон сканера більш ніж прийнятний. А з огляду на, що автоматика в нього може бути виключена і достатнє гнучко набудовується вручну, те вдається спокійно прочитати текст, частина якого прикрита восьмикратним фільтром (частина зображення ослаблена в 64 рази). Тобто, можна добре розрізнити деталі, що розрізняються на два порядки в темних і світлих місцях, що для сканера цього класу, у порівнянні з іншими, можна визнати дуже непоганим результатом. Переходимо до наших тестів. Для тестування була відсканована штрихова радіальна світу, знята на негативну чорно-білу плівку. При скануванні видно, що дозвіл цього сканера практично однаково по горизонталі і вертикалі. Оптичний дозвіл сканера цілком відповідає заявленим параметрам. Глибина різкості складає 2.5 см. Кут зору на краю полючи складає 16 градусів. Тепер про час сканування. Воно визначалося від моменту натискання кнопки до моменту закінчення сканування. Результати приведені в таблиці. РЕЖИМ ПОРТ ДОЗВІЛ, dpi ЧАС, сек. Попереднє сканування USB, LPT 200 23 Сканування фото 10 х 15 див USB 300 24 Сканування фото USB 600 96 Сканування фото USB 1200 133 Сканування фото LPT 300 45 Сканування фото LPT 600 187 Сканування слайда USB 1200 48 З цим сканером ви можете працювати як через TWAIN-модуль з будь-якої програми, що підтримує такий спосіб звертання до додатків, так і через окрему програму PrecisionScan Pro 2.5, з якої можна записувати зображення чи файл передавати в інші додатки. На жаль, аж ніяк не всі додатки, що установлені на вашому комп'ютері, виявляються цією програмою. Але це, у принципі, не страшно, тому що ви можете, натиснувши праву клавішу миші, скопіювати в буфер обміну відскановане зображення і далі вставити його практично в будь-який додаток. Треба відзначити, що при автоматичному скануванні в більшості випадків дуже точно визначається тип зображення. Сканер навіть намагається розрізнити чорно-біле це чи зображення текст і, якщо це текст, то автоматично включається досить ефективно працюючий модуль розпізнавання символів кількома мовами. Цей текстовий файл можна одержати, наприклад, у Word у зручному для редагування виді. Якщо ви задасте опцію "сканувати текст плюс зображення", то одночасно буде вставлені розпізнаний текст і відсканована фотографія, тобто готовий для верстки матеріал. Крім цього, слід зазначити такі режими, як "світлова пляма". Якщо заздалегідь відомо, що зображення видрукуване однією фарбою без напівтонових переходів, то програма буде ігнорувати дрібні зміни кольору, і ви одержите цілком однорідне зображення. Дуже корисним може виявитися режим сканування чорно-білого зображення як векторного. У цьому випадку здійснюється гарне масштабирование без драбинки і, що саме головне, ця програма показала себе дуже добре як програма трасування, тобто для перекладу растрового зображення у векторне. Переклад здійснюється найчастіше більш удало, чим багато інших спеціалізованих програм. Ми пробували передати зображення в Corel 9, все пройшло дуже успішно. А також, скориставшись буфером обміну, у якому це файл був записаний у форматі WMF, передали його в програму Macromedia Flash. Вийшло векторне зображення, що редагується, з яким можна далі успішно працювати. Трохи стомлює те, що, якщо після роботи зі слайдом-модулем вийти в додатки, скажемо, у Фотошоп, і почати роботу з фотографіями, то при запуску програма все рівно буде намагатися знайти прибраний слайд-модуль і провести його калібрування. При запуску від кнопки на сканері режим попереднього сканування можна відключити. Вимикача й індикатора живлення на сканері немає. Лампа гасне сама після тридцяти хвилинного простою сканера. Порадувало те, що при простому переключенні кабелю з USB на LPT-порт переустановлювати драйвери не довелося, cканер відразу почав нормально працювати. Програмне забезпечення для керування скануванням містить у собі програму HP PrecisionScan Pro 2.5 з убудованою підтримкою оптичного розпізнавання символів, що забезпечує якість зображення й обробку текстових документів. Крім цієї програми, у комплект входять утиліта HP ScanJet Copy, що дозволяє натисканням однієї кнопки копіювати через принтер ваші документи, утиліта параметрів кнопок сканера, призначена для настроювання додатків, що запускаються при натисканні кнопок "електронна пошта" і "факс". При цьому вибір виробляється зі списку програм, що з'являються у вікні. Однак, використовувана нами електронна пошта The Bat у вікні була відсутня, і способів її установки ми так і не знайшли. Що стосується перших двох кнопок, то вони набудовуються через значок у панелі керування, що називається "сканери і камери". Натиснувши на "властивості", можна задати додатка, що викликаються кнопками "сканування", "копіювання", "електронна пошта" і "факс". Треба відзначити, що на нашому комп'ютері PIII-550 нам з першого разу вдалося установити програмне забезпечення і благополучно почати роботу, незважаючи на присутність у пам'яті численного програмного забезпечення від іншої, раніше тестированной апаратури. Але радувалися ми недовго: раптом після попереднього сканування пішла помилка “неправильно використовувана команда”. Усунути її ніяк не удалося, і довелося переустановити програмне забезпечення, після чого ніяких збоїв уже не було. Ще один момент, на який хочеться звернути увагу – це видалення муару при скануванні зображення, надрукованого в журналі. Той самий кадр, що ми мали у виді негатива, відбитка і журнального зображення, був відсканований в трьох видах. Результат представлений на наступних малюнках. Треба відзначити, що передбачений режим видалення растра не має ніяких настроювань. Не можна ні вибрати тип видання (наприклад, газета, художній журнал), ні задати параметри растра як його линеатуру. Одержуваний результат трохи поліпшує зображення (2), однак, якщо сканувати без істотного зменшення в порівнянні з оригіналом (1), те результат залишається посереднім. У всякому разі, він істотно гірше, ніж аналогічний, отриманий на сканерах 600х1200, але в який регулюється параметр видалення растра (задається линеатура растра, що видаляється,). Відзначимо, що растр журналу "Підсумки", з якого ми сканували зображення, складає 130 ліній на дюйм. Але для оптимального його усунення на сканері Microtek E-6 (3) довелося задати 60 ліній на дюйм. Якщо ж задати 130 ліній, то результат виходить схожим з отриманим на сканері НР 5370С. Видимо, можливості ручної добірки дозволяють краще перебороти проблеми зі скануванням типографського зображення. У цілому ж можна сказати, що кнопки керування виявилися дуже зручними, оскільки автоматика працює розумно і чітко. Правда, трошки псує життя "Усезнайка", що не завжди дає відповіді влучно. Наприклад, як показано на картинці, пропоновані відповіді на питання абсолютно однакові. І, узагалі говорячи, зауваження, що були дані з цього приводу в статті по сканері НР – 6390, були фірмою зігноровані і залишаються в силі і для цього сканера. Але незважаючи на це, треба визнати, що в цілому сканер удалий, хоча і не дуже дешевий. З цілком пристойною якістю сканування негативів для попереднього перегляду на чи екрані організації шоу. При скануванні слайдів якість цілком прийнятна, хоча можливості пророблення щільних слайдів із глибокими тінями тут немає. І, звичайно, треба відзначити дуже докладний і простий опис роботи кожної кнопки сканера російською мовою. За інших рівних умов, ця велика перевага для нашого користувача. Подивившись інтерактивну картинку, легко зрозуміти, як його підключити до комп'ютера, і навіть навчитися правильно вставляти вилку в розетку. Хоча опис і дуже об'ємний, але, безумовно, він буде дуже корисний при вивченні можливостей роботи на сканері HP ScanJet 5370C.