Елементарна теорія похибок

Означення.  Нехай A - точне значення деякого числа, тоді як a - наближене. Тоді різниця (a = |A-a| називається абсолютною похибкою числа A .

Означення. Частка (a= називається відносною похибкою числа A.

Приклад.  Нехай A=10; a=9,5; B=50; b=50,5.

Тоді  (a = |10-9,5| = 0,5;     (a =  0,5/10 =0,05 = 5%.

(b = |50-50,5| = 0,5;   ((b =   0,5/50 = 0,01 = 1%.

Зазначимо, що на практиці більшість статистичних даних є відомими лише з деякою похибкою.

Означення.  Кажуть, що число a має n вірних знаків (розрядів, цифр), якщо його абсолютна похибка не перевищує половини  n-го розряду.

Приклад.  Числа 10±0,5 та 50±0,5 мають два вірні знаки. Число 123,2±0,05 має чотири вірні знаки.

У математиці (а також в її застосуваннях) прийнято записувати для кожного числа всі його вірні знаки і лише ці вірні знаки. Наприклад, за записом x1=112,40  визначаємо, що це число має п’ять вірних знаків ( (=0,005 ), тоді як за записом числа x2=112,4 визначаємо той факт, що це число має чотири вірні знаки ((=0,05). У числі y1=1200 вірними є чотири знаки ((=0,5), а в числі y2=0,120(104 маємо тільки три ((=5).

Теорема 1. У разі додавання (віднімання) наближених чисел їхні абсолютні похибки додають:

(a+b ( (a + (b  .

Теорема 2. У разі множення (ділення) наближених чисел їхні відносні похибки додають:

(a(b ( (a + (b  .

Для додавання багатьох близьких чисел (a1~a2~…~an~a) використовують формулу

Приклад. Нехай a=12±0,3 ; b=10±0,2.

Виконавши додавання, одержимо  a+b=22±0,5 ,

звідки  (a+b = 0,5.

У результаті множення отримуємо a(b=(12±0,3)((10±0,2)(120±5,4 ,

звідки  .

Абслютну похибку (y функції від багатьох змінних y = y(x1,…,xn), як зазначено в темі 6, обчислюють за формулою

.

Типовою помилкою економіста є наведення у відповіді великої кількості знаків після коми (оскільки комп’ютер виконує обчислення з багатьма розрядами). Проте точність результату не може бути вищою, ніж точність вхідних даних!

Зазначимо, що у разі віднімання відносна похибка може значно зростати.

Приклад.  Нехай  a=121±0,5

b=119±0,5

Відносні похибки аргументів становлять

та   .

Знаходимо відносну похибку результату віднімання наближених чисел:

Як бачимо, внаслідок виконання лише однієї дії відносна похибка зросла більше, ніж у 100 разів.

Отже у разі виконання значної кількості обчислень завжди є небезпека втрати вірних знаків. Автоматизація розрахунків за допомогою комп’ютера в цьому аспекті допомогти аж ніяк не може. Користувач сам повинен планувати процес обчислень так, щоб уникати віднімання близьких чисел.