### Лабораторна робота  №24

ВИЗНАЧЕННЯ

КОЕФІЦІЄНТА  В’ЯЗКОСТІ  РІДИНИ

ТА  ВЕЛИЧИНИ  СИЛИ  СТОКСА

Мета роботи

Виміряти коефіцієнт в’язкості рідини методом Стокса і визначити величину сили Стокса.

Прилади і матеріали

Довга скляна  трубка, наповнена досліджуваною рідиною, свинцеві кульки, секундомір, мікрометр.

Опис вимірювального пристрою

Трубка з досліджуваною рідиною має дві позначки: верхню S і нижню F.  (Рух кульки між позначками – рівномірний). Проміжок часу t, протягом якого кулька проходить відстань між позначками, визначають секундоміром; діаметр кульок d вимірюють мікрометром.

Виведення розрахункових формул

Визначення коефіцієнта в’язкості  методом Стокса за формулою (1)

(1)

вимагає падіння кульки в рідині безмежно великого об’єму. Якщо рух кульки відбувається  в обмеженому об’ємі рідини, наприклад  у трубці діаметром D, що значно перевищує діаметр кульки d, у формулу (1) вноситься поправка і формула набуває вигляду:

.                      (2)

Оскільки  рух кульки на відрізку між позначками  S i  F рівномірний, то її швидкість

,                               (3)

де t – час руху кульки на вказаному відрізку.

Враховуючи (3), формулу (2) і вираз для сили Стокса подамо у вигляді:

;                     (4)

.                       (5)

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 6.1.

Послідовність виконання роботи

# Завдання 1

- Виміряти мікрометром діаметр кульки d.

- Опустити кульку в рідину і за допомогою секундоміра визначити час t проходження кулькою відстані L між позначками S i F.

- Вимірювання, зазначені в пунктах 1,2, провести ще для трьох кульок; результати вимірювань занести в таблицю.

- За формулою (4) обчислити для кожної кульки величину  .

5. Розрахувати абсолютну і відносну похибки.

Завдання 2

1. Використовуючи визначену величину сер., обчислити за формулою (5) величину сили Стокса    для кульки №4.

2. Для кульки №4 розрахувати величину сили  Стокса FT як різницю між  силою тяжіння і виштовхувальною силою Архімеда, що діють на цю кульку.

(6)

3. Оцінити розбіжність результатів у визначення сили Стокса згідно з формулою:

.             (7)

густина досліджуваної рідини р = 1,26 (103 кг/м3

#### густина матеріалу кульки T = 11,3 (103 кг/м3

відстань між позначками на трубці  L = 650 мм

внутрішній діаметр трубки  D = 25 мм

| ( | При розрахунках і FT перевести результати вимірювань всіх величин в одиниці СІ. |
| --- | --- |

Таблиця результатів вимірювань і розрахунків

| № кульки | d, мм | t, с | , Па(с | Δ, Па(с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вимір | вимір | розрах. | розрах. |
| 2 | вимір | вимір | розрах. | розрах. |
| 3 | вимір | вимір | розрах. | розрах. |
| 4 | вимір | вимір | розрах. | розрах. |
| сер. |  |  | розрах. | розрах. |

Контрольні запитання

- Що називається коефіцієнтом в’язкості?

- Пояснити молекулярно–кінетичний механізм в’язкості в рідинах.

- Що називається ґрадієнтом швидкості?

- В яких одиницях вимірюється коефіцієнт в’язкості?

- У чому полягає метод Стокса?

- Вивести формулу для визначення коефіцієнта в’язкості методом Стокса.

- Записати і пояснити формули (5) та (6) для розрахунку сили Стокса.

Рекомендована література

1.  Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.

# Text boxes

Рис.1