ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ОБСТАНОВКИ ПРИ ВИБУХАХ І ЗЕМЛЕТРУСАХ

І. Вибухи

Однією із причин великих виробничих аварій і катастроф є вибухи, які на промислових підприємствах супроводжуються обвалом і деформаціями споруд, пожежами, виходами з ладу енергосистем.

Найчастіше спостерігаються вибухи котлів в котельнях, газів, апаратів, продукції і напівфабрикатів на хімічних підприємствах, пари бензину і інших складових палива, лакофарбовових розчинників, нерідкі випадки вибуху побутового газу.

Причинами вибухів газу, промислового (вугільного, дерев"яного пилу, газоповітряних сумішей) можуть служити відкритий вогонь, електрична іскра, в тому числі від статичної електрики.

Уражаючим фактором любого вибуху є ударна хвиля. Дія ударної хвилі на елементи споруд характеризуються складним комплексом навантажень: прямий тиск, тиск відбиття, тиск обтікання, тиск затікання, навантаження від сейсмовибухових хвиль.

Дію ударної хвилі прийнято оцінювати надлишковим тиском у фронті ударної хвилі (Р (кПа).

Розрахунок точного значення надлишкового тиску при вибуху парогазоповітряної суміші поза приміщенням надзвичайно складний. Це пов'язано з невизначинністю багатьох факторів, які впливають на утворення хмари суміші, це – напрямок і швидкість руху повітря при даній щільності забудови, стан турбулентності атмосфери, температура і вологість повітря і т.п. Тому можна говорити лише про оціночний характер розрахунків.

Одна з методик полягає у оцінці значення надлишкового тиску вибухової хвилі, яка виникає при вибуху суміші повітря з вуглеводневими газами: метаном, пропаном, бутаном, етиленом, пропіленом і т.п.

При вибуху газоповітряної суміші утворюються три зони:

Зона детонаційної хвилі з постійним значенням надлишкового тиску ΔРІ = 1700 кПа і радіусом

м,

де Q – маса газу, що вибухнув (т);

Зона дії продуктів вибуху радіусом

м,

надлишковий тиск в межах зони змінюється згідно з формулою

кПа,

де r – відстань від епіцентру вибуху до даного об’єкту, що розташований у зоні.

Зона повітряної ударної хвилі rІІІ >rІІ. Значення надлишкового тиску у цій зоні знаходиться з наступних формул:

при Ψ ≤ 2   кПа,

при Ψ > 2   кПа,

де  - допоміжний коефіціент.

Від впливу ударної хвилі на будови і споруди можуть утворитися різні ступені руйнувань. В залежності від величини надмірного тиску можуть виникнути повні, сильні, середні та слабкі руйнування, характеристика яких відображена у таблиці Д1.

Для більш детального прогнозування пошкоджень окремих об’єктів або їх елементів треба користуватися таблицею Д2.

Методика оцінки

- Визначаються значення rІ і rІІ.

- По заданій відстані від епіцентру вибуху визначається зона, в якій розташований об'єкт.

- Визначається значення (Р в місці розташування об'єкта.

- За табл. Д1 визначається ступінь руйнування споруд.

- З табл. Д2 визначається характеристика руйнувань.

- Робляться пропозиції по підвищенню стійкості об'єкта.

ІІ. Землетруси

Землетруси - коливання земної кори, що виникають у результаті вибухів у глибині землі, розламів шарів земної кори, активної вулканічної діяльності. Область підземного удару викликає пружні коливання (сейсмічні хвилі), що поширюються по землі у всіх напрямках. Звичайно коливання земної кори спостерігаються у вигляді поштовхів, їхнє число і проміжки часу між ними можуть бути різноманітними і мало передбаченими. Землетруси захоплюють великі території і характеризуються руйнуванням будівель і споруд.

Хоча природа землетрусу різко відрізняється від природи вибухової хвилі, за наслідками дії його на промисловий об’єкт можна встановити певну аналогію між дією землетрусу і дією надлишкового тиску вибухової хвилі. Співвідношення між значенням надлишкового тиску у фронті ударної хвилі і силою землетрусу (у балах за шкалою МSK-64) наведено у таблиці 3.

Таблиця 3.

Співвідношення між значенням надлишкового тиску у фронті ударної хвилі і силою землетрусу (у балах за шкалою МSK-64)

| Сила землетрусу, бали | IV-V | V-VI | VII-VIII | IX-X | XI-XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надлишковий тиск, кПа | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | >50 |

Прогнозуючи силу землетрусу можна за допомогою таблиці 3 визначити можливий ступінь руйнувань та запропонувати заходи по підвищенню стійкості об'єкта.

Додатки

- Зміст звіту про розрахункову роботу

  - Робота виконується у 2-тижневий термін і здається викладачу на перевірку.

  - Звіт повинен мати: титульний лист, вступ, розрахункову частину.

  - На титульному листі вказати:

- назву ВУЗу і кафедри;

- тему розрахункової роботи;

- номер варіанту;

- навчальна група, прізвище і ініціали виконавця;

- прізвище і ініціали викладача;

- місце і рік виконання.

  - В розрахунковій частині вказати:

  - вихідні дані;

  - алгоритм оцінки (послідовність виконання) з розрахунками;

  - ступінь руйнування споруд;

  - характеристик руйнувань;

  - пропозиції по підвищенню стійкості об'єкта.

- Заходи по підвищенню стійкості об'єкта

  - Заходи по підвищенню стійкості інженерно-технічного комплексу

- Будови і споруди:

  - зміцнення несучих конструкцій;

  - встановлення захисних валів, або заглиблення споруд.

- Цінне обладнання:

  - розташування у захисних спорудах, або в спорудах з підвищенною стійкістю;

  - встановлення обладнання на фундаментах;

  - використання захисних конструкцій (ковпаків, козирків, навісів, тощо).

- Системи енерго-, газо-, водопостачання:

  - розподіл схеми електромереж на незалежно працюючі частини, та підключення підприємства до кількох енергоджерел;

  - заміна повітряних мереж на підземні кабельні лінії з встановленням автоматичних роз'єднувачів для відключення пошкоджених ділянок;

  - створення резерву автономних джерел живлення;

  - водопостачання з двох незалежних джерел;

  - захист вододжерел і резервуарів питної і технічної води;

  - створення обхідних (байпасних) ліній навколо водонапорних веж;

  - влаштування газорозподільних станцій і опорних пунктів обхідних газопроводів у підземному виконанні;

  - установлення у вузлових точках системи газопостачання автоматичних пристроїв, які спрацьовують при аварії.

- Виключення або зменшення дії вторинних уражаючих факторів:

  - обваловування та заглиблення ємкостей та складів;

  - підготовка і раціональне розташування  засобів для гасіння пожеж.

2.2. Заходи по підвищенню стійкості виробничої діяльності об'єкта

- Захист працівників і службовців:

  - будівництво захисних споруд;

  - розосередження;

  - використання засобів індивідуального захисту.

- Управління, оповіщення, зв'язок:

  - завчасне створення і обладнання запасних пунктів управління, оповіщення, зв'язку;

  - дублювання систем управління, оповіщення, зв'язку.

- Постачання:

  - встановлення надійного зв'язку з підприємствами – постачальниками;

  - пошук можливостей переходу на місцеві джерела палива та сировини;

  - дублювання шляхів доставки палива та сировини.

- Запаси матеріально – технічних засобів:

  - завчасне визначення необхідного об'єму запасів сировини, палива, обладнання, матеріалів та комплектуючих виробів;

  - забезпечення надійного зберігання запасів на об'єкті.

- Підготовка до відновлення порушеного виробництва:

  - завчасна розробка документації по відновленню об'єкта;

  - створення необхідних запасів матеріальних засобів для відновлення виробництва;

  - завчасне створення бригад для проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Таблиця Д1

Ступені руйнувань елементів промислового об’єкта при різних значеннях надлишкового тиску ударної хвилі, кПа

| Елементи об’єкта | Руйнування |
| --- | --- |
|  | слабке | середнє | сильне | повне |
| 1. Виробничі, адміністративні та житлові будови |
| — масивні промислові будови з металевим каркасом і крановим обладнанням вантажопідйомністю 25-50 т | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-70 |
| — те ж саме, з крановим обладнанням вантажопідйомністю 60-100 т | 20-40 | 40-50 | 50-60 | 60-80 |
| — бетонні та залізобетонні будови і будови антисейсмічної конструкції | 25-80 | 80-120 | 120-200 | >200 |
| — будови з легким металевим каркасом та безкаркасної конструкції | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-70 |
| — промислові будови з металевим каркасом та бетонним заповненням | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| — промислові будови з металевим каркасом та суцільним заповненням стін та даху | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| — багатоповерхові залізнобетонні будови з великою площею засклення | 8-20 | 20-40 | 40-90 | 90-100 |
| — будови зі збірнного залізобетону | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-60 |
| — одноповерхові будови з металевим каркасом і стіновим заповненням з листового металу | 5-7 | 7-10 | 10-15 | >15 |
| — те ж саме, з дахом і стіновим заповненням з хвильової сталі | 7-10 | 10-15 | 15-25 | 25-30 |
| — цегляні безкаркасні виробничо-допоміжні будови з перекриттям (покриттям) з залізобетонних збірних елементів одно- і багатоповерхові | 10-20 | 20-35 | 35-45 | 45-60 |
| — те ж саме, з перекриттям з дерев’яних елементів | 8-15 | 15-25 | 25-35 | >35 |
| — будови фідерної або трансформаторної підстанції з цегли або блоків | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
| — складські цегляні будови | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| —легкі склади-навіси з металевим каркасом і шиферним дахом | 10-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| — адміністративні багатоповерхові будови з металевим або залізобетонним каркасом | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
| — цегляні малоповерхові будинки (один-два поверхи) | 8-15 | 15-25 | 25-35 | 35-40 |
| — звичайне засклення будов | 0,5-1,0 | 1-1,5 | 1,5-3 | - |
| — засклення будов армованим склом | 1-1,5 | 1,5-2 | 2-5 | - |

Продовження таблиці Д1

| Елементи об’єкта | Руйнування |
| --- | --- |
|  | слабке | середнє | сильне | повне |
| 2. Деякі види обладнання |
| — крани і кранове обладнання | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 70 |
| — підйомно-транспортне обладнання | 20 | 50-60 | 60-80 | 80 |
| — стрічкові конвеєри в галереї на залізобетонній естакаді | 5-6 | 6-10 | 10-20 | 20-40 |
| — ковшові конвеєри в галереї на залізобетонній естакаді | 8-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 |
| — гнучкі шланги для транспортування сипучих матеріалів | 7-15 | 15-25 | 25-35 | 35-45 |
| — електродвигуни, потужністю до 2 кВт, відкриті | 20-40 | 40-50 | 50-60 | 60-80 |
| — те ж саме, герметичні | 30-50 | 50-70 | 70-80 | 80-100 |
| — електродвигуни, потужністю від 2 до 10 кВт, відкриті | 30-50 | 50-70 | - | 80-90 |
| — те ж саме, герметичні | 40-60 | 60-75 | 75-85 | 85-100 |
| — електродвигуни, потужністю 10 кВт і більше, відкриті | 50-60 | 60-80 | 80-100 | 100-120 |
| — те ж саме, герметичні | 60-70 | 70-80 | 80-100 | 100-120 |
| — трансформатори від 100 до 1000 кВт | 20-30 | 30-50 | 50-60 | >60 |
| — трансформатори блочні | 30-40 | 40-60 | - | - |
| — контрольно-вимірювальна апаратура | 5-10 | 10-20 | 20-30 | >30 |
| — електролампи у плафонах | - | - | - | 10-20 |
| — електролампи відкриті | - | - | - | 5-7 |
| — парові котли, парогенератори | 50-70 | 70-100 | 100-150 | >150 |
| 3. Технологічні та комунально-енергетичні споруди і мережі |
| — газгольдери та наземні резервуари для паливо-мастильних та хімічних речовин | 15-20 | 20-30 | 30-40 | >40 |
| — підземні металеві та залізобетонні резервуари | 20-50 | 50-100 | 100-200 | 200 |
| — частково заглиблені резервуари | 40-50 | 50-80 | 80-100 | >100 |
| — наземні металеві резервуари та ємності | 30-40 | 40-70 | 70-90 | >90 |
| — відкрито розміщене обладнання артезіанських свердловин | 70-110 | 110-130 | 130-170 | >170 |
| — водонапірні вежі | 10-20 | 20-40 | 40-60 | >60 |
| — металеві вежі суцільної конструкції | 20-30 | 30-50 | 50-70 | >70 |
| — трансформаторні підстанції закритого типу | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-80 |
| — кабельні підземні лінії | 200-300 | 300-600 | 600-1000 | 1000-1500 |

Продовження таблиці Д1

| Елементи об’єкта | Руйнування |
| --- | --- |
|  | слабке | середнє | сильне | повне |
| — кабельні наземні лінії | 10-30 | 30-50 | 50-60 | >60 |
| — повітряні лінії високої напруги | 25-30 | 30-50 | 50-70 | >70 |
| — повітряні лінії низької напруги | 20-60 | 60-100 | 100-160 | >160 |
| — підземні сталеві трубопроводи на зварці діаметром до 350 мм | 600-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | >2000 |
| — те ж саме, діаметром понад 350 мм | 200-350 | 350-600 | 600-1000 | >1000 |
| — підземні чавунні та керамічні трубопроводи на розтрубах, асбоцементні на муфтах | 200-600 | 600-1000 | 1000-2000 |  |
| — трубопроводи, заглиблені на 20 см | 150-200 | 250-350 | 500 | - |
| — трубопроводи наземні | 20 | 50 | 130 | - |
| — трубопроводи на металевих та залізобетонних естакадах | 20-30 | 30-40 | 40-50 | - |
| — оглядові колодязі та засувки на мережах комунального господарства | 200-400 | 400-600 | 600-1000 | 1000 |
| — мережі комунального господарства (вопровід, каналізація, газопровід) заглиблені | 100-200 | 400-1000 | 1000-1500 | 1500 |
| 4. Захисні споруди |
| — сховища, які стоять окремо, що розраховані на надлишковий тиск ударної хвилі 500 кПа | 500-600 | 600-700 | 700-900 | >900 |
| — сховища, які стоять окремо та вбудовані, що розраховані на надлишковий тиск ударної хвилі 300 кПа | 300-400 | 400-550 | 550-650 | >650 |
| — ті ж самі, що розраховані на 200 кПа | 200-300 | 300-370 | 370-450 | >450 |
| — ті ж самі, що розраховані на 100 кПа | 100-140 | 140-180 | 180-220 | >220 |
| — ті ж самі, розраховані на 50 кПа | 50-70 | 70-90 | 90-110 | >110 |
| — протирадіаційні укриття (ПРУ), розраховані на 30 кПа | 30-40 | 40-60 | 60-90 | >90 |
| — підвали без підсилення несучих конструкцій | 20-30 | 30-60 | 60-80 | >80 |
| 5. Засоби транспорту, будівельна техніка, мости, загати |
| — вантажні автомобілі і автоцистерни | 20-30 | 30-55 | 55-90 | 90-130 |
| — автобуси і спецавтомашини з кузовами автобусного типу | 15-20 | 20-45 | 45-60 | 60-80 |
| — гусеничні тягачі і трактори | 30-40 | 40-80 | 80-110 | 110-130 |
| — шосейні дороги з асфальтовим та бетонним покриттям | 120-300 | 300-1000 | 1000-2000 | 2000-4000 |
| — залізничні колії | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-500 |
| — металеві мости з довжиною прольоту 30-40 м | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 |

Продовження таблиці Д1

| Елементи об’єкта | Руйнування |
| --- | --- |
|  | слабке | середнє | сильне | повне |
| — те ж саме, з прольотом 100 м і більше | 40-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 |
| — мости залізничні з прольотом 20 м | 50-60 | 60-110 | 110-200 | 200-300 |
| — те ж саме, з прольотом 10 м | 50-100 | 100-350 | 350-380 | 380-400 |
| — дерев’я ні мости | 40-60 | 60-110 | 110-200 | 200-250 |
| — бетонні греблі | 1000-2000 | 2000-5000 | 5000-10000 | >10000 |
| — земляні загати ширинолю 80-100 м | 150-700 | 700-1000 | >1000 |  |

#### Таблиця Д2

Характеристика ступіней руйнування ударною хвилею елементів промислового об’єкта

| Елементи об’єкта | Руйнування |
| --- | --- |
|  | слабкі | середні | сильні |
| Виробничі, адміністративні та житлові будови | Руйнування найменш міцних конструкцій будинків, споруд і агрегатів: заповнень дверних і віконних прорізів, зрив покрівлі; основне устаткування ушкоджене незначно. Відбудовні роботи зводяться до середнього відбудовного ремонту. | Руйнування покрівлі, перегородок, а також частини устаткування, ушкодження підйомно-транспортних механізмів. Відновлення можливе при капітальному відбудовному ремонті з використанням збережених основних конструкцій і устаткування. | Значні деформації несучих конструкцій, руйнування більшої частини перекриттів, стін і устаткування. Відновлення елемента можливе, але власне, кажучи, зводиться до нового будівництва з використанням деяких збережених конструкцій і устаткування. |
| Промислове обладнання | Ушкодження шестірень і передавальних механізмів, обривши маховиків і важелів управління. Розрив приводних ременів. Відновлення можливе без повного розбирання, із заміною ушкоджених частин. | Ушкодження й деформація основних деталей, ушкодження електропроводки, приладів автоматики. Використання устаткування можливо після капітального ремонту. | Зсув із фундаментів, деформація станин, тріщини в деталях, вигин валів і осей, ушкодження електропроводки. Ремонт і відновлення, як правило, недоцільні. |

Продовження таблиці Д2

| Елементи об’єкта | Руйнування |
| --- | --- |
|  | слабкі | середні | сильні |
| Газгольдери, резервуари і ємності для нафтопродуктів, зріджених газів і хімічних продуктів | Невеликі вм'ятини на оболонці, деформація трубопроводів, ушкодження запірної арматури. Використання можливе після середнього (поточного) ремонту і заміни ушкоджених деталей. | Зсув на опорах, деформація оболонок, трубопроводів, ушкодження запірної арматури. Використання можливе після капітального ремонту. | Зрив з опор, перекидання, руйнування й деформація оболонок, обриви трубопроводів і запірної арматури. Використання й відновлення неможливе. |
| Технологічні та комунальні споруди й мережі | Часткове ушкодження стиків труб, контрольно-вимірювальної апаратури, верхньої частини стінок оглядових колодязів. При відновленні міняються ушкоджені елементи. | Розрив і деформація труб в окремих місцях, ушкодження стиків, фільтрів, відстійників, баків, вихід із ладу контрольно-вимірювальних приладів. Руйнування і сильна деформація резервуарів вище рівня рідини. При відновленні виконується капітальний ремонт із заміною ушкоджених елементів. | Руйнування й деформація більшої частини труб, ушкодження відстійників, насосного й іншого устаткування. Ушкодження запірної арматури. Відновлення неможливе. |
| Рухомий поїзд, автотранспорт, інженерна техніка, підйомно-транспортні механізми, кранове обладнання | Часткове руйнування і деформація обшивання й даху, ушкодження стекол кабін, фар і приладів. Потрібно поточний (середній) ремонт. | Руйнування кузовів, критих вагонів, ушкодження кабін (кузовів), відривання дверей і ушкодження зовнішнього устаткування, розрив трубопроводів систем живлення, охолодження й змащення. Використання можливе після ремонту із заміною ушкоджених вузлів. | Перекидання, відривання окремих частин, загальна деформація рами, руйнування кабіни (кузова, вантажної платформи), відривання й пошкодження радіаторів, крил, підніжок, зовнішнього устаткування двигуна. Використання неможливе, потрібно капітальний ремонт у заводських умовах. |

Продовження таблиці Д10

| Елементи об’єкта | Руйнування |
| --- | --- |
|  | слабкі | середні | сильні |
| Захисні споруди | Часткове руйнування ходу сполучення, що примикає до споруди, незначні зрушення й тріщини в з'єднаннях конструктивних елементів. Споруда придатна до повторного використання після розчищення входу. | Руйнування ділянки, що примикає до споруди, ходу сполучення, деформація і зсув стін, покрить, рам, дверей, без значного обвалення ґрунту й засипання ним внутрішніх приміщень. Для використання споруд по призначенню потрібно середній відбудовний ремонт. | Значна деформація основних несучих конструкцій, руйнування захисних дверей і внутрішнього устаткування, обвалення крутостей, завал входів ґрунтом. Відновлення й використання споруд для захисту людей неможливі. |

Примітка: при повних руйнуваннях в будовах і спорудах повністю зруйновані всі основні несучі конструкції і перекриття, трубопроводи й кабелі розірвані, опори зруйновані, обладнання деформоване, відновлення елементів неможливе.

Вихідні дані

для оцінки стійкості роботи цеху при аварії на вибухонебезпечних об'єктах

| Параметри | Варіанти |
| --- | --- |
|  | 1,6,11 | 2, 7, 12 | 3,8,13 | 4, 9, 14, | 5,10,15 | 16,21,26 | 17,22,27 | 18,23,28 | 19,24,29 | 20,25,30 |
| Відстань цеху від сховища вуглецевоводневих сполук, км | 0,7 0,8 1,0 | 0,9 0,5 0,6 | 0,9 0,7 0,5 | 1,0 0,7 0,8 | 0,9 0,8 0,6 | 0,6 0,9 0,5 | 0,7 0,9 1,0 | 0,5 0,8 0,6 | 0,6 0,9 0,5 | 0,5 0,7 0,8 |
| Тил вуглецево-водневого продукту | пропан |
| Маса продукту /Q,т/ | 200 300 250 | 400 500 1000 | 700 800 450 | 550 650 700 | 350 750 850 | 290 350 150 | 450 900 550 | 500 300 700 | 450 1000 700 | 1000 700 600 |
| Характеристика механічного цеху: Будівля | 3 метал. каркас. і бетон. заповн. | бетонна антисей- смічна | із збірного залізобетону | безкар-касні | масивна проми-слов. | 3 метал. каркас. і бетон. заповн. | бетонна антисей- смічна | із збірн. залізобетону | безкар-касні | масивна проми-слов. |
| Трубопроводи | на металевих естакадах | заглиблені на 20см | наземні | заглиблені на 20 см | на залізобетон. естакад | на металевих естакадах | заглиблені на 20см | наземні | заглиб-лені на 20см | на залізобетон, естакад |

Примітка: сила землетрусу для парних варіантів становить VIII балів, для непарних варіантів становить Х балів.

Приклад виконання розрахункової роботи

Вихідні дані:

- Відстань цеху від сховища вуглецевоводневих сполук, км	0,5

- Маса пропану, т	400

- Характеристика механічного цеху:

  - будівля безкаркасна

  - трубопроводи наземні

- Сила землетрусу, бали	Х

І. Вибух

- Визначаються значення rІ і rІІ.

- По заданій відстані від епіцентру вибуху визначається зона, в якій розташований об'єкт.

Оскільки rII = 218,76 м < 500 м, то об'єкт розташований в ІІІ зоні

- Визначається значення (Р в місці розташування об'єкта.

оскільки Ψ<2, то

- За табл. Д1 визначається ступінь руйнування споруд.

При надлишковому тиску 58,37 кПа безкаркасна споруда зазнала повних руйнувань, наземні трубопроводи зазнали середніх руйнувань.

- З табл. 10 визначається характеристика руйнувань.

Повні руйнування означають, що в будовах і спорудах повністю зруйновані всі основні несучі конструкції і перекриття, відновлення елементів неможливе.

Середні руйнування трубопроводів означають розрив і деформація труб в окремих місцях, ушкодження стиків. При відновленні виконується капітальний ремонт із заміною ушкоджених елементів.

- Робляться пропозиції по підвищенню стійкості об'єкта.

Заходи по підвищенню стійкості інженерно-технічного комплексу

- Будови і споруди:

  - зміцнення несучих конструкцій;

  - встановлення захисних валів, або заглиблення споруд.

- Цінне обладнання:

  - розташування у захисних спорудах, або в спорудах з підвищенною стійкістю;

  - встановлення обладнання на фундаментах;

  - використання захисних конструкцій (ковпаків, козирків, навісів, тощо).

- Системи газо-, водопостачання:

  - водопостачання з двох незалежних джерел;

  - захист вододжерел і резервуарів питної і технічної води;

  - створення обхідних (байпасних) ліній навколо водонапорних веж;

  - влаштування газорозподільних станцій і опорних пунктів обхідних газопроводів у підземному виконанні;

  - установлення у вузлових точках системи газопостачання автоматичних пристроїв, які спрацьовують при аварії.

Заходи по підвищенню стійкості виробничої діяльності об'єкта

- Захист працівників і службовців:

  - будівництво захисних споруд;

  - розосередження;

  - використання засобів індивідуального захисту.

- Управління, оповіщення, зв'язок:

  - завчасне створення і обладнання запасних пунктів управління, оповіщення, зв'язку;

  - дублювання систем управління, оповіщення, зв'язку.

- Постачання:

  - встановлення надійного зв'язку з підприємствами – постачальниками;

  - пошук можливостей переходу на місцеві джерела палива та сировини;

  - дублювання шляхів доставки палива та сировини.

- Запаси матеріально – технічних засобів:

  - завчасне визначення необхідного об'єму запасів сировини, палива, обладнання, матеріалів та комплектуючих виробів;

  - забезпечення надійного зберігання запасів на об'єкті.

- Підготовка до відновлення порушеного виробництва:

  - завчасна розробка документації по відновленню об'єкта;

  - створення необхідних запасів матеріальних засобів для відновлення виробництва;

  - завчасне створення бригад для проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

ІІ. Землетрус

Згідно табл.3 дія на об'єкт землетрусу силою Х балів еквівалентна дії на нього надлишкового тиску в 50 кПа. Це відповідає повній руйнації безкаркасної споруди і середнім руйнуванням наземних трубопроводів. Відновлення споруди неможливе, трубопроводи вимагають капітального ремонту. Заходи по підвищенню стійкості об'єкта аналогічні при вибуху.

Висновки: При вибуху 400 т пропану буде спостерігатися повне руйнування безкаркасної будівлі механічного цеху, наземні трубопроводи зазнають середніх руйнувань. Відновлення споруди неможливе, трубопроводи вимагають капітального ремонту. Діяльність об'єкту після вибуху неможлива.

При землетрусі силою Х балів будуть спостерігатися аналогічні руйнування. Діяльність об'єкту після землетрусу також неможлива.