Лабораторна робота №1.

Вивчення  основних  утиліт  для  визначення працездатності  хосту

Порядок виконання роботи.

Відкрийте вікно командного рядка на комп'ютері. Для цього необхідно вибрати команду Пуск/ Виконати і у вікні, що відкрилося, ввести букви cmd. Клацніть ОК.

Після появи вікна Командний рядок, там, де з'явився курсор, наберіть команду ipconfig і натисніть клавішу Enter. З’явиться повідомлення, яке містить інформацію про підключення вашого комп'ютера до мережі. Проаналізуйте результат.

1. Протестуйте (пропінгуйте) з'єднання з віддаленими вузлами, згідно свого варіану. Результати представте у вигляді таблиці поданої нижче.

| IP-адреса вузла | Результат тестування, позитивний (+) чи негативний (-) |
| --- | --- |
| 192.168.19.3 | + |
| 193.167.2.5 | - |

Номером варіанту є номер студента за списком групи.

| № варіанту | IP-адреса |
| --- | --- |
| 1 | 127.0.0.260; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.21 |
| 2 | 127.1.0.259; 192.168.19.250; 189.199.256.20; 192.168.19.251; 192.168.19.289; 127.0.0.1; 255.243.76.1; 166.56.55.11 |
| 3 | 127.0.0.258; 192.168.19.249; 189.199.256.18; 127.0.0.1; 192.168.19.252; 192.168.19.299; 255.243.66.1; 166.84.75.22 |
| 4 | 127.0.0.260; 192.168.19.252; 127.0.0.1; 189.199.256.19; 191.168.19.250; 192.168.19.211; 253.243.79.1; 166.54.55.21 |
| 5 | 127.0.0.257; 192.168.19.249; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.263; 255.243.65.1; 166.54.54.54; 127.0.0.1 |
| 6 | 127.0.0.271; 192.168.19.250; 192.168.19.253; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.21; 189.199.256.19 |
| 7 | 127.0.0.272; 192.168.19.251; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.21 |
| 8 | 127.0.0.273; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.21.1; 166.4.55.1 |
| 9 | 127.0.0.274; 192.168.19.22; 189.199.256.119; 192.168.19.251; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.21 |
| 10 | 127.0.0.1; 192.168.19.51; 189.199.256.19; 192.168.19.11; 192.168.19.299; 255.243.77.1; 166.54.55.21; 192.168.56.19; |
| 11 | 127.0.0.255; 192.168.19.252; 189.199.256.1; 192.168.19.250; 192.168.19.255; 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.21 |
| 12 | 127.0.0.259; 192.168.19.205; 127.0.0.1; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 255.243.7.1; 166.54.5.21 |
| 13 | 127.0.0.291; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.1 |
| 14 | 127.0.0.287; 255.243.77.1; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 166.54.55.24 |
| 15 | 127.0.0.288; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.29 |
| 16 | 127.0.0.290; 192.168.19.253; 189.199.256.20; 192.168.19.254; 192.168.19.299; 255.243.77.1; 166.54.55.21; 127.0.0.1 |
| 17 | 127.0.0.289; 166.54.55.21; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.260; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.67.1 |
| 18 | 127.0.0.260; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.21 |
| 19 | 127.0.0.60; 192.168.19.262; 189.199.56.19; 192.168.19.250; 192.168.19.251; 127.0.0.1; 255.243.6.1; 166.5.5.21 |
| 20 | 127.0.0.258; 192.168.19.249; 189.199.256.18; 127.0.0.1; 192.168.19.252; 192.168.19.299; 255.243.66.1; 166.84.75.22 |
| 21 | 127.0.0.260; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.21 |
| 22 | 127.0.0.291; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.39.1; 166.54.55.1 |
| 23 | 127.0.0.60; 192.168.19.252; 189.199.256.9; 192.168.19.262; 192.168.19.269; 127.0.0.1; 255.243.54.1; 166.54.55.21 |
| 24 | 127.0.0.258; 192.168.19.249; 189.199.256.18; 127.0.0.1; 192.168.19.252; 192.168.19.299; 255.243.66.1; 166.84.75.22 |
| 25 | 127.0.0.260; 192.168.19.252; 127.0.0.1; 189.199.256.19; 191.168.19.250; 192.168.19.211; 253.243.79.1; 166.54.55.21 |
| 26 | 127.0.0.58; 192.168.19.251; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.21 |
| 27 | 127.0.0.57; 192.168.19.250; 189.199.256.19; 192.168.19.249; 192.168.19.299; 127.0.0.1; 255.243.7.1; 166.54.55.21 |
| 28 | 127.0.0.260; 192.168.19.252; 127.0.0.1; 189.199.256.19; 166.54.55.21; 192.168.19.250; 192.168.19.299; 255.24.77.1 |
| 29 | 127.0.0.1; 255.243.77.1; 166.54.55.21; 127.0.0.274; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.250; 192.168.19.299 |
| 30 | 255.243.65.1; 192.168.19.250; 127.0.0.257; 192.168.19.252; 189.199.256.19; 192.168.19.263; 127.0.0.1; 166.54.54.54 |

2. За допомогою утиліти ping з ключем -а визначте доменні імена тих вузлів з попередньої таблиці, для яких результат тестування виявився позитивним. Результат подайте у вигляді таблиці:

| IP-адреса вузла | Доменне ім'я |
| --- | --- |
| …. | ... |

3. За допомогою утиліти ping визначте IP-адреси вузлів, відомих доменних імен.

| Доменне ім'я | IP-адреса вузла |
| --- | --- |
| www.microsoft.com | …. |
| www.mail.ru |  |
| www.ukr.net |  |
| www.google.com.ua |  |
| www.yandex.ru |  |
| www.rambler.ru |  |

4. За допомогою команди tracert визначте маршрути проходження пакетів до вузлів з таблиці, наведеної в п. 3. Результати подайте у вигляді схем.

2.5. Виявити структуру підключення вашого комп'ютера до Інтернету.

2.6. Дізнатися, які сусідні комп'ютери.

2.7. Видрукувати маршрут маршрутизації.

2.8. Проведіть трасування маршруту в утиліті NeoTrace Pro 3.25.

Виберіть в полі Target адресу ресурсу і натисніть на кнопку Go.

При зверненні до даного сервера на карті буде видно шлях, який проходять пакети, а також реєстраційну інформацію про сервер (у правій частині вікна).

При натисненні на List View з’явиться схема цього шляху і (у вигляді таблиці) IP-адреси всіх мереж, через які проходив запит, а також час подорожі пакетів від однієї мережі до іншої.

Зміст звіту

1. Надати результати тестувань, проведених відповідно п.п. 1-3 у вигляді таблиць.

2. Описати схеми маршрутів проходження пакетів до вузлів з таблиці, наведеної в п. 3.

3. Описати структуру підключення вашого комп'ютера до Інтернету. Вказати сусідні комп'ютери.

4. Таблиця маршрутизації.

5. Описати шлях, який проходять пакети, а також реєстраційну інформацію про сервер, використовуючи  утиліту NeoTrace Pro 3.25. Надати схему шляху у вигляді таблиці і IP-адреси всіх мереж, через які проходив запит, а також час подорожі пакетів від однієї мережі до іншої.

6. Висновок.