РОЗДІЛ 7.  ТЕРМОДИНАМІКА

7.1. Основні поняття термодинаміки

# Термодинаміка вивчає найбільш загальні макроскопічні властивості тіл, що проявляються при перетвореннях одних видів енергії в інші. Надалі тіло чи систему тіл будемо називати термодинамічною системою.

## Стан термодинамічної системи задається з допомогою таких величин, як:

- р – тиск

- V – об’єм

- Т – температура

### Ці величини називаються  термодинамічними параметрами.

## В стані термодинамічної рівноваги всі параметри системи не змінюються з часом, а тиск і температура є однаковими в усіх частинах системи. При цьому термодинамічні параметри зв’язані між собою рівнянням, яке називається рівнянням стану. Рівняння стану ідеального газу – це рівняння Менделеєва-Клапейрона.

(7.1)

де  m – маса газу,  М – молярна маса,

R = 8,31 Дж/(моль К)  –  універсальна газова стала.

Важливим поняттям термодинаміки є поняття внутрішньої енерґії. Внутрішня енерґія U ідеального газу складається лише з середньої кінетичної енерґії молекул газу і залежить від температури газу:

(7.2)

де  і – число ступенів вільності молекули.

### Для реальних газів внутрішня енерґія залежить і від інших термодинамічних параметрів. Внутрішня енерґія є функцією стану системи: кожному стану системи відповідає певне значення внутрішньої енерґії. При переході системи зі стану 1 в стан 2 зміна внутрішньої енергії дорівнює:

U = U2 ( U1                     (7.2а)

Якщо після проходження проміжних станів система повертається у початковий стан, то:         U = 0                            (7.2б)

7.2. Перший закон термодинаміки

Обмін енерґією між термодинамічною системою і зовнішніми тілами може відбуватися двома способами:

- шляхом теплообміну ( системі передається кількість теплоти Q)

- шляхом виконання роботи .

Формулювання  першого закону термодинаміки:

Кількість теплоти  Q,  яка надається системі, витрачається на збільшення внутрішньої енерґії системи (U  і на виконання роботи  А  проти зовнішніх сил.

Q =U + A                     (7.3)

Звичайно цей закон записують для нескінчено малих величин:

Q = dU + A                  (7.4)

Відмінність у позначеннях величин пов’язана з тим, що dU означає зміну внутрішньої енергії, а А  і  Q ( лише нескінчено малі величини.

A = pdV  ,                     (7.5)

Перший закон термодинаміки запишемо у вигляді:

Q = dU + pdV                   (7.6)

Застосуємо перший закон термодинаміки до ізопроцесів в ідеальних газах:

- ізохорний процес   ( m, V = const )

Якщо V =const, то dV = 0, отже    A = 0 . Тому:

Q = dU                         (7.7)

При ізохорному процесі вся теплота, надана системі, йде на збільшення внутрішньої енерґії системи.

- ізотермічний процес  (m, T  = const )    pV = const

Якщо T = const ,  то з (7.2) U = const  і dU = 0 отже:

Q =  A                       (7.8)

При ізотермічному процесі вся теплота, надана системі, йде на виконання системою роботи проти зовнішніх сил. Якщо об’єм системи змінюється від V1 до V2 , то виконана системою робота описується формулою:

(7.9)

Якщо система розширюється ( V2(V1), то А(0 ;

при стиску системи (V2(V1)    A(0.

- ізобарний процес ( m, p = const )

Формулювання  першого закону термодинаміки для ізобарного процесу співпадає із загальним формулюванням. Робота, виконана при ізобарному розширенні системи від об’єму  V1 до об’єму V2 ,

(7.10)

При  стиску системи (V2(V1)    A(0.

7.3. Теплоємність

Теплоємністю тіла називається фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості теплоти, яку потрібно надати тілу, щоби нагріти його на один кельвін.

Молярна теплоємність – це теплоємність одного моля речовини. Позначається великою літерою С.

Питома теплоємність – це теплоємність одного кілограма речовини. Позначається малою літерою с.

Зв’язок між молярною і питомою теплоємностями:

С = Mc                         (7.11)

Кількість теплоти, яка йде на нагрівання тіла масою m,:

(7.12)

Кількість теплоти, що йде на нагрівання при нескінчено малій зміні температури :

(7.13)

Теплоємність газу суттєво залежить від умов, при яких він нагрівається.

Молярна теплоємність ідеального газу при сталому об’ємі  СV :

Згідно з (7,7) :

, а для одного моля :

(7.14)

Згідно з (7,2) :

(7.15)

Прирівнявши праві частини (7,14) і (7,15) одержимо:

(7.16)

Молярна теплоємність ідеального газу при сталому тиску  СP :

Перший закон термодинаміки, записаний для одного моля, має вигляд:

(7.17)

Врахувавши, що на основі  (7,15)  і  (7,16) :

(7.18)

і що з рівняння  (7,1),  записаного також для одного моля  і продиференційованого по параметру  T  при p = const,  маємо:

(7.19)

Рівняння (7,17) перепишемо у вигляді:

(7.20)

Але згідно з (7.13)                              (7.21)

Тому на основі (7.20) і (7.21) запишемо:

(7.22)

Одержане співввідношення називається рівнянням Майєра.

Як бачимо,   СP ( CV .  Це пов’язано з тим, що при ізобарному процесі газ не тільки нагрівається, але й виконує роботу.

Універсальна газова стала  R  чисельно дорівнює роботі, яку виконує один моль ідеального газу при його ізобарному нагріванні на один кельвін.

Використавши (7.16)  і (7.22), запишемо вираз для СP :

(7.23)

7.4. Адіабатний процес

Процес називається адіабатним, якщо він відбувається без теплообміну системи із зовнішніми тілами, тобто  . Перший закон термодинаміки, застосований до адіабатного процесу, має вигляд:

А = ( dU  або  pdV = ( dU ,          (7.24)

звідки випливає, що газ виконує роботу тільки за рахунок внутрішньої енерґії, і адіабатне розширення  (dV ( 0) супроводжу –

ється охолодженням газу, а адіабатний стиск  (dV ( 0) – його нагріванням.

Зв’язок між тиском і об’ємом при адіабатному процесі описується рівнянням  Пуассона:

(7.25)

де γ( називається показником адіабати, або коефіцієнтом Пуассона.

З рівнянь  (7.16)  і  (7.23) випливає, що

γ                              (7.26)

- для одноатомного газу                  і = 3 ,   γ = 1,67

- для двоатомного газу                    і = 5 ,   γ = 1,40

- для три-і багатоатомного газу      і = 6 ,   γ = 1,33

Робота газу при адіабатному розширенні:

(7.27)

Вираз (7.26) можна перетворити до вигляду:

(7.28)

7.5. Другий закон термодинаміки

Термодинамічний процес називається оборотним, якщо він може проходити як в прямому, так і в зворотному напрямку, причому якщо такий процес проходить спочатку в прямому, а потім у зворотному напрямках і система  повертається в початковий стан, то в навколишньому середовищі і в цій системи не залишається жодних змін.

Якщо процес не задовільняє цих умов,то він необоротний.  Всі реальні термодинамічні процеси необоротні. Ця властивість реальних процесів відображена у формулюванні другого закону термодинаміки. Одне з формулювань другого закону таке:

Теплота самовільно не може переходити від тіла з меншою температурою до тіла з більшою температурою.

Зведеною теплотою називається відношення кількості теплоти Q, яку отримує система, до температури Т системи.

Ентропія ( це така термодинамічна функція, диференціал якої для елементарного оборотного  процесу дорівнює елементарній зведеній теплоті:

(7.29)

Зміна ентропії при переході системи із стану 1 в стан 2 визначається як:

(7.30)

Зміна ентропії при нагріванні тіла масою  m , що має сталу питому теплоємність с :

(7.31)

Зміна ентропії при плавленні речовини:

(7.32)

де    ( питома теплота плавлення ;

ТПл  ( температура плавлення.

Ентропія може служити мірою необоротності термодинамічних процесів.

Всі процеси в замкненій системі ведуть до збільшення ентропії.

S = S2 – S1   0

Знак рівності відповідає оборотним процесам, знак нерівності – необоротним, а принцип зростання ентропії – це ще одне формулювання другого закону термодинаміки.