Розділ 2   Визначення виробничої потужності підприємства та організація додаткового виробництва продукції

  - Розрахунок виробничої потужності підприємства

Таблиця 2.1.

#### Розрахунок виробничої потужності

| Шифр обладнання | Назва обладнання | Кількість одиниць обладнання по паспорту, шт. | Фонд часу роботи одиниці обладнання | Виробнича потужність, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальний | корисний |  |
| ВИРІБ 1 |
| 110 | Токарний верстат | 19 | 4060 | 3905,7 | 6777 |
| 111 | Свердлильний верстат | 9 | 4060 | 3905,7 | 8025 |
| 120 | Агрегатний верстат | 17 | 4060 | 3905,7 | 7506 |
| 125 | Звар.установка | 5 | 4060 | 3905,7 | 7341 |
| 128 | Звар.напівавтомат | 20 | 4060 | 3905,7 | 6700 |
| ВИРІБ 2 |
| 47 | Вальці для гнуття | 8 | 4060 | 3905,7 | 17889 |
| 51 | Напівавтом. звар. лінія | 4 | 4060 | 3905,7 | 18521 |
| 54 | Прес гідравлічний | 7 | 4060 | 3905,7 | 18581 |
| 62 | Шліфувальний верстат | 15 | 4060 | 3905,7 | 18474 |
| ВИРІБ 3 |
| 163 | Токарний напівавтомат | 4 | 4060 | 3905,7 | 2140 |
| 168 | Фрезерний верстат | 5 | 4060 | 3905,7 | 2128 |
| 174 | Продольно-строг. верстат | 5 | 4060 | 3905,7 | 1985 |
| 180 | Установка для на-ня фарби | 6 | 4060 | 3905,7 | 1447 |
| ВИРІБ 4 |
| 77 | Гориз.-фрез.верстат | 8 | 4060 | 3905,7 | 790 |
| 79 | Верт.-фрез. верстат | 3 | 4060 | 3905,7 | 603 |
| 84 | Протягувальний верстат | 8 | 4060 | 3905,7 | 573 |
| 95 | Пласко-шліф верстат | 6 | 4060 | 3905,7 | 737 |

Виробничу потужність розраховуємо за формулою:	, де

КФРЧ – корисний фонд робочого часу одиниці обладнання, год.

n – кількість одиниць однорідного обладнання, шт.

Квн – коефіцієнт виконання норм виробітку (див. додаток)

Тє – трудомісткість обробки одиниці виробів, верстато-год.  (див. додаток)

Розрахунок виробничої потужності наведено в  таблиці 2.1.а

# Таблиця 2.1.а

| Те | Квн | n | Кфч | РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,045 | 1,1 | 19 | 3905,7 | 6777 |
| 4,818 | 1,1 | 9 | 3905,7 | 8025 |
| 9,288 | 1,05 | 17 | 3905,7 | 7506 |
| 2,873 | 1,08 | 5 | 3905,7 | 7341 |
| 12,592 | 1,08 | 20 | 3905,7 | 6700 |
| 1,834 | 1,05 | 8 | 3905,7 | 17889 |
| 0,911 | 1,08 | 4 | 3905,7 | 18521 |
| 1,545 | 1,05 | 7 | 3905,7 | 18581 |
| 3,425 | 1,08 | 15 | 3905,7 | 18474 |
| 8,03 | 1,1 | 4 | 3905,7 | 2140 |
| 9,636 | 1,05 | 5 | 3905,7 | 2128 |
| 10,824 | 1,1 | 5 | 3905,7 | 1985 |
| 17,005 | 1,05 | 6 | 3905,7 | 1447 |
| 45,5 | 1,15 | 8 | 3905,7 | 790 |
| 20,4 | 1,05 | 3 | 3905,7 | 603 |
| 57,3 | 1,05 | 8 | 3905,7 | 573 |
| 35 | 1,1 | 6 | 3905,7 | 737 |

Провідним  обладнанням  для  обробки  виробу  №1  є  зварювальний напівавтомат

Провідним  обладнанням  для  обробки  виробу  №2  є  вальці для гнуття

Провідним  обладнанням  для  обробки  виробу  №3  є  установка для нанесення фарби

Провідним  обладнанням  для  обробки  виробу  №4  є  протягу вальний верстат

## Таблиця 2.2

##### Визначення резерву виробничої потужності

| Види продукції | Виробнича потужність згідно паспорта підпр., шт | Виробництво продукції за проектом плану в натуральному виразі, шт | Резерв виробничої потужності шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6700 | 5762 | 938 |
| 2 | 17889 | 15740 | 2149 |
| 3 | 1447 | 1230 | 217 |
| 4 | 573 | 530 | 43 |

Для  визначення  виробничої  потужності  згідно  паспорта  підприємства  знаходимо  мінімальне  значення  виробничої  потужності  дільниці  по  кожному  виробу (табл.2.1.)

Резерв  виробничої  потужності  визначаємо  як  різницю  між  виробничою  потужністю  згідно  паспорту  та  виробництвом  продукції  за  проектом  плану.

2.2. Визначення обсягу додаткового виробництва продукції

### Таблиця 2.3

##### Визначення розрахункового обсягу виробництва продукції

| Виріб продукції | В-во продукції згідно фактичних угод, шт | Зміна залишків НЗВ за рік, шт | Розрахункова валова продукція підпр., шт | Розрах. додатковий обсяг в-ва продукції, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6525 | 12 | 6537 | 775 |
| 2 | 17135 | 35 | 17170 | 1430 |
| 3 | 1400 | 20 | 1420 | 190 |
| 4 | 560 | 20 | 580 | 50 |

Зміну  залишків  незавершеного  виробництва  за  рік  визначаємо  як  різницю  між  залишками  на  кінець  періоду  і  залишками  на  початок  періоду (з вихідних даних):

Виріб 1 = 990-978=12

Виріб 2 =2947-2912=35

Виріб 3 =216-196=20

Виріб 4 =120-100=20

Розрахункова  валова  продукція  підприємства   розраховується    як  сума  між  виробництвом  продукції згідно фактичних угод і  зміною  залишків  незавершеного  виробництва.

Додатковий  випуск  продукції  розраховується  як  різниця  між  розрахунковою  валовою  продукцією і  виробництвом  продукції  за  проектом  плану.

###### Таблиця 2.4

Формування річного плану виробництва продукції

| Вироби продукції | Резерв вир. потужності., шт | Додатковий обсяг виробництва продукці, шт | Затверджений плановий обсяг валової продукції |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розрахун-ковий | Затвердже-ний | штук | в співставних цінах | в поточних цінах |
| 1 | 938 | 775 | 775 | 7300 | 4033,25 | 4745,00 |
| 2 | 2149 | 1430 | 1430 | 18565 | 4947,57 | 5621,48 |
| 3 | 217 | 190 | 190 | 1590 | 1591,59 | 1850,76 |
| 4 | 43 | 50 | 43 | 603 | 496,57 | 570,74 |
| СУМА |  |  |  |  | 11068,98 | 12787,98 |

Затверджений  плановий  обсяг  валової  продукції   в  натуральних одиницях  виміру  визначаємо  як   суму  між  затвердженим обсягом  випуску  продукції  і  фактично  підписаними  угодами  на  поставку  продукції  підприємства.

Плановий обсяг валової  продукції  в співставлених та діючих  цінах  розраховуємо  як  добуток     затвердженого планового  обсягу  товарної  продукції  відповідно на  на  співставлені  та  діючі  ціни  (див додаток).

### Таблиця 2.5

##### Оцінка рівня використання виробничої потужності підприємства

| Виріб продукції | Коефіцієнт використання виробничої потужності |
| --- | --- |
|  | при в-ві продукції згідно проекту плану | при в-ві продукції згідно затвердженого плану |
| 1 | 0,86 | 1,09 |
| 2 | 0,88 | 1,04 |
| 3 | 0,85 | 1,10 |
| 4 | 0,92 | 1,05 |

Коефіцієнт  використання  виробничої  потужності  згідно проекту плану  визначаємо  як  відношення  виробництва  продукції  за  проектом  плану  до  виробничої  потужності  згідно  паспорта  підприємства.

Коефіцієнт використання  виробничої  потужності  згідно затвердженого плану  визначаємо  як відношення затвердженого планового обсягу в-ва до виробничої  потужності  згідно  паспорта  підприємства.

2.3.	Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції трудовими та матеріальними ресурсами

Таблиця 2.6

Розрахунок  трудомісткості додаткового обсягу виробництва продукції

| Види продукції | Додатковий обсяг виробництва продукці | Трудомісткість люд-год. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Одиниці виробу | Додаткового обсягу |
| 1 | 775 | 16,3 | 12632,5 |
| 2 | 1430 | 7,6 | 10868 |
| 3 | 190 | 11,4 | 2166 |
| 4 | 43 | 3,8 | 163,4 |
| СУМА |  |  | 25829,9 |

Трудомісткість  додаткового  обсягу  розраховуємо шляхом  множення  додаткового   випуску  продукції  на  трудомісткість  одиниці  виробу.

Корисний  фонд  робочого  часу  одного  робітника  в рік становить  2000  люд-год. Тоді  потреба  в  додатковій  чисельності  робітників  складе:

, де

Т – сумарна трудомісткість додаткового обсягу виробництва продукції, люд-год.

КФРЧр – корисний фонд робочого часу одного робітника в рік, год.

Таблиця 2.7

Розрахунок додаткової потреби в матеріальних ресурсах

| Види продукції | Дод. обсяг в-ва продукції, шт | Алюмінієвий прокат | Труби | Лаки та фарби | Пиловник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма витрат на 1 продукції, кг | потреба на додатковий обсяг, кг | норма витрат на 1 продукції, кг | потреба на додатковий обсяг, кг | норма витрат на 1 продукції, кг | потреба на додатковий обсяг, кг | норма витрат на 1 продукції, м3 | потреба на додатковий обсяг, м3 |
| 1 | 775 | 38 | 29450 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1430 | 10,8 | 15444 |  |  |  |  | 24 | 34320 |
| 3 | 190 |  |  | 69 | 13110 | 48 | 9120 | 5,3 | 1007 |
| 4 | 43 |  |  | 98 | 4214 | 120 | 5160 |  |  |
| СУМА |  |  | 44894 |  | 17324 |  | 14280 |  | 35327 |

Потребу  на  додатковий  випуск  в  алюмінієвому  прокаті  розраховуємо  як  добуток  додаткового  випуску продукції та  норми  витрат  на  одиницю  продукції.  Аналогічно  визначимо  потребу  на  додатковий  випуск  в  трубах,  лаках  та  фарбах,  пиловнику.

Визначаємо  вартість  додаткових   ресурсів  як  добуток  ціни  відповідного  матеріалу  та  сумарну  потребу  в  ньому (див. додаток).

В1=44,894*8300=372620,20 грн.

В2=17,324*1650=28584,60 грн.

В3=14,280*6000=85680 грн.

В4=35327*120=4239240 грн.

Разом 4726124,8 грн.