### 2. Розрахунок вхідного емітерного повторювача

Вихідні дані для розрахунку емітерного повторювача:

- амплітуда напруги джерела сигналу 	UДЖ = 15 мВ;

- амплітуда вихідної напруги 	UН = 10 мВ;

- опір джерела	RДЖ = 10 кОм;

- нижня робоча частота 	FH = 10 Гц;

- верхня робоча частота 	FB = 100 кГц;

- опір навантаження 	RH = 1 кОм;

- ємність навантаження 	СН = 100 пФ;

- допустимі частотні спотворення на нижній граничній частоті 	МНДБ = 3 дБ;

- допустимі частотні спотворення на верхній граничній частоті 	МВДБ = 3 дБ;

Принципова схема вхідного емітерного повторювача наведена на рис. 2.1.

Рис.2.1. Схема емітерного повторювача

Методика розрахунку каскаду

1. Розраховують амплітуду струму, яку повинен забезпечити каскад в навантаженні:

,		(2.1)

або

.		(2.2)

# 2. Вибирають струм спокою транзистора ІК0 з умови:

ІK0 = (2...3) .		(2.3)

Якщо внаслідок розрахунку ІK0<1 мА, то слід вибирати ІK0=1 мА, щоб транзистор не працював у мікрорежимі, коли значно зменшується коефіцієнт підсилення транзистора за струмом. Якщо вибрано мікрорежим, то необхідно враховувати зменшення коефіцієнта підсилення за струмом h21E у відповідності з довідковими даними на транзистор. При відсутності таких даних зменшення h21E становить 2,5...4 рази при зменшенні струму колектора транзистора по відношенню до струму колектора транзистора, рівного 1 мА, 10 разів. Аналітично розрахувати значення коефіцієнту підсилення транзистора за струмом в мікрорежимі h21ЕМ можна за допомогою виразу:

,		(2.4)

де ІK0 = 1 мА, ІK0М – вибране значення струму колектора в мікрорежимі.

Розраховують напругу живлення підсилювача:

і вибирають її зі стандартного ряду 6 В, 9 В, 12 В, 15 В, 18 В, 24 В, 27 В, 36 В, 45 В.

# 3. Розраховують номінальне значення опору резистора RЕ з умови, що спад напруги на транзисторі і резисторі в статичному режимі є рівними:

.		(2.5)

Значення опору резистора вибирають із стандартного ряду Е24 (див. Додаток 6), Типи використовуваних постійних резисторів С2-23, С2-33, змінних – СП3-29. Потужність, яка розсіюється резистором PR, розраховують у відповідності з виразом:

PR =  IR2 ( R		(2.6)

або

PR = UR2 / R. 		(2.7)

де IR – струм, який протікає через резистор, UR – спад напруги на резисторі, R - опір резистора. З метою усунення перегріву елементів схеми номінальну потужність розсіювання резистора вибирають не менше, ніж з двократним запасом.

# 4. Розраховують струм бази транзистора, який забезпечує режим роботи каскаду:

.		(2.8)

Розрахунок каскаду можна проводити з використанням транзистора з мінімальним коефіцієнтом підсилення за струмом або з середньостатистичним. У першому випадку

, 		(2.9)

у другому випадку

. 		(2.10)

# 5. Визначають струм дільника базового зміщення:

.		(2.11)

# 6. Розраховують номінальне значення опорів резисторів дільника базового зміщення:

,		(62.12)

,		(2.13)

.		(2.14)

# 7. Розраховують вхідний опір транзистора емітерного повторювача та вхідний опір каскаду:

,

де

,

.

.

# 8. Перевіряють, чи виконується умова:

.		(2.15)

Якщо умова не виконується, то необхідно вибрати транзистор з більшим коефіцієнтом підсилення за струмом h21E.

Якщо загальний коефіцієнт підсилення наступних каскадів є таким, що сумарний коефіцієнт підсилення значно перевищує необхідний, то можна залишити вибраний транзистор, врахувавши втрати підсилення в першому каскаді.

# 9. Розраховують коефіцієнт підсилення каскаду за напругою:

.		(2.16)

# 10. Визначають вихідний опір каскаду:

.		(2.17)

# 11. Розраховують верхню граничну частоту підсилення каскаду:

;		(2.18)

;		(2.19)

# СЕКВ = СК.

# 12. Розраховують частотні спотворення каскаду на верхній граничній частоті:

.		(2.20)

# 13. Розподіляють частотні спотворення каскаду на нижній граничній частоті МН між конденсаторами С1 та С2:

.		(2.21)

# 14. Розраховують значення ємностей розділювальних конденсаторів С1 та С2:

,		(2.22)

де

;		(2.23)

.		(2.24)

Значення ємностей електролітичних конденсаторів вибирають з ряду Е3 (див. Додаток). Значення ємностей постійних конденсаторів вибирають з ряду Е12 (див. Додаток ). Можливий тип використовуваних постійних конденсаторів К10-17.

# 15. Розраховують необхідну амплітуду вхідного сигналу:

.		(2.25)

# 16. Перевіряють виконання умови

.		(2.26)

Якщо умова не виконується, то необхідно змінити схему підсилювача з метою збільшення коефіцієнта підсилення за напругою за рахунок збільшення числа проміжних каскадів або використання транзисторів з більшим коефіцієнтом підсилення за струмом h21E.

# Якщо виконується умова

,

то необхідно передбачити регулювання амплітуди сигналу, наприклад, використавши для резистора RЕ змінний резистор СП3-29.

17. Розраховують потужність, яка розсіюється на колекторі транзистора:

.

Перевіряють, чи виконується умова:

РК < РКД.

Якщо умова не виконується, то необхідно вибрати транзистор з більшою РКД.

18. Розраховують потужність, яка споживається каскадом від джерела живлення:

Р0 = ЕЖ ( ІК0.

### 3. Розрахунок підсилювального каскаду у схемі зі спільним емітером

Вихідні дані для розрахунку підсилювального каскаду у схемі зі спільним емітером:

- амплітуда напруги джерела сигналу 	UДЖ = 10 мВ;

- вихідна потужність 	РН = 100 мВт;

- опір джерела	RДЖ = 500 Ом;

- нижня робоча частота 	FH = 80 Гц;

- верхня робоча частота 	FB = 20 кГц;

- опір навантаження 	RH = 5 кОм;

- ємність навантаження 	СН = 100 пФ;

- допустимі частотні спотворення на нижній граничній частоті 	МНДБ = 2 дБ;

- допустимі частотні спотворення на верхній граничній частоті 	МВДБ = 2 дБ;

Принципова схема каскаду у схемі зі спільним емітером наведена на рис. 3.1.

Рис. 2.16. Схема підсилювального каскаду на транзисторі у схемі зі спільним емітером

Методика розрахунку каскаду на біполярному транзисторові, ввімкненому за схемою з СЕ

1. Розраховують амплітуду струму, яку повинен забезпечити каскад у навантаженні:

,

або

.

2. Вибирають струм спокою транзистора:

.

Якщо ІКО < 1 мА, то слід вибирати ІКО = 1 мА.

3. Перевіряють виконання умови:

# ІКО < ІКД.

Якщо умова не виконується, то слід вибрати транзистор з більшим допустимим струмом колектора ІКД.

4. Розраховують номінальне значення опору резистора колекторного навантаження:

.

5. Розраховують номінальне значення опору резистора емітерної стабілізації RЕ.

.

6. Визначають потенціал бази транзистора в статичному режимі по відношенню до загальної шини:

.

7. Розраховують струм бази транзистора в статичному режимі:

.

8. Струм дільника базового зміщення вибирають з умови:

.

9. Розраховують номінальні значення опорів резисторів дільника базового зміщення:

.

.

10. Розраховують вхідний опір транзистора:

.

11. Розраховують вхідний опір каскаду:

.

12. Вихідний опір каскаду:

# Rвих = RK.

13. Розраховують коефіцієнт підсилення каскаду за напругою:

.

14. Визначають необхідну амплітуду вхідного сигналу:

.

15. Розраховують верхню граничну частоту підсилення каскаду:

;

,

.

16. Розраховують частотні спотворення каскаду на верхній граничній частоті:

.

17. Розподіляють частотні спотворення на нижній граничній каскаду МН між розділювальними конденсаторами С1, С2 та блокувальним конденсатором СЕ:

# МНДБ = МНС1ДБ + МНС2ДБ + МНС3ДБ.

18. Розраховують номінальні значення ємностей розділювальних конденсаторів:

;

.

19. Розраховують номінальне значення ємності блокувального  конденсатора:

.

20. Розраховують потужність, яка розсіюється на колекторі транзистора в статичному режимі:

.

21. Перевіряють, чи виконується умова РК0 < РКД. Якщо умова не виконується, то необхідно вибрати транзистор з більшою допустимою потужністю на колекторі.

### 4. Розрахунок підсилювального каскаду у схемі зі спільним витоком

Вихідні дані для розрахунку підсилювального каскаду у схемі зі спільним витоком:

- амплітуда напруги джерела сигналу 	UДЖ = 10 мВ;

- вихідна потужність 	РН = 5 мВт;

- опір джерела	RДЖ = 10  кОм;

- нижня робоча частота 	FH = 10 Гц;

- верхня робоча частота 	FB = 100 кГц;

- опір навантаження 	RH = 5 кОм;

- ємність навантаження 	СН = 100 пФ;

- допустимі частотні спотворення на нижній граничній частоті 	МНДБ = 3 дБ;

- допустимі частотні спотворення на верхній граничній частоті 	МВДБ = 3 дБ;

Принципова схема каскаду на польовому транзистор, ввімкненому за схемою з СВ, наведена на рис. 3.1.

Рис.3.1. Підсилювальний каскад на польовому транзисторі з керувальним p–n- переходом у схемі зі спільним витоком

Методика розрахунку такого каскаду наступна.

1. Розраховують амплітуду струму, яку повинен забезпечити каскад в навантаженні:

.

2. Вибирають струм спокою транзистора:

.

Якщо ІС0 < 1 мА, то слід вибирати ІС0 = 1 мА.

3. Перевіряємо виконання умови

# ІС0 < ІСД.

Якщо умова не виконується, то слід вибрати транзистор з більшим допустимим струмом стоку ІСД.

4. Розраховують номінальне значення опору резистора стокового навантаження:

.

5. Розраховують номінальне значення опору резистора витікової стабілізації R4:

.

6. Визначають потенціал заслону транзистора в статичному режимі по відношенню до загальної шини:

,

де UЗ0 – зміщення між заслоном та витоком транзистора в робочій точці.

7. Вибирають номінальні значення опорів резисторів дільника вхідного зміщення:

# R1 = R2 = 20 RДЖ.

8. Розраховують вхідний опір каскаду:

# Rвх = R1||R2.

9. Вихідний опір каскаду:

# Rвих = RС.

10. Розраховують коефіцієнт підсилення каскаду за напругою:

.

11. Визначають амплітуду вхідного сигналу:

.

12. Розраховують верхню граничну частоту підсилення каскаду:

;

,

.

13. Розраховують частотні спотворення каскаду на верхній граничній частоті:

.

14. Розподіляють частотні спотворення нижній граничній частоті каскаду МН між розділювальними конденсаторами С1, С2 та блокувальним конденсатором СЕ:

# МНДБ = МНС1ДБ + МНС2ДБ + МНС3ДБ.

15. Розраховують номінальні значення ємностей розділювальних конденсаторів:

;

.

16. Розраховують номінальне значення ємності блокувального конденсатора С2:

.

17. Розраховують потужність, яка розсіюється на стоку польового транзистора:

.

18. Перевіряють, чи виконується умова РС0 < РСД.

Якщо умова не виконується, то слід вибрати транзистор з більшою допустимою потужністю розсіювання.

5. Розрахунок безтрансформаторного двотактного підсилювача потужності на транзисторах

Вихідні дані для розрахунку безтрансформаторного двотактного підсилювача потужності на транзисторах:

- вихідна потужність 	РН = 4 Вт;

- опір джерела	RДЖ = 1  кОм;

- нижня робоча частота 	FH = 100 Гц;

- верхня робоча частота 	FB = 20 кГц;

- опір навантаження 	RH = 8 Ом;

- допустимі частотні спотворення на нижній граничній частоті 	МНДБ = 3 дБ;

- допустимі частотні спотворення на верхній граничній частоті 	МВДБ = 3 дБ.

Принципова схема вихідного комплементарного повторювача  наведена на рис. 5.9,а.

Рис.5.1. Вихідний каскад двохтактного емітерного повторювача на транзисторах різного типу провідності

Методика розрахунку

1. Розраховують амплітуду струму, яку повинен забезпечити каскад в навантаженні:

,

або

.

2. Вибирають струм спокою транзисторів ІК0 з умови:

.

3. Розраховують максимальне значення струму бази транзисторів вихідного емітерного повторювача:

.

4. Вибирають струм дільника базового зміщення:

.

5. Розраховуємо номінальні значення опорів дільника базового зміщення:

.

.

6. Визначають вхідний опір транзистора вихідного емітерного повторювача :

,

,

.

7. Розраховують вхідний опір каскаду.

.

8. Розраховують верхню граничну частоту вихідного емітерного повторювача:

,

,

.

9. Розраховують частотні спотворення каскаду на верхній граничній частоті:

.

10. Розраховують коефіцієнт підсилення каскаду за напругою:

.

11. Визначають необхідну амплітуду вхідного сигналу:

.

12. Розраховують вихідний опір каскаду:

.

13. Якщо на вході та виході вихідного емітерного повторювача використані розділювальні конденсатори, то їх номінальні значення визначаються у відповідності з (2.21-2.24).

14. Розраховують потужність, яка розсіюється на колекторі одного транзистора в режимі максимального сигналу:

# Якщо ІК0 = 0, то

.

Перевіряють, чи виконується умова РК < РКД. Якщо умова не виконується, то слід вибрати транзистори з більшою потужністю розсіювання на колекторі, або, якщо це можливо, використати радіатори.

15. Розраховують потужність, яка споживається від одного джерела живлення:

6. Розрахунок RC(генератора на операційному підсилювачі з мостом Віна

Дано:

Uвих.m=20 В;

fн=100 Гц;

fв=1 кГц;

RН=80 Ом;

Тоc.min=0 (С;

Тоc.max=50 (С.

Рис.6.1. Схема електрична принципова  RC-генератора на операційному підсилювачі

Для забезпечення самозбудження необхідно на вхід підсилювача подавати частину вихідної напруги, яка рівна вхідній і збігається з нею за фазою. Для отримання гармонічних синусоїдальних коливань необхідно, щоб ці умови виконувалися на одній частоті і різко порушувалися на всіх інших частотах. Це завдання вирішується з допомогою фазоповертаючої ланки (ФПЛ), яка складається з декількох RC(ланок і служить для повороту фази вихідної напруги підсилювача на певний кут.

Рис.6.2. Структурна схема RC( генератора

В схемі генератора застосована послідовно-паралельна RC(ланка, яка називається мостом Віна і забезпечує нульовий фазовий зсув на частоті квазірезонансу. Коефіцієнт зворотного зв'язку такої ланки дорівнює (зз=1/3. Це означає, що мінімальний коефіцієнт підсилення за напругою, при якому виконується умова балансу амплітуд, повинен дорівнювати KU=1/(зз=3.

1. Розрахунок починаємо з вибору типу інтегрального операційного підсилювача виходячи з таких умов:

де  - максимальна додатна і від'ємна напруги на виході операційного підсилювача.

2. Максимальна швидкість наростання вихідної напруги операційного підсилювача повинна задовольняти таку вимогу:

3. Вибираємо інтегральний операційний підсилювач і використовуємо такі його електричні параметри: , КU0, RН.min, Vmax (В/мкс), (Uзм/(T (мкВ/оС), Rвих.

4. Для симетричного моста Віна частота квазірезонансу буде дорівнювати:

5. Мінімальне значення вхідного опору Zвх min моста Віна повинно бути таким, щоб він не перевантажував вихідне коло підсилювального каскаду

де Rmin ( мінімальне значення опору одного плеча моста Віна.

6. Змінний резистор призначений для плавного регулювання частоти і повинен бути здвоєний, щоб забезпечувати одночасну зміну опорів кожного з плеч моста Віна

7. Знаходимо значення конденсаторів С1 і С2

8. Коло від'ємного зворотного зв’язку забезпечує стабілізацію амплітуди вихідної напруги і покращення форми вихідного сигналу. Стала часу термістора R5 повинна бути значно більшою від максимального періоду вихідної частоти

9. Визначаємо значення напруги термістора R5

Вибираємо тип термістора. Вольт-амперна характеристика термістора зображена на рис.6.3,а. За вольт-амперною характеристикою будуємо залежність RT = F(IT), яка показана на рис.6.3,б. Вибираємо робочу точку А термістора на ділянці максимальної крутизни. Для цієї точки знаходимо значення  RT, ІТ, UT.

(а)					 (б)

Рис.6.2. Вольт-амперна характеристика термістора (а) та залежність опору термістора від струму (б)

10. Розраховуємо значення резистора R4 з умови забезпечення необхідного коефіцієнта підсилення за напругою

11. Вихідний каскад на транзисторах VT1 і VT2 є комплементарним повторювачем напруги і призначений для узгодження вихідного опору генератора з опором навантаження.

Визначаємо амплітудне значення струму в навантаженні

12. Живлення емітерного повторювача здійснюється від двополярного джерела напруги ( 15 В, що дозволяє отримати на його виході напругу необхідного значення. Для комплементарного повторювача напруги VT1 і VT2 вибираємо транзистори з різним типом провідності і однаковими параметрами: VT1 (n-p-n), а VT2 (p-n-p).

13. Визначаємо значення вихідного опору емітерного повторювача

14. Визначаємо вихідний опір генератора разом з емітерним повторювачем з урахуванням від’ємного зворотного зв'язку за напругою

15. Задаємося значенням коефіцієнта частотних спотворень на низьких частотах Мн(дб) і розраховуємо значення ємності розділювального конденсатора С3

Додаток 1

Основні параметри рекомендованих біполярних транзисторів для ПНЧ

| Тип транзистора | Провід- ність | UКД В | IКД мА | РКД мВт | h21E | CK пФ | ( пс | FT МГц | IOK мкА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ315В | п-р-п | 40 | 100 | 150 | 30-120 | 7 | 500 | 250 | 1 |
| КТ315Б | п-р-п | 35 | 100 | 150 | 50-150 | 7 | 500 | 250 | 1 |
| КТ315Д | п-р-п | 40 | 100 | 150 | 20-90 | 7 | 1000 | 250 | 1 |
| КТ361Б | р-п-р | 40 | 100 | 150 | 40-160 | 7 | 1000 | 250 | 1 |
| КТ361Г | р-п-р | 35 | 100 | 150 | 50-150 | 7 | 500 | 250 | 1 |
| КТ361Д | р-п-р | 40 | 100 | 150 | 30-90 | 7 | 250 | 250 | 1 |
| КТ3102В | п-р-п | 30 | 100 | 250 | 200-500 | 6 | 100 | 300 | 0,1 |
| КТ3102Г | п-р-п | 20 | 100 | 250 | 400-1000 | 6 | 100 | 300 | 0,1 |
| КТ3102Д | п-р-п | 30 | 100 | 250 | 200-500 | 6 | 100 | 300 | 0,1 |
| КТ3107B | р-п-р | 25 | 100 | 300 | 70-140 | 7 | 250 | 200 | 0,1 |
| КТ3107Г | р-п-р | 25 | 100 | 300 | 120-220 | 7 | 250 | 200 | 0,1 |
| КТ3107Д | р-п-р | 25 | 100 | 300 | 180-400 | 7 | 250 | 200 | 0,1 |
| КТ339А | п-р-п | 25 | 25 | 260 | 25-80 | 2 | 2500 | 300 | 1,0 |
| КТ3108Б | р-п-р | 45 | 200 | 300 | 50-150 | 2 | 250 | 450 | 0,1 |
| КТ3108В | р-п-р | 45 | 200 | 300 | 100-300 | 2 | 250 | 450 | 0,1 |
| КТ814А | р-п-р | 25 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ814Б | р-п-р | 40 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ814В | р-п-р | 60 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ814Г | р-п-р | 80 | 1500 | 1000 | 30-60 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ815А | п-р-п | 25 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ815Б | п-р-п | 40 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ815В | п-р-п | 60 | 1500 | 1000 | 40-80 | 60 | 5500 | 3 | 50 |
| КТ816Г | п-р-п | 80 | 1500 | 1000 | 30-60 | 60 | 5500 | 3 | 50 |

Додаток 2

Основні параметри рекомендованих польових транзисторів для ПНЧ

| Тип транзистора | Провід- ність | UСД В | IСД мА | РСД мВт | S мА/B | C11 пФ | С12 пФ | Iс0 мА | Uп В | FT мГц | IOK нА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПС104В | р-п, п-канал | 25 | 10 | 45 | 0,35 | 4,5 | 1,5 | 5 | 0,6 | 10 | 0,5 |
| КПС104Д | р-п, п-канал | 25 | 10 | 45 | 0,65 | 4,5 | 1,5 | 5 | 0,6 | 10 | 0,5 |
| КПС104Е | р-п, п-канал | 25 | 10 | 45 | 1 | 4,5 | 1,5 | 4 | 1 | 10 | 0,5 |
| КП301А | р-канал | 20 | 15 | 200 | 1 | 3,5 | 1,0 | 5 | 3 | 100 | 0,3 |
| КП301Б | р-канал | 20 | 15 | 200 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 5 | 4 | 100 | 0,3 |
| КП301В | р-канал | 20 | 15 | 200 | 2 | 3,5 | 1,0 | 5 | 5 | 100 | 0,3 |
| КП302А | р-п, п-канал | 20 | 24 | 300 | 3 | 20 | 8,0 | 10 | 5 | 150 | 1,0 |
| КП302Б | р-п, п-канал | 20 | 24 | 300 | 7 | 20 | 8,0 | 18 | 7 | 150 | 1,0 |
| КП302В | р-п, п-канал | 20 | 24 | 300 | 7 | 20 | 8,0 | 25 | 10 | 150 | 1,0 |
| КП303А | р-п, п-канал | 25 | 20 | 300 | 2 | 6,0 | 2,0 | 1,5 | 1 | 100 | 1,0 |
| КП303Б | р-п, п-канал | 25 | 20 | 300 | 3 | 6,0 | 2,0 | 1,5 | 1 | 100 | 1,0 |
| КП303В | р-п, п-канал | 25 | 20 | 300 | 4 | 6,0 | 2,0 | 3 | 2 | 100 | 1,0 |
| КП313А | ізольований п-канал | 15 | 15 | 120 | 5 | 4,8 | 0,4 | 4 | 6 | 300 | 10 |
| КП313Б | п-канал | 15 | 15 | 120 | 5 | 4,8 | 0,4 | 5 | 6 | 300 | 10 |
| КП313В | п-канал | 15 | 15 | 120 | 5 | 4,8 | 0,4 | 7 | 6 | 300 | 10 |

Стандартні ряди для вибору номінальних величин опорів резисторів та ємностей конденсаторів

Ряд Е24 (допуск на точність ( 5%) для вибору номінальних значень опорів резисторів та ємностей конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1.

Ряд Е12 (допуск на точність ( 10%) для вибору номінальних значень опорів резисторів та ємностей конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.

Ряд Е6 (допуск на точність ( 20%) для вибору номінальних значень опорів резисторів та ємностей конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.

Ряд Е3 для вибору номінальних значень електролітичних конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 2,2; 4,7.

Ряд Е3 для вибору номінальних значень окремих типів електролітичних конденсаторів (К50-16, К50-35), коефіцієнти якого наступні: 1,0; 2,0; 5,0.