### Розрахунок штучного освітлення

Завдання – розрахувати штучне освітлення цеху методом коефіцієнтів використання світлового потоку.

Вихідні дані: (варіант – 3)

- довжина приміщення А = 24 м;

- ширина (глибина) В = 12 м;

- висота h = 3,6 м;

- розряд зорової роботи – IVв;

- джерело світла – Л – люмінесцентна лампа;

- Коефіцієнти відбиття від поверхні:

- Стелі – 50%

- Стін – 30%

- Підлоги – 10%

Порядок роботи:

- Визначаємо мінімальну нормовану освітленість залежно від характеристики зорової роботи (СНиП ІІ-4-79).

Ен = 200 лк.

- Вибираємо систему освітлення – загальна.

- Вибираємо джерело світла і тип світильника – ЛПО01. Оскільки світильники кріпляться до стелі, то їх висота над підлогою майже рівна висоті приміщення h0 = 3,6м , відповідає вимогам СНиП ІІ-4-79.

- Визначаємо висоту світильника над робочою поверхнею:

Приймаємо висоту робочих поверхонь рівною 0,7м.

h = h0 – hp ;

h = 3,6 – 0,7;

h = 2,9 м.

- Показник приміщення становить:

;

;

6. При і = 3 (і = 2,76 немає), ρСТЕЛІ = 50% , ρСТІН = 30% для світильника ЛПО01 коефіцієнт використання ( = 0,62.

7. Визначаємо необхідну кількість світильників, для забезпечення необхідної нормованої освітленості робочих поверхонь, якщо відомо, що в кожному світильнику встановлено по дві лампи ЛБ-40, а світловий потік однієї такої лампи становить Фл = 3200 лм:

;

;

Отже необхідна нам кількість світильників = 27 штук, які ми розташовуємо у 3 ряди по 9 шт.

8. Визначимо сумарну електричну потужність усіх світильників, встановлених в приміщенні:

;

;

.