НУ "Львівська політехніка"

Базовий напрям "Інформаційна безпека"

Білет N 23

1. Яка форма зображення чисел в ЕОМ забезпечує більший діапазон чисел?

1) з фіксованою комою;

2) з плаваючою комою.

2. Чим визначається пік-фактор сигналу?

а) відношенням максимальної і мінімальної  миттєвих  потужностей сигналу;

б) відношенням максимальної миттєвої потужності  сигналу  до  середньої;

в) відношенням середніх потужностей сигналу і завади.

3. Найбільш низький поріг чутливості забезпечують магнітні  модулятори, що працюють на частоті:

а) основній;

б) подвоєнній.

4. Яка із схем увімкнення біполярного транзистора (СЕ, СБ чи СК) має найбільший коефіцієнт підсилення за потужністю?

5. Наведіть відомі вам найпростіші фізичні та інженерні засоби охорони об’єктів.

До фізичних засобів охорони об’єктів відносяться: чергові охоронники, собаки, пости охорони, група швидкого реагування, група забезпечення перевезення.

До інженерних засобів охорони об’єктів відносяться:

- замки: за способом встановлення вони поділяються на врізні і накладні, за принципом дії – на підоймові, циліндричні, ригельні, з циліндровими механізмами підвищеної секретності;

- грати (решітки): бувають каркасні і безкаркасні. Перевагу надають безкаркасним. Товщина прутів має бути не менша 25 мм, віддаль між прутами – до 12 см. Найбільший рівень захисту – коли прути розташовані ромбом або хрестом;

- огорожі: виконують як охоронні так і декоративні функції, висота має бути більша 2 м;

- двері;

- бар’єри;

- захисні покриття;

- антитерористичне обладнання.

6. Які документи не підлягають реєстрації ?

7. Запишіть вираз, який засобами MySQL створює таблицю fish біжучої бази даних з атрибутами fish_id, fish_name, fish_kind, fish_price. Виберіть відповідний тип атрибутів.

create table fish(

fish_id smallint(5) unsigned not null auto_increment,

fish_name varchar(30) not null,

fish_kind varchar(30) ,

fish_price decimal(10,2),

primary key(fish_id));

8. До системи заземлення технічних засобів ставляться вимоги:

а) опори провідників заземлення, а також земляних шин повинні бути максимальними.

б) кожний елемент, що заземлюється, повинен бути приєднаний до заземлювача чи до магістралі заземлення за допомогою окремого відгалуження.

в) контактні з’єднання повинні виключати можливість утворення гальванічних пар для запобігання корозії в ланцюгах заземлення.

г) дозволяється використовувати як заземлювач нульові фази електромереж, металоконструкції будинків, що мають з’єднання з землею, металеві оболонки підземних кабелів, металеві труби систем опалення, водопостачання, каналізації і т.д.

9. Сигнал формується у вигляді двійкового коду з ймовірностями появи символів 1 та 0, рівними відповідно  та . Поява будь–якого з цих символів пов’язана з умовними ймовірностями:  – ймовірність того, що після 0 буде 0;  – ймовірність того, що після 0 буде 1;  – ймовірність того, що після 1 буде 1;  – ймовірність того, що після 0 буде 1. Знайти ентропію сигналів.

10. Знайти значення вихідного опору підсилювача охопленого від'ємним зворотним зв'язком за напругою, як показано на рисунку (k=1000, (зз=0,1, Rвих=100 Ом).

Rвих

-кUвх                                                                      Rн

(зз

11. Що слід розуміти під знищенням документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації?

Під знищенням документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації слід розуміти доведення їх до такого стану, що виключає можливість відновлення секретної інформації.

Документи з грифом секретності спалюють (розплавляють), розчиняють або хімічно розкладають, дроблять, перетворюють на м'яку безформну масу, дрібні частки не більше 2.5 кв. мм, що робить неможливим відновлення тексту, набори тексту розбираються, магнітні записи розмагючуються-

Машинні носії секретної інформації знищуються шляхом подрібнення або нагрівання до стану, після чого поновлення секретної інформації стає неможливим.

Знищенню підлягають документи з грифом секретності, термін зберігання яких закінчено, і які втратили практичне значення, не мають наукової, істерико - культурної або іншої цінності

12. Розкрийте поняття «Контрольована зона».

Контрольована зона (КЗ) -  зона, у якій виключена поява осіб і транспортних засобів, що не мають по-стійних чи тимчасових перепусток. Крім сполучних ліній ТЗПІ І ДТЗС за межі контрольованої зони можуть виходити проводи і кабелі, які до них не відносяться, але які проходять через приміщення, де встановлені технічні засоби, а також металеві труби систем опалення, водопостачання й інші струмопровідні металоконструкції. Такі проводи, кабелі і струмопровідні елементи називаються сторонніми провід-никами.

13. Написати програму на мові Сі для визначення суми значень елементів над головною діагоналлю матриці А={аij}, де i=j=15. Ввід елементів матриці здійснити з клавіатури.

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <conio.h>

//===========suma elementiv v stovpchukax pid golovnoju diagonalju==========

void sum_account(int mat[15][15])

{

int sum=0,i,j;

for(j=0;j<=14;j++)

{

for(i=0;i<j;i++)

{

sum+=mat[i][j];

}

}

printf("suma elementiv nad golovnoju diagonalju rivna %d",sum );

}

//=========tilo osnovnoji programu============================

void main(void)

{

//-------ogoloshenja zminux-----------

int i,j;

int mat[15][15];

/*------------enter from keybord--------------*/

for (i=0;i<15;i++)

{

for (j=0;j<15;j++)

{

printf (" enter element %d,%d ",i+1,j+1);

scanf ("%d",&mat[i][j]);

}

printf ("\n");

}

sum_account(mat);

}

14. Які типи фільтрів використовують для захисту інформації? Розрахуйте ослаблення фільтра А, якщо значення інформаційного сигналу на вході становить UВХ = 75В, а на виході – UВИХ = 0.5В.

Для  захисту інформації  використовують завадопоглинаючі фільтри. В даний час існує велика кількість різних типів фільтрів, які забезпечують ослаблення небажаних сигналів у різних ділянках частотного діапазону. Це фільтри нижніх і верхніх частот, смугові і загороджувальні фільтри і т.д.. Основне призначення фільтрів - пропускати без значного ослаблення сигнали з частотами, що лежать у робочій смузі час-тот, і придушувати (послабляти) сигнали з частотами, що лежать за межами цієї смуги.

А=20(ln(Uвх/Uвих)=75/0.5=150 дБ.

Схвалено Методичною радою ІКТА

Протокол № 35 від 06.06.2006 р.

Заст. директора ІКТА								П. Столярчук