# Як робиться пиво

scroll up scroll down

## Дробильна установка

В установку з бункерів подаються різні типи солоду: ячмінний, пшеничний або карамельний в різних пропорціях, залежно від сорту пива та його властивостей.

Подрібнення солоду проводять для покращення процесу вилучення з солоду екстрактивних речовин, які переходять в розчин при затиранні.

Солод – пророслі та висушені зерна ячменю або пшениці.

## Заторний чан

У заторному чані солод змішується з водою та витримується при певних температурних режимах для формування сортових властивостей пива та смаку.

Затор – суміш води і подрібненого солоду.

## Фільтраційний чан

## Фільтраційний чан

У фільтраційний чан поступає затор, де відбувається відокремлення подрібненого солоду від рідини (сусла).


Сусло – розчин, який містить цукри, які утворились під час затирання солоду з водою.

Дробина – залишки подрібненого солоду, які збирають у фільтраційному чані, а потім використовують як корм для худоби.

## Сусловарильний котел

У сусловарильному котлі проходить кип'ятіння сусла з хмелем, де воно набуває хмелевої гіркоти.

У вірлпулі білкові пластівці, що утворились при кип'ятінні сусла з хмелем, відокремлюються за рахунок постійного обертання сусла і осідають на дні апарату (принцип „чашки чаю“).

Потім освітлене сусло проходить процес охолодження, до нього додають дріжджі і передають у бродильний танк.

## Бродильний танк (ЦКТ)

У бродильному танку (ЦКТ) проходять процеси бродіння і доброджування пива, його холодна витримка.

Бродіння – це зброджування цукрів сусла дріжджами, в результаті чого утворюється алкоголь і СО2.
Доброджування – формування смакового букету і аромату, а також насичення CO2.

Тривалість процесів – 14-20 днів (залежно від сорту пива).

## Кізельгуровий фільтр

Мета фільтрації – вилучити дріжджові клітини та частки солоду з готового пива. Після фільтрації пиво стає прозорим і набуває характерного для себе блиску.

## Форфас (танк для зберігання)

Танк для зберігання готового пива до моменту розливу.

## Вірлпул (гідроциклонний апарат)