Двоїстий симплекс-метод.

Вирішимо пряму задачу лінійного програмування двоїстим симплексним методом, з використанням симплексного таблиці.

Наведемо систему обмежень до системи нерівностей сенсу ≤, помноживши відповідні рядки на (-1).

Визначимо мінімальне значення цільової функції F (X) = x 1 + x 2 при наступних умовах-обмежень.

- 3x 1 + 2x 2 ≤ 6

- X 1 - 2x 2 ≤ -3

x 1 ≤ 3

x 2 ≤ 5

Для побудови першого опорного плану систему нерівностей приведемо до системи рівнянь шляхом введення додаткових змінних (перехід до канонічної формі).

-3x 1 + 2x 2 + 1x 3 + 0x 4 + 0x 5 + 0x 6 = 6

-1x 1-2x 2 + 0x 3 + 1x 4 + 0x 5 + 0x 6 = -3

1x 1 + 0x 2 + 0x 3 + 0x 4 + 1x 5 + 0x 6 = 3

0x 1 + 1x 2 + 0x 3 + 0x 4 + 0x 5 + 1x 6 = 5

Матриця коефіцієнтів A = a (ij) цієї системи рівнянь має вигляд:

Вирішимо систему рівнянь щодо базисних змінних:

x 3, x 4, x 5, x 6,

Вважаючи, що вільні змінні рівні 0, отримаємо перший опорний план:

X1 = (0,0,6, -3,3,5)

| Базис | B | x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | x 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 3 | 6 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| x 4 | -3 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| x 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| x 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F (X0) | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

План 0 в симплексного таблиці є псевдопланом, тому визначаємо провідні рядок і стовпець.

На перетині провідних рядка і стовпця знаходиться дозволяє елемент (РЕ), рівний (-2).

| Базис | B | x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | x 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 3 | 6 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| x 4 | -3 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| x 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| x 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F (X) | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| θ | 0 | -1: (-1) = 1 | -1: (-2) = 1/2 | - | - | - | - |

Виконуємо перетворення симплексного таблиці методом Жордана-Гаусса.

| Базис | B | x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | x 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| x 2 | 1 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | -1 / 2 | 0 | 0 |
| x 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| x 6 | 3 1/2 | -1 / 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 |
| F (X0) | 1 1/2 | -1 / 2 | 0 | 0 | -1 / 2 | 0 | 0 |

У базисному стовпці всі елементи позитивні.

Переходимо до основного алгоритму симплекс-метода.

Кінець ітерацій: індексна рядок не містить позитивних елементів - знайдений оптимальний план

Остаточний варіант симплекс-таблиці:

| Базис | B | x 1 | x 2 | x 3 | x 4 | x 5 | x 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| x 2 | 1 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | -1 / 2 | 0 | 0 |
| x 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| x 6 | 3 1/2 | -1 / 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 |
| F (X1) | 1 1/2 | -1 / 2 | 0 | 0 | -1 / 2 | 0 | 0 |

Оптимальний план можна записати так:

x 3 = 3

x 2 = 1 1/2

x 5 = 3

x 6 = 3 1/2

F (X) = 1 • 1 1/2 = 1 1/2