Головним напрямком збільшення обсягів виробництва продукції землеробства є підвищення урожайності сільськогосподарських робіт. Для цього господарству необхідно здійснювати комплекс заходів щодо підвищення родючості землі, впровадження інтенсивних технологій вирощування культур тощо.

Зменшення врожайності вирощуваних культур є результатом збідненості грунту, зниження його родючості внаслідок втрат гумусу.

Проблема балансу гумусу є багатоаспектною, оскільки його втрати відбуваються, насамперед, в результаті ерозійних та дефляційних процесів, виносу його урожаєм сільськогосподарських культур. Причому група зернових культур виносить цого менше, просапних – більше, а багаторічні і однорічні трави, навпаки, гумус у грунті нагромаджують. Баланс гумусу в грунті залежить також і від способу використання супутньої продукції (соломи, гички, тощо). Залежно від структури посівних площ щорічний винос гумусу з грунту становить від 0,6 до 1,4 т з га, що еквівалентне внесенню 12-28 т органічних добрив на гектар.

Забезпечення бездефіцитного балансу поживних речовин у грунті потрібно розглядати через призму вдосконалення, насамперед, структури посівних площ, екологічно вигідного способу використання супутньої продукції.

Розрахунок балансу гумусу в грунті у польовій сівозміні  площею

| Назва сільськогосподарських культур | Площа посіву | Урожайність ( ц з га) | Баланс гумусу (т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за умови відчуження супутньої продукції | за умови приорювання супутньої продукції |
|  | га | % |  |  |  |
|  |  |  |  | на 1 га | всього | на 1 га | всього |
| Озима пшениця | 573 | 61,88 | 27,65 | -0,586 | -335,78 | -0,138 | -79,05 |
| Ярий ячмінь | 233 | 25,16 | 38,7 | -0,230 | -53,59 | -0,046 | -10,72 |
| Овес | 10 | 1,08 | 28,9 | -0,213 | -2,13 | +0,152 | +1,52 |
| Багаторічні трави | 560 | 11,88 | 187,4 | +1,192 | +667,52 | +1,894 | +1060,64 |
| Всього | 1376 | 100 | - | -0,163 | -276,02 | +1,862 | +972,39 |