Особливості оформлення документів на процеси лиття.

Серед технологічних методів, які застосовуються у машино- та приладобудуванні для виготовлення або ремонту виробів та їх комплектуючих частин процес лиття відноситься до технологічно важких. В свою чергу, комплекти документів на процеси лиття відрізняються підвищеною інформативністю, відображаючи комплексні данні по затраті матеріалів на лиття з урахуванням технологічних та виробничих втрат, докладніші данні стосовно засобів технологічного оснащення з урахуванням не тільки їх позначень, але і стосовно розмірних характеристик, їх масі, а також даних по технологічних режимах. Технологічні процеси лиття мають комплексну направленість і можуть містити данні по виготовленню відливок, підготовці розплаву з рідкого метала і зачистці відливок. По суті виконання, процеси лиття відносяться до небезпечних, так як зв’язані з великими масивами рідкого металу та технологічної оснастки. Висока температура рідкого металу, виділення газів при заливці металу у форми і дисперсійного пилу при вибірці відливок із опок ті інші фактори негативно впливають на здоров’я виконавців та навколишнє середовище. Незважаючи на прийняті міри по вдосконаленню таких процесів, пов’язаних із застосуванням механізованих і автоматизованих засобів, застосування ручної праці все ще залишається переважаючим фактором.

Перераховані умови роботи примушують розробників комплектів документів на процеси лиття дуже уважно відноситися до процедур пов’язаних з їх виконанням та оформленням.

Відповідні правила оформлення комплектів документів на процеси лиття знайшли відображення в ГОСТ  3.1401-85 „ЕСТД. Форми та правила оформлення документів на технологічні процеси лиття”. Вказаний стандарт розроблений на раніше діючий ГОСТ 3.1401-74 та ГОСТ 3.1425-76, передаючих правила оформлення машиноорієнтованих форм документів і відповідно форм технологічних документів застосовуваних при автоматизованому проектуванні.

На відміну від вказаних нова редакція забезпечує: застосування уніфікованих форм технологічних документів, незалежних від використовуючи методів проектування;

приведення форм документів до єдиного формату А4 на раніше використовуваний А3;

застосування для описання змісту операцій форм МК по

ГОСТ 3.1118-82;

скорочення видів документів у 3 рази.

В основному, в ГОСТ 3.1401-85 представлені спеціалізовані карти технологічної інформації (КТІ), призначення для виконання наступних процесів:

лиття в піщані форми для одиничного та малосерійного виготовлення виплавок із чавуну;

лиття в піщані форми для серійного та масового виготовлення виплавок із чавуну;

лиття в піщані форми для різних типів виробництв стальних виплавок, а також виплавок із спеціальних та кольорових сплавів;

лиття в оболонкові форми для різних типів виробництв;

лиття в кокіль для різних типів виробництв;

лиття по виплавленим моделям різних типів виробництв;

лиття під тиском для різних типів виробництв;

електрошлакове лиття для різних типів виробництв;

виготовлення летейних стержнів для серійного, масового виробництв;

обробці (зачистці) виплавок.

Крім цього, данним стандартом стандартом передбачено додаткові форми документів:

відомість стержнів (ВС) до КТІ на процеси для одниничного та мало серійного типів виробництв для різних способів лиття;

відомість жеребєєк, холодильників (ВЖ) до КТІ для різних типів виробництв та різних способів лиття.

Склад видів документів, які входять в комплект документів на ЕТП з вказанням почерговості їх належності та призначення, данні в таблиці 1.

Таблиця 1

| Умовне позначення вида документа | По черговість застосування в комплекті | Призначення вида документа |
| --- | --- | --- |
| ТЛ по ГОСТ 3.1105-84 КТІ/КТП ВЖ МК/КТП форма 1 б по ГОСТ 3.1118-82 ТІ по ГОСТ 3.1105-84 КЄ по ГОСТ 3.1105-84 | 1 2(1) 3(2) 5(4) 2(1) 6(4) | Є першим листом комплекту документів. Вибирається на розсуд розробника документів. Містить загальну специфічну інформацію по виду лиття (процесу). При відсутності ТЛ являється першим листом. Документ призначений для додаткового вказання до КТІ складу жерєбєєк (холодильників) при умові неможливості вказання цієї інформації в КТІ. Застосовується на розсуд розробника документа. Документ призначений для додаткового вказання до КТІ складу стержнів. Приймається при описі у виконуваних діях в технологічній послідовності по всім операціям з вказанням необхідних данних. Використовується для опису процесів приготування розчинів рідкого металу, формуючих розчинів ітд. Може застосовуватися для процесів обробки (зачищання) виплавок. Має самостійне застосування. Застосовується для графічних ілюстрацій до процесу та операціям. Вибирається на розсуд розробника документів. |

Склад видів документів в загальному вигляді, які входять до комплекту ТТП (ГТП), з вказанням почерговості їх входження та призначення вказаний в таблиці 2.

Таблиця 2.

| Умовне позначення вида документа | По черговість застосування в комплекті | Призначення вида документа |
| --- | --- | --- |
| ТЛ по ГОСТ 3.1105-84 МК/КТТП по ГОСТ 3.1118-82 ВТД по ГОСТ 3.1123-85 КТІ ВЖ ВС МК/КТІ КЄ | 1 2(1) 3(2) 4(3) | Застосовується на розсуд розробника документів Застосовується для описання постійної частини ТТП (ГТП) по всім операціям в технологічній послідовності. Застосовується для вказання позначень комплектів документів, які містять перемінну інформацію по виплавці до ТТП (ГТП) Застосовується в комплекті на одну виплавку. Склад документів за виключенням КТІ та МК/КТІ оприділяє розробник документів |

При комплектуванні документів на процеси слід підкреслити те, що для таких видів документів як МК/КТП, МК/КТІ, КЄ застосовують не перші листи, а продовження вказаних форм. Це дозволяє при розробці комплекту документів на ЕТП давати загальне позначення під КТП або КТІ для всіх документів по ГОСТ 3.1201-85 та застосовувати сквозну нумерацію листів в рамках всього комплекту. Наприклад, при розробці комплекту документів на ЕТП лиття його позначення по ГОСТ 3.1201-85 буде мати наступний вигляд:

АБВГ. 50110.00001.

Таке позначення буде стояти на всіх видах документів, які входять до комплекту.

Аналогічний підхід при комплектуванні документів для вказання перемінної інформації на одну виплавку в ТТП (ГТП). Таким комплектам документів дають загальне позначення під КТІ для всіх видів документів з застосуванням сквозної нумерації листів в рамках всього комплекту документів, наприклад,

АБВГ. 59210.00001,

в той же час комплект документів, які встановлюють постійну інформацію, куди входять МК/КТТП і ВТД буде мати коди в рамках цих видів документів або всього комплекту документів, наприклад:

АБВГ.02210.00001.

Сквозна нумерація листів в цьому випадку виконується в рамках вказаних видів документів.

В цілях застосування позначення комплекту документів (документа), який виражає конкретний вид лиття в відповідності з ГОСТ 3.1201-85 допускається додатково вводити код характеристики документації додатково два значки з КТО, наприклад,

АБВГ.0231066.00001,

тим не менше комплект документів на груповий технологічний процес вільної заливки в кокіль.

В цілях скорочення комплектності документів на процеси лиття, особливо коли мова йде про одиничне або малосерійне виробництво, допускається сполучати види документів, наприклад, втілювати двосторонню печать бланку документів з вказанням КТІ на лицевій стороні та продовження МК – на оборотній.

Методологія оформлення таких документів ненабагато відрізняється від інших документів.