Для службового користування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаментом спеціальних

телекомунікаційних систем та захисту

інформації 4 лютого 1999 року

ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

загального призначення, що дозволені для використання з метою

забезпечення технічного захисту інформації

1. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ІЗ ЗАХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ

Мікро-ЕОМ "PLUTON"

ИПВБ.466216.006 ТУ

Технічні умови ТУ У 3.88-14312789-98

Призначена для обробки інформації з обмеженим доступом.

Може бути використана як файл-сервер чи як робоча  станція  в

складі інформаційно-обчислювальних комплексів.

1. Тип управляючого процесора Intel Pentium 166-233 (по згоді

з  замовником  тип  управляючого  процесора  і  частота   тактових

імпульсів можуть змінюватись).

2. Ємність оперативної пам'яті 16/32 Мбайт; кеш-пам'яті - 256

Кбайт з можливістю розширення до 512 Кбайт.

3. Підтримка пристроїв зовнішньої пам'яті:

- ГМД ємністю 1, 44 Мбайт (3,5");

- до двох НЖМД (одного  захищеного  та  одного  незахищеного)

ємністю не менше 1 Гбайт кожний (3,5");

- зчитувача компакт-дисків  (CD-ROM)  ємністю  не  менше  650

Мбайт з інтерфейсом IDE (АТ).

4. Підтримка    пристрою    вводу-виводу     інформації     з

ідентифікаційних карток.

5. Підтримка інтерфейсів  Centronics  (LPT1),  RS-232  (СОМІ,

СОМ2) та системного ISA/РСІ.

6. Обслуговування зовнішніх пристроїв:

- відеомонітора (кольорового чи монохромного) в режимі SVGA;

- клавіатури з українсько-російсько-англійським алфавітом;

- маніпулятора "миша".

7. Електроживлення - мережа 220 В, 50 Гц.

8. Споживча потужність не більше 160 ВА.

9. Габаритні розміри блоку системного не більше (200  х  360х

450) мм.

10. Маса блоку системного не більше 14 кг.

11. Середній строк служби не менше 10 років.

12. В мікро-ЕОМ реалізовані такі вимоги з технічного  захисту

інформації:

- аутентифікація користувачів шляхом системи  паролів  та/або

персональних ідентифікаційних пластикових карток;

- протоколювання  режиму  експлуатації  ЕОМ   зареєстрованими

користувачами з веденням журналу роботи в енергонезалежній пам'яті

контролера захисту даних;

- кодування інформації,  що зберігається на ЖМД, за допомогою

апаратних засобів контролера захисту даних з  використанням  ключа

довжиною не менше 512 байт;

- забезпечення рівня захищеності  від  витоку  інформації  за

рахунок   побічних   випромінювань   та   наведень  відповідно  II

категорії.

Примітка: Фактичні значення розмірів  зони 2 (К2) місяться  у

супровідних документах установленої форми

КНВП "Електронмаш"

252180, м. Київ, вул. В. Окружна, 4

тел. 476-08-88, 476-26-35; факс. 476-26-35, 475-63-33.

Робоча станція - електронна обчислювальна машина ЕОМ-П

ААБ3.466219.001

Технічні умови ААБ3.466219.001 ТУ

Для обробки  інформації  з обмеженим доступом під управлінням

різних операційних систем та прикладного програмного забезпеченн

Тип мікропроцесора PENTIUM II, INTEL PENTIUM Рго.

Тактова частота - 200, 300, 333 МГц.

Ємність КЕШ пам'яті - 512 Кбайт

Ємність ОЗУ - не менше 32 Мбайт.

Можливість розширення ОЗУ 64 Мбайт.

Кількість з'єднувачів  розширення  шини  -  2  слота РСІ та 2

слота ISА.

Ємність CD ROM - не менше 650 Мбайт.

Ємність HDD - 2,1 Гбайт.

Ємність FDD - 1,44 Мбайт.

Тип відеомонітора - Sunc Маstеr 400В 14" або Sunc Маster 400В

15".

Забезпечення рівня  захищеності  від  витоку  інформації   за

рахунок   побічних   випромінювань   та   наведень  відповідно  II

категорії.

Можливість роботи   в   захищеній   локальній  обчислювальній

мережі.

Примітка: Фактичні значення розмірів зони 2 ( К2) місяться  у

супровідних документах установленої форми

ЗАТ "Інформаційні Комп'ютерні Системи",

м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2-А,

тел. 247-39-00

Сервер - електронна обчислювальна машина ЕОМ-П

ААБЗ.466219.001

Технічні умови ЛАБЗ.466219.001 ТУ

Сервер бач даних.

Файловий сервер.

Комунікаційний сервер.

Сервер прикладного програмного забезпечення.

Тип мікропроцесора PENTIUM II.

Тактова частота - 300, 333, 400 МГц.

Ємність КЕШ пам'яті 512 Кбайт

Ємність ОЗУ - не менше 128 Мбайт.

Можливість розширення ОЗУ до 1024 Мбайт.

Кількість з'єднувачів розширення шини - 4слота РСІ та 3 слота

І8Л.

Ємність CD ROM - не менше 650 Мбайт.

Ємність HDD - не менше б х 4,5 Гбайт.

Тип відеомонітора - Sunc Маster 400 В 14".

Забезпечення рівня   захищеності  від  витоку  інформації  за

рахунок  побічних  випромінювань   та   наведень   відповідно   II

категорії.

Можливість роботи  в   захищеній   локальній   обчислювальній

мережі.

Примітка: Фактичні  значення розмірів зони 2 ( К2) місяться у

супровідних документах установленої форми

ЗАТ "Інформаційні Комп'ютерні Системи",

м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2-А,

тел. 247-39-00

Телевізійні приймачі

"Електрон 51ТК -5464 -"М",

"Електрон 54ТК -5464 -"М".

Технічні умови ДХЩ2.043.001 ТУ

Стаціонарні     напівпровідниково-інтегральні        приймачі

кольорового   зображення   для   прийому   радіосигналів   мовного

телебачення  за ГОСТ 7845 в метровому і дециметровому діапазонах в

режимах PAL і SECAM з захистом мовної інформації від витоку,  який

може  спричинятися  за  рахунок модуляції нею сигналів гетеродинів

зазначених  приймачів,  що  знаходяться  в  приміщенні,  в   якому

ведеться розмова.

Передбачено систему   дистанційного   керування,   можливість

підключення відеомагнітофона і персонального комп'ютера.

1.Чутливість та   роздільна   здатність  повинні  відповідати

вимогам технічних умов на телевізійні  приймачі  "Електрон  51  ТК

5464" ИТЕЯ.463234.976 ТУ.

2. Вмонтований блок модулятора шуму МШ-9 ДХЩ2.089.001 повинен

забезпечувати:

- коефіцієнт амплітудної модуляції 8±20%;

- девіацію частоти гетеродину 5±20%;

- відключення  телевізійного  приймача  при  зниженні   рівня

вихідного сигналу (блоку модулятора) до 0,5±20% від номінального.

Живлення:

- напруга - 220 (+22 -50) В;

- потужність - не більше 80 Вт.

Розміри: 495 х 515 х 495 мм

Завод телевізійної техніки "ЕЛЕКТРОН" Акціонерного товариства

"КОНЦЕРНЕЛЕКТРОН"

290069, м. Львів, . вул. Шевченка, 311

телетайп 234503- РАСТР

2. ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Пристрій захисту телефонних ліній ПЗТЛ Рікас-1"

Технічні умови ТУ У 16400411.001-95

Захист інформації   від   витоку   абонентськими  телефонними

лініями внаслідок акустоелектричного  перетворення  в  телефонному

апараті у режимі чекання виклику.

Максимальний струм навантаження - 0,1 А.

Затухання, що вноситься пристроєм:

- при напрузі 0,1 В у смузі частот 300 ... 3400 Гц - не менше

65 дБ;

- при  напрузі  10  В у смузі частот 0,15 ...  10,0 кГц - не

більше 3 дБ;

- при напрузі 10 В на частоті 501 кГц - не менше 10 дБ.

Розміри: 65 х 55 х 50 мм.

Державне науково-виробниче підприємство "РІКАС"

252049, м. Київ - 49, вул. Курська, 4 б,

тел. 245-40-67, факс 212-35-85.

Пристрій захисту телефонних ліній ПЗТЛ "Рікас-2"

Технічні умови ТУ У 16400411.002-95

Захист інформації  від   витоку   абонентськими   телефонними

лініями  внаслідок  акустоелектричного  перетворення в телефонному

апараті у режимі чекання виклику.

Максимальний струм навантаження - 0,1 А.

Затухання, що вноситься пристроєм:

- при напрузі 0,1 В у смузі частот 300 ... 3400 Гц - не менше

65 дБ;

- при напрузі 10 В у смузі частот 0,15 ...  10,0 кГц  -  не

більше 3 дБ;

- при напрузі 10 В на частоті 50 кГц - не менше 10 дБ.

Розміри: 100 х 65 х 30 мм.

Державне науково-виробниче підприємство "РІКАС"

252049, м. Київ - 49, вул. Курська, 4 б,

тел. 245-40-67, факс 212-35-85.

Мережевий фільтр "ФСП-1"

сП3. 280. 004

Технічні умови ТУ У 14308787.014-94

Подавлення радіозавад у колах електроживлення пристроїв.

Робоче затухання у смузі частот 150 кГц ... 1 ГГц - не менше

60 дБ.

Номінальний струм - не більше 20 А.

Розміри: 470 х 170 х 90 мм.

Центральна науково дослідна лабораторія  автоматики  Східного

гірнично-збагачувального комбінату

322530, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл., пр. Гагаріна,4

тел. (05652) 5-51-43 факс (05652) 5-51-33

Мережевий фільтр "АGS-1,0"

836-П468829.001

Технічні умови ТУ У 23302146.001-96

Захист інформації від витоку мережами електроживлення.

Захист технічних  засобів  від   ненавмисних   та   навмисних

імпульсних завад у мережі живлення.

Номінальний струм - 5,0 А.

Затухання:

у смузі частот 25 кГц...40 кГц - не менше 50 дБ;

у смузі частот 40 кГц ... 40 МГц - не менше 75 дБ.

Розміри: 470 х 255 х 84 мм.

Приватна фірма "АГС"

281093, м. Нетішин Хмельницької обл., пр. Курчатова, 2

тел./факс (03848) 3-71-24, 3-29-62

Мережевий фільтр "Контакт-7"

СЦКБ.486829.002

Технічні умови ТУ У 02410541.001-97

Захист інформації від витоку мережами електроживлення.

Затухання у смузі частот, не менше:

ЗО кГц ... 60 кГц - 65 дБ;

бОкГц... 1000 МГц - 80 дБ

Номінальний струм - 20 А.

Робоча напруга - 250 В.

Розміри: 468 х 254 х 78 мм.

Маса - 6,8 кг.

Приватна виробниче-1 комерційна фірма "Контакт"

281095, м. Нетішин Хмельницької обл., а/с 503

Тел.(03848)3-19-82

Пристрій захисту "Вектор-4"

еП2. 211.088

Технічні умови ТУ У 14309787.035-94

Захист інформації,  що обробляється  засобами  обчислювальної

техніки   від   витоку,   викликаною   побічним   електромагнітним

випромінюванням та наводками.

Діапазон шумового сигналу 0,1 кГц... 1 ГГц.

Рівень спектральної  щільності  напруженості  електричного  Е

(магнітного рН) поля, па відстані 3 м, не менше, на частоті:

100 Гц   -    (70) дБ

100 кГц  -    (55) дБ

10 кГц   - 33 (33) дБ

100 МГц  - 32 (-)  дБ

500 МГц  - ЗО (-)  дБ

1000 МГц - 22 (-)  дБ

Розміри:

генератора широкосмугового 160 х 275 х 410мм,

генератора виносного 70 х 170 х 230 мм (без антен).

Центральна науково-дослідна  лабораторія  автоматики Східного

гірничо-збагачувального комбінату

322530 м. Жовті Води, Дніпропетровської обл., пр. Гагаріна,4,

тел.(05б52)5-51-43, факс(05652) 5-51-33

Пристрій захисту "Волна-4"

АФІБ.431117.001

Технічні умови ТУ У 14309787.034-94

Захист інформації,  ідо обробляється засобами  обчислювальної

техніки   від   витоку,   викликаного   побічним  електромагнітним

випромінюванням та наводками.

Діапазон шумового сигналу

1 кГц ... 1 ГГц.

Рівень спектральної  щільності  напруженості  електричного  Е

(магнітного рН) поля, на відстані 3 м, не менше, на частоті:

1 кГц   - -  (70) дБ

100 кГц - -  (55) дБ

1 МГц   - 39 (39) дБ

10 МГц  - 33 (33) дБ

100 МГц - 32 (-)  дБ

500 МГц - 30 (-)  дБ

1000 МГц- 22 (-)  дБ

Розміри: 80 х170 х 230 мм (без антен).

Центральна науково-дослідна  лабораторія  автоматики Східного

гірничо-збагачувального комбінату

322530 м.  Жовті Води, Дніпропетровської обл., пр. Гагаріна,4,

тел. (05652) 5-51-43, факс (05652) 5-51-33

Пристрій захисту "Кварц-2"

сП3 262.008

Технічні умови ТУ У 14309787.038-94

Генерація шумових  сій  палів  з  безперервним   спектром   у

звуковому діапазоні частот.

Діапазон шумового сигналу 177 ... 5880 Гц.

Діапазон регулювання шумового сигналу в  октавних  смугах  не

менше 30 дБ.

Потужність шумового сигналу на навантаженні 200 Ом - не менше

1 Вт.

Розміри: 110 х 210 х 370 мм.

Центральна науково-дослідна лабораторія  автоматики  Східного

гірничо-збагачувального комбінату

325530, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл., пр. Гагаріна,4

Тел.(0565)25-51-43,

Пристрій захисту "Базальт-1",

ААЖВ.468244.001

Технічні умови ААЖВ.468244.001 ТУ, ТУ У 3.88-23724999-218-97

Забезпечення захисту    мовної    інформації    від    витоку

акустоелектричними каналами перетворення через двопровідні лінії

прикінцевих пристроїв гучномовного зв'язку.

Коефіцієнт передачі на частоті 1000 Гц у прямому напрямі:

- при виключеному живленні більше мінус 0,2 дБ;

- у режимі передачі більше мінус 1,5 дБ;

- у зворотному напрямі: не менше мінус 90 дБ.

Рівні сигналів, що передаються 0,5 В... 120 В.

Живлення: напруга 24 ±3 В,

струм менше 90 мА.

Розміри: 110 х 70 х 27 мм

Державне науково-виробниче підприємство "Укрспецтехніка"

252022 м. Київ, вул. Трутенко, 2,

тел. 220-77-07, 267-12-45, тел./факс 263-00-13

Пристрій захисту "Базальт-2ГС"

АЛЖВ.468243.001 ЛАЖВ.468243.001-01

Технічні умови ТУ У 3.88-23724999-221-97

Призначений для забезпечення захисту  мовної  інформації  від

витоку  акустоелектричними каналами перетворення через двопровідні

лінії   електричного  живлення  50  Гц,  220  В,   а   також   від

прослуховуючих і передаючих пристроїв,  які можуть бути підключені

до  цих  ліній  електроживлення. Додатково   пристрій   має  вихід

стабілізованої  напруги  +24  В  для підключення живлення до інших

пристроїв захисту і дистанційного управління іншими приладами.

Напруга шумового сигналу Uш на еквіваленті навантаження 1  Ом

в октавних смугах з центральною частотою:

250 Гц  - не менше 1 мВ

500 Гц  - не менше 3 мВ

1000 Гц - не менше 8 мВ

2000 Гц - не менше 25 мВ

4000 Гц - не менше 65 мВ

8000 Гц - не менше 150 мВ

Значення шумового сигналу Uш на еквіваленті навантаження 1 Ом

у смузі частот 1,7 кГц з центральною частотою:

15 кГц  - не менше 40 мВ

30 кГц  - не менше 25 мВ

60 кГц  - не менше 12 мВ

100 кГц - не менше 0,7 мВ

140 кГц - не менше 0,1 мВ

Додатковий стабілізатор: напруга - 24 +2 В;

струм навантаження - 200мА.

Напруга живлення - 50 Гц, 220 +22 В.

Струм не більше 120 мА.

Розміри: 160 х 135 х 55 мм.

Маса не більше 1,5 кг.

Державне науково-виробниче підприємство "Укрспецтехніка"

252022, м. Київ, вул. Трутеико, 2

тел./факс 263-00-13

Захисний пристрій "Базальт-3"

ААЖВ.468243.002

Технічні умови ТУ У 3.88-23724999-222-97

Призначений для  забезпечення  захисту  мовної інформації від

витоку  акустоелектричними  каналами  перетворення  через  кінцеві

абонентські пристрої,  які знаходяться в режимі чекання виклику, і

підключених  до  двопровідних  ліній   телефонного   абонентського

зв'язку при роботі з автоматичними телефонними станціями.

Напруга шумового  сигналу  в  октавних  смугах  з центральною

частотою:

250 Гц  - не менше 80 мВ

500 Гц  - не менше 50 мВ

1000 Гц - не менше 30 мВ

2000 Гц - не менше 20 мВ

4000 Гц - не менше 10 мВ

Послаблення вхідного сигналу в октавній смузі на частоті 1000

Гц при:

Uвх = 0.1В не менше 60 дБ

Uвх = 10 В не більше 2 дБ.

Послаблення в октавній смузі на частоті 63 кГц не менше 30 дБ.

Струм споживання від телефонної лінії не більше 0,5 мА.

Розміри: 67 х 51 х 25 мм.

Маса не більше 0,07 кг.

Державне науково-виробниче підприємство "Укрспецтехніка"

252022, м. Київ, вул. Трутенко, 2

тел./факс 263-00-13

Пристрій захисту  інформації в телефонних цифрових абонентських

лініях ПЗЦЛ,

ТУ У 02498180. 001-98 (АЛПЗ 468243.001)

ПЗЦЛ призначається  для  захисту інформації від витоку такими

технічними каналами:

- канал   витоку,   який   утворюється  внаслідок  паразитної

амплітудної  модуляції  ІКМ  сигналів   інформаційним   аналоговим

сигналом;

- канал   витоку,   який   утворюється   внаслідок   побічних

(паразитних)   акустоелектричних  перетворень  мовних  сигналів  у

цифрових телефонних апаратах;

- канал  витоку,  який утворюється внаслідок високочастотного

"нав'язування" у цифровій телефонній абонентській лінії.

1. Нерівномірність  спектру  шумоподібного  сигналу  в  смузі

частот від 300 Гц до 3400 Гц не більше 6 дБ.

2. Зменшення рівня шумоподібного сигналу на частотах вище 200

кГц не менше 26 дБ.

3. Потужність споживання - 200 мВт, не більше.

4. Діапазон регулювання:

- рівня мультиплікативної складової - (2 до 10)% до рівня ІКМ

сигналу;

- амплітуда адитивної складової від  0,05 В  до  0,5 В,  не

менше.

5. Розміри: 60 х 50 х 25 мм.

6. Маса ПЗЦЛ-150 г.

Науково -   дослідний   інститут.  автоматизованих  систем  в

будівництві (НДІАСБ) Держбуду України

252180, м. Київ вул. Кривоноса, 2а

тел. 271-35-24 факс 276-23-53

Пристрій захисту телефонного апарата (ПЗТА)

Технічні умови МИСК.468266.001 ТУ

Захист від несанкціонованого доступу до мовної конфіденційної

інформації, зокрема:

- захист  телефонного  апарата  при  покладеній   на   важіль

телефонній   трубці   від   несанкціонованого   доступу  (НСД)  до

інформації шляхом "нав'язування";

- візуальна та звукова індикація

про НСД у разі наявності "нав'язування";

- підключення  телефонного  апарата  до  лінії  тільки у разі

підняття телефонної трубки чи при наявності сигналу виклику.

Для захисту інформації,  що містить відомості, які становлять

державну таємницю, ПЗТА не призначений.

Індикатор несанкціонованого доступу забезпечує  візуальну  та

звукову  сигналізацію  НСД  при  рівні  сигналу  більш  як 0,5 В у

діапазоні частот 10...250 кГц.

Час спрацьовування  сигналізації  у  разі  наявності  сигналу

"нав'язування" - (5 -10) с.

Комутатор забезпечує  підключення  та  відключення будь-якого

телефонного апарата загального користування.

Послаблення  сигналу  комутатора  дзвінкової лінії - не менше

80 дБ на частотах 280..3400 Гц.

Затухання, що  вноситься  фільтром  - обмежувачем,  при рівні

сигналу у лінії 0,1 В на частотах 160...10000 Гц - не менше 60 дБ.

Розміри: 302 х 182 х 34 мм.

Відкрите акціонерне товариство  "Інститут  радіовимірювальної

апаратури"

Київ - 124, вул. Радіщева, 10/14

тел. 488-49-44, факс 488-38-21

Мережевий фільтр "Контакт-9"

СЦКБ.486829.002

Технічні умови ТУ У 02410541.001-97

Захист основних та додаткових засобів обробки інформації  від

її  витоку мережами живлення,  а також для захисту цих засобів від

ненавмисних та навмисних імпульсних завад.

Затухання у смузі частот, не менше:

10 кГц ...  40 кГц - 65 дБ;

40 кГц... 1000 МГц - 80 дБ.

Номінальний струм  - 3 А.

Робоча напруга  -  250 В.

Розміри - 285 х 90 х 65 мм.

Маса - 4,5 кг.

Приватна виробничо-комерційна фірма "Контакт"

281095, м. Нетішин Хмельницької обл., а/с 503

тел. (03848) 3-19-82 тел/факс 3-15-63

Мережевий фільтр "Контакт-11"

СЦКБ.486829.002

Технічні умови ТУ У 02410541.001-97

Захист основних  та додаткових засобів обробки інформації від

її витоку мережами живлення,  а також для захисту цих засобів  від

ненавмисних та навмисних імпульсних завад.

Затухання у смузі частот, не менше:

10 кГц ... 40 кГц - 65 дБ;

40 кГц...1000 МГц - 80 дБ.

Номінальний струм - 5 А.

Робоча напруга  - 250 В.

Розміри - 288 х 90 х 65 мм.

Маса - 4,8 кг.

Приватна виробничо-комерційна фірма "Контакт"

281095, м. Нетішин Хмельницької обл., а/с 503

Тел.(03848)3-19-82 тел/факс 3-15-63

Мережевий фільтр "Контакт-13"

СЦКБ.486829.002

Технічні умови ТУ У 02410541.001-97"

Захист основних та додаткових засобів обробки інформації  від

її  витоку мережами живлення,  а також для захисту цих засобів від

ненавмисних та навмисних імпульсних завад.

Затухання у смузі частот, не менше:

10 кГц ... 40 кГц - 65 дБ;

40 кГц...1000 МГц - 80 дБ.

Номінальний струм - 10 А.

Робоча напруга  -  250 В.

Розміри - 285 х 90 х 65 мм.

Маса - 5,5 кг.

Приватна виробничо-комерційна фірма "Контакт"

281095, м. Нетішин Хмельницької обл., а/с 503

Тел.(03848)3-19-82 тел./факс 3-15-63

Захисний фільтр "Контакт-15"

СЦКБ.486829.002

Технічні умови ТУ У 02410541.001-97

Захист інформації від витоку двопровідними лініями постійного

струму.

Затухання у смузі частот, не менше:

10 кГц ... 40 кГц  - 60 дБ;

40 кГц... 1000 МГц - 75 дБ.

Номінальний струм - 0,5 А.

Робоча напруга  -  120 В.

Розміри - 205 х 90 х 65 мм.

Маса - 2,5 кг.

Приватна виробничо-комерційна фірма "Контакт"

281095, м. Нетішин Хмельницької обл., а/с 503

тел. (03848) 3-19-82 тел./факс 3-15-63

Захисний фільтр "Контакт-17"

СЦКБ.486829.002

Технічні умови ТУ У 02410541.001-97

Захист інформації від витоку двопровідними лініями постійного

струму.

Затухання у смузі частот, не менше:

10 кГц  ... 40 кГц - 60 дБ;

40 кГц ...1000 МГц - 75 дБ.

Номінальний струм - 0,5 А.

Робоча напруга   -  120 В.

Розміри - 205 х 90 х 65 мм.

Маса - 2,7 кг.

Приватна виробничо-комерційна фірма "Контакт"

281095, м. Нетішин Хмельницької обл., а/с 503

Тел.(03848)3-19-82 тел./факс 3-15-63

Захисний фільтр "Контакт-19"

СЦКБ.486829.002

Технічні умови ТУ У 02410541.001-97

Захист інформації від витоку двопровідними лініями постійного

струму.

Затухання у смузі частот, не менше:

10 кГц  ... 40 кГц - 60 дБ;

40 кГц... 1000 МГц - 75 дБ.

Номінальний струм - 0,4 А.

Робоча напруга   -  120 В.

Розміри - 205 х 90 х 65 мм.

Маса - 2,4 кг.

Приватна виробничо-комерційна фірма "Контакт"

281095, м. Нетішин Хмельницької обл., а/с 503

тел.(03848)3-19-82 тел./факс 3-15-63

Мережевий фільтр "ФМПЗ-1 -1"

ИАЛЦ.468829.040

Технічні умови ТУ У 02070921.186-99

Захист засобів обробки і реєстрації інформації обчислювальної

та оргтехніки від витоку по

колах електроживленн

Затухання у смузі частот, не менше:

0.01 -0.03 МГц - 25 дБ;

0.03 -0.05 МГц - 40 дБ;

0.05 - 0.4 МГц - 60 дБ;

0.4  - 3.0 МГц - 70 дБ;

3.0  - 100 МГц - 80 дБ;

100  - 300 МГц - 70 дБ;

300 - 1000 МГц - 60 дБ.

Номінальний струм - 1 А.

Номінальна напруга - 250 В.

Розміри -176 х70 х50 мм.

Маса - 1,3 кг.

Центр ЕМС НТТУ "КПІ"

252056, м. Київ пр. Перемоги, 37

тел.441-18-80 241-77-20 факс. 274-59-32

Мережевий фільтр "ФМПЗ -1 -3"

ИАЛЦ.468829.010

Технічні умови ТУ У 02070921.186-99

Захист засобів обробки і реєстрації інформації обчислювальної

та оргтехніки від витоку по колах електроживлення.

Затухання у смузі частот, не менше:

0.01-0.05 МГц - 30 дБ;

0.05-0.15 МГц - 45 дБ;

0.15-1000 МГц - 60 дБ;

Номінальний струм - 3 А.

Номінальна напруга - 250 В.

Розміри -176 х70 х50 мм.

Маса - 1,5 кг.

Центр ЕМС НТТУ "КПІ"

252056, м. Київ пр. Перемоги, 37

тел.441-18-80 241-77-20 факс. 274-59-32

Мережевий фільтр "ФМПЗ -1 -6"

ИАЛЦ. 468829.020

Технічні умови ТУ У 02070921.186-99

Захист засобів обробки і реєстрації інформації обчислювальної

та оргтехніки від витоку по колах електроживлення.

Затухання у смузі частот, не менше:

0.01-0.04 МГц - 15 дБ;

0.04-0.06 МГц - 25 дБ;

0.06-0.1  МГц - 35 дБ;

0.1 -0.15 МГц - 50 дБ;

0.15-0.25 МГц - 60 дБ;

0.25-0.4  МГц - 70 дБ;

0.4- 100  МГц - 80 дБ

100- 1000 МГц - 65 дБ.

Номінальний струм - 6 А.

Номінальна напруга - 250 В.

Розміри - 200 х 80 х 50 мм.

Маса - 2,0 кг.

Центр ЕМС НТТУ "КПІ"

252056, м. Київ пр. Перемоги, 37

тел.441-18-80 241-77-20 факс. 274-59-32

Мережевий фільтр "ФМПЗ -1 -10"

ИАЛЦ. 468829.030

Технічні умови ТУ У 02070921.186-97

Захист засобів обробки і реєстрації інформації обчислювальної

та оргтехніки від витоку по колах електроживлення.

Затухання у смузі частот, не менше:

0.01 - 0.02 МГц - 20 дБ;

0.02 - 0.08 МГц - 40 дБ;

0.08 - 0.15 МГц - 60 дБ;

0.15 - 0.3  МГц - 80 дБ;

0.3  - 4.0  МГц - 100 дБ;

4.0  -  50  МГц - 70 дБ;

50  - 1000  МГц - 60 дБ.

Номінальний струм - 10 А

Номінальна напруга - 250 В

Розміри - 285 х 110 х 57 мм

Маса -3,2 кг.

Центр ЕМС НТТУ "КПІ"

252056, м. Київ пр. Перемоги, 37

тел.441-18-80 241-77-20 факс. 274-59-32

Аналізатор телефонної лінії АТЛ "Рікас-4"

Технічні умови ТУ У 16400411.004-95

Індикація несанкціонованого  гальванічного   підключення   до

телефонної лінії.

Зовнішнє навантаження - не більше 5 кОм.

Струм споживання:

у режимі чекання виклику - не більше 40 мкА.;

в розмовному режимі - не більше 3,5 мА.

Розміри: 120 х 70 х 35 мм.

Державне науково-виробниче підприємство "РІКАС"

252049, м. Київ -49, вул. Курська, 4 б

тел. 245-40-67, факс 212-35-95

Примітки:

1. Технічні засоби,  використання яких для ПД  ІТР  дозволено

Держтехкомісіею  СРСР,  можуть  застосовуватися  з мстою ТЗІ до 31

грудня 2000 року.

2. Використання   технічних   засобів   Переліку   передбачає

обов'язкове проведення  атестації  комплексів  технічного  захисту

інформації на об'єктах,  де такі засоби застосовані. Атестація цих

комплексів повинна проводитися відповідно  до  чинних  нормативних

документів.

3. Технічні   засоби   Переліку    підлягають    обов'язковій

сертифікації  у  разі  акредитації  відповідного  органу в системі

УкрСЕПРО.

4. За  додатковою  інформацією про технічні характеристики та

про стан виробництва технічних  засобів  необхідно  звертатися  до

Виробника.

18/3-447

09.06.99