План:

I. Введення;

II. Загальні відомості;

1. Призначення і бойові властивості кулеметів,

2. Основні частини і механізми кулемета, їх робота при стрільбі;

III. Робота частин і механізмів кулемета;

1. Положення частин і механізмів до заряджання;

2. Робота частин і механізмів при заряджанні;

3. Робота частин і механізмів при стрільбі;

4. Затримки при стрільбі з кулемета і способи їх усунення;

IV. Технічне обслуговування, зберігання, збереження та підготовка кулемета до стрільби;

1. Загальні положення;

2. Порядок контрольного огляду кулемета і верстата (установки) солдатами і сержантами;

3. Порядок контрольного огляду кулемета і верстата (установки) офіцерами;

4. Поточне обслуговування (чищення та змащення) кулемета;

V. Висновок..

У всіх сучасних зразках зброї для відстрілу снаряда (кулі) використовується енергія  згоряння  при пострілі порохового заряду. Таку зброю називають вогнепальною.

При стрільбі  для виробництва кожного чергового пострілу потрібно перезарядити зброю новим патроном і запалити його пороховий заряд. Процес перезарядження в більшості систем сучасної зброї включає наступні операції:

- відмикання затвора-розчіплювання затвора зі стволом (зі ствольною коробкою);

- відкривання каналу ствола;

- відділення затвора від ствола;

- екстракцію гільзи - видалення гільзи з патронника;

- викидання гільзи зі зброї;

- подачу чергового патрона в патронник;

- закривання каналу ствола затвором;

-замикання затвора-зчеплення затвора зі стволом (зі ствольною коробкою).

У деяких системах зброї застосовують так зване вільне запирання затвора, без зчеплення його зі стволом; в таких системах процес перезаряжания включає замість семи тільки п'ять операцій.

У гвинтівках й карабіни старих зразків всі операції перезарядження виробляються стрільцем вручну.

Така зброя називається неавтоматичною. У сучаснній стрілецькій зброї для виконання всіх операцій перезарядження використовується частина енергії порохових газів, що утворюється при пострілі; в ній для перезарядження стрільцю не треба застосовувати м'язових зусиль.

Зброя, в якій всі операції перезарядження виконуються за рахунок енергії газів порохового заряду, називається автоматичною. Такою зброєю є 7,62-мм кулемет Калашникова.

II. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Призначення і бойові властивості кулеметів 1. 7,62-мм кулемети Калашникова (ПК, модернізований ПКМ, на верстаті ПКС, модернізований на верстаті ПКМС,. Бронетранспортерного ПКБ, модернізований бронетранспортерного ПКМБ і танковий ПКТ) є потужним автоматичним зброєю і призначені для знищення живої сили і ураження вогневих засобів противника.

Модернізація кулемета ПК проведена з метою зменшення його ваги і зниження трудомісткості виготовлення.

Кулемети ПК і ПКМ (рис. 1, а) мають сошку; кулемет ПКС (рис. 1,6)-це кулемет ПК, встановлений на треножного верстат конструкції Саможенкова, а кулемет ПКМС-це кулемет ПКМ, встановлений на треножного верстат конструкції Степанова; кулемети ПКБ і ПКМБ-це відповідно кулемети ПК і ПКМ, розміщені на бронетранспортерного установці машини; кулемет ПКТ-це кулемет Калашникова з електроспуском (рис. 1, е), розміщений в танку (бойовій машині піхоти, бронетранспортері, самохідної артилерійської установки або іншій машині).

Рис. 1. Загальний вигляд кулеметів Калашникова; а-кулемет ПКМ;б-кулемет ПКТ.

Для стрільби й спостереження в умовах природної нічної освітленості до кулеметів Калашникова (крім кулемета ПКТ), що має у скороченого найменування додаткову букву "Н" (наприклад, ПКМСН), приєднується нічний стрілецький приціл. Місця кріплення кулеметів ПК і ПКМ на верстатах конструкцій Саможенкова і Степанова, а також кулеметів ПКБ і ПКМБ на бро-нетранспортерной установці уніфіковані, тобто кулемет ПК можна встановити на верстат конструкції Степанова, а кулемет ПКМ-на верстат конструкції Саможенкова; на бронетранспортерного установці можна розміщувати як кулемет ПК, так і кулемет ПКМ.

2. Для стрільби з кулемета застосовуються патрони зі звичайними, трасуючими і бронебійно-запалювальними кулями. Стрільба з кулемета ведеться короткими (до 10 пострілів) і довгими (до 30 пострілів) чергами та безперервно.

Подача набоїв в приймач при стрільбі виробляється з металевої патронної стрічки, покладеної в коробку ємністю 100, 200 або 250 набоїв.

Найбільш дійсний вогонь з кулемета по наземним і повітряним цілям ведеться на дальності до 1000 м. Прицільна дальність стрільби-1500 м (з кулемета ПКТ-1300-2000 м, вказується на шкалі прицілу машини).

Дальність прямого пострілу по грудній фігурі-420 м, за що біжить фігурі-640 м. Темп стрільби (технічна скорострільність) - 650-750 вистр. / хв (з кулемета ПКТ-700-800 вистр. / хв). Бойова скорострільність-до 250 вистр. / хв,

3. Охолодження стволу кулемета - повітряний, допускає ведення безперервного вогню з кулеметів ПК, ПКС, ПКБ і ПКТ до 500 пострілів, з кулеметів ПКМ, ПКМС і ПКМБ-до 400 пострілів, після чого при необхідності продовження стрілянини нагріте стовбур необхідно замінити запасним, а за відсутності запасного ствола нагріте стовбур охолодити водою (снігом).

4. Тривожні верстати конструкцій Саможенкова і Степанова забезпечують ведення вогню з кулемета по наземним і повітряним цілям, а також підвищують дійсність, (ефективність) стрільби. Кут горизонтального обстрілу по наземним цілям із застосуванням обмежувачів, у зграйка конструкції Саможенкова - близько 90 °, у верстата конструкції Степанова -60 °, по повітряним цілям в обох верстатів-360 °. Кут горизонтального обстрілу з кулемета ПКТ, розміщеного у вежі, - 360 °. Висота лінії вогню при стрільбі з верстата конструкції Саможенкова з положення лежачи-320 мм, з коліна-820 мм і сидячи-580 мм; при стрільбі з верстата конструкції Степанова лежачи- 300 мм, з коліна і сидячи-600 мм.

5. Маса кулеметів: ПК-9 кг, ПКМ-7,5 кг, ПКС-16, 5 кг, ПКМС-12 кг, ПКБ-18, 6 кг, ПКМБ-17 кг і ПКТ-10, 5 кг. Вага коробки на 100 патронів зі сну-ряджений стрічкою-3, 9 кг (полегшеної коробки-3, 4 кг); на 200 патронів зі спорядженої стрічкою-8 кг (полегшеної коробки-6, 2 кг); на 250 патронів зі спорядженої стрічкою -9,4 кг.

2. Основні частини і механізми кулемета, їх робота при стрільбі

6. Кулемет складається з наступних основних частин і механізмів (мал. 2): - стовбур;

- ствольна коробка з кришкою, підставою приймача і прикладом (у кулемета ПКТ приклада немає);

- затворна рама з шукачів та газовим поршнем;

- затвор;

- зворотно-бойова пружина з направляючим стрижнем;

-трубка газового поршня з сошкою (у кулемета ПКТ трубка газового поршня без сошки);

- спусковий механізм;

- електроспуск (тільки у кулемета ПКТ). Основні частини і механізми кулемета ПКМ за призначенням і пристрою аналогічні частинам кулемета ПК, але деякі з них мають конструктивні зміни.

Так, біля кулемета ПКМ:

- полегшений стовбур, на якому немає поздовжніх канавок, і трохи зменшений його зовнішній діаметр; полегшені також ствольна коробка, затворна рама, трубка газового поршня, підставу приймача і деякі інші частини;

- до стовбура приєднаний щілинної пламегаситель замість розтрубного ;

- змінений зовнішній вигляд прикладу (для зручності прикладки), додатково введено до нього наплічник, що дозволяє збільшити ефективність стрільби;

- пістолетна рукоятка і обмежувач затворної рами виготовлені з пластмаси; - кришка ствольної коробки, що направляє стрижень, подавач з щитком і деякі інші частини для зменшення їх ваги виготовлені методом штампування з листової сталі.

У комплект кулемета входять: коробки з патронними стрічками, приналежність, ремінь, чохол, запасні частини і запасний стовбур. Кулемети ПКМ (ПКМС) комплектуються полегшеними коробками.

7. Автоматичне дію кулемета засноване на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами.

При пострілі частина порохових газів, що діють на кулю, спрямовуються через отвір у стінці ствола в газову камеру, тисне на передню стінку газового поршня й відкидає поршень з затворної рамою в заднє положення. При відході затворної рами назад відбувається відмикання затвора, витяг гільзи з патронника і викидання її зі ствольної коробки назовні, витяг чергового патрона з стрічки і подача його в поздовжнє вікно приймача, переміщення стрічки в приймачі вліво на одну ланку і стиснення зворотно-бойової пружини.

Відмикання затвора здійснюється поворотом його під дією затворної рами навколо поздовжньої осі вліво, в результаті чого бойові виступи затвора виходять з-за бойових упорів ствольної коробки. Затворна рама в крайньому задньому положенні вдаряється об обмежувач і під дією зворотно-бойової пружини починає рух вперед. Якщо спусковий гачок (кнопка електроспуска) натиснуто, то затворна рама з затвором, не затримуючись шепталом спускового важеля, продовжує рух вперед, досилачем затвора виштовхує патрон з подовжнього вікна приймача і досилає його в патронник; зачепи извлекателя захоплюють черговий патрон у стрічці, а палець подачі переміщується вправо на одна ланка стрічки. При підході затворної рами в крайнє переднє положення відбувається запирання затвора і розбиття капсуля патрона бойком. Замикання затвора здійснюється його поворотом навколо поздовжньої осі вправо, в результаті чого бойові виступи затвора заходять за бойові упори ствольної коробки. Ударник під дією кільцевої проточки затворної рами просувається вперед і бойком завдає удару по капсулі патрона. Відбувається постріл, і робота автоматики кулемета повторюється.

Якщо після пострілу спусковий гачок (кнопка електроспуска) не буде натиснуто, то затворна рама з затвором зупиниться в задньому положенні на бойовому взводі; для продовження стрільби необхідно знову натиснути на спусковий гачок (кнопку електроспуска). Стрільба буде продовжуватися до тих пір, поки не буде відпущений спусковий гачок (кнопка електроспуска) або поки в стрічці не буде витрачено все патрони.

Рис. 2. Основні частини і механізми кулеметів Калашникова: в - кулемета ПКМ; б - кулемета ПКТ; / - стовбур; 2 - ствольна коробка з кришкою, підставою приймача і прикладом (у кулемета ПКТ приклада немає), 3 - затворна рама з шукачів та газовим поршнем; 4 - затвор; 5-зворотно-бойова Пружина; 6-напрямний стрижень; 7-трубка газового поршня з сошкою (у кулемета ПКТ сошки немає); 8-електроспуск; 9 - спусковий механізм; 10-коробка з патронної стрічкою; / / - приналежність; 12 – шомпол.

III. РОБОТА ЧАСТИН І МЕХАНІЗМІВ КУЛЕМЕТА

1. Положення частин і механізмів до заряджання.

Затворна рама з газовим поршнем і затвор під дією зворотно-бойової пружини перебувають в крайньому передньому положенні;

газовий поршень-в патрубку газової камери;

канал ствола закритий затвором.

Затвор повернутий навколо поздовжньої осі вправо так, що його бойові виступи зайшли за бойові упори ствольної коробки-затвор замкнений;

ударник знаходиться в передньому положенні, і його бойок виходить з отвору в кістяку затвора.

Зворотно-бойова пружина має найменший стиск. Рукоятка перезарядження знаходиться в крайньому передньому положенні. Подавач, входячи своїм виступом в паз на правій стінці затворної рами, займає крайнє праве положення; палець подачі своєї пружиною піднятий вгору; верхні пальці і важіль подачі в кришці ствольної коробки під дією своїх пружин опущені вниз.

Спусковий важіль піднятий догори, хвіст спускового гачка відведено вперед; запобіжник повернуть вперед, при цьому його виріз звернений догори і дає можливість спусковому важелю опуститися вниз.

Щиток закриває вікно стовбурної коробки для викидання гільз.

У кулемета ПК.Т шептало і передній кінець коромисла підняті догори, а кулачок спускового механізму повернутий в заднє положення;

нижній кінець великого важеля електроспуска під дією своєї пружини повернутий в заднє положення, а нижній кінець малого важеля електроспуска-вправо, завдяки чому штовхач і якір електроспуска зміщені вправо.

Спусковий важіль електроспуска під дією своєї пружини знаходиться у верхньому положенні; запобіжник кулемета повернуть прапорцем вперед, при цьому його виріз звернений догори і дає можливість шепталу опуститися вниз.

Кришка ствольної коробки закрита; щитки приймача під дією своїх пружин опущені вниз.

2. Робота частин і механізмів при заряджанні

Для заряджання кулемета необхідно:

- повернути рукоятку кулемета вліво;

- відкрити кришку ствольної коробки;

- покласти стрічку на підставу приймача так, щоб перший патрон закраїною дна гільзи зайшов за зачепи извлекателя, а стрічка не мала перекосу;

- закрити кришку ствольної коробки;

- відвести за рукоятку перезарядження затворну раму назад до відмови, поставивши її на бойовий взвод;

- подати рукоятку перезарядження вперед до відмови.

Кулемет заряджений. Якщо не належить негайне відкриття вогню, то необхідно поставити кулемет на запобіжник, повернувши прапорець назад; при цьому виріз для спускового важеля виявляється знизу і спусковий важіль (шептало кулемета ПКТ) не може опуститися вниз.

При відведенні рукоятки перезарядження тому вона своїм провідним виступом зчіплюється з уступом затворної рами і відводить її назад, стискаючи зворотно-бойову пружину; ударник, містячись своїм виступом в кільцевої проточці стійки затворної рами, відходить назад.

Зачепи извлекателя витягають зі стрічки патрон і переносять його назад, при цьому патрон піднімає вгору важіль подачі, стискаючи його пружину; патрон, дійшовши дном гільзи до гребеня подачі, під дією його скосу і важеля подачі опускається в приймальне вікно підстави приймача і стає перед досилачем затвора.

Після відведення затворної рами на довжину вільного ходу вона, діючи переднім скосом фігурного вирізу на ведучий виступ затвора, повертає затвор ліворуч; бойові виступи затвора виходять з-за бойових упорів ствольної коробка-відбувається відмикання затвора; після цього затвор відходить назад разом з рамою затвора.

При подальшому відведенні рукоятки затворна рама впливає лівої похилій межею на ролик подавача, а виступом - на скоси штовхача щитка. Верхня частина подавача при цьому повертається вліво;. Палець подачі, впираючись у ланка стрічки, переміщує стрічку вліво і встановлює черговий патрон проти зачепів извлекателя; верхні пальці кришки ствольної коробки, пропустивши черговий патрон вліво, разом з пальцем подачі утримують стрічку в приймачі. Штовхач виступом затворної рами зміщується вліво і загином відкриває щиток вікна ствольної коробки.

Спусковий важіль (шептало кулемета ПКТ) під дією затворної рами опускається вниз, тільки-но затворна рама своїм бойовим взводом пройде шептало спускового важеля, спусковий важіль (шептало кулемета ПКТ) під впливом своєї пружини піднімається вгору; при зворотному русі затворна рама стає на бойовий взвод. Виступ затворної рами, пройшовши скоси штовхача, звільняє його, і вікно стовбурної коробки закривається щитком. Кулемет заряджений.

3. Робота частин і механізмів при стрільбі Для відкриття вогню необхідно натиснути на спусковий гачок (кнопку електроспуска чи спусковий важіль), попередньо повернувши прапорець запобіжника вперед, якщо кулемет стояв на запобіжнику. При повороті широкий виріз запобіжника стає під спусковим важелем (шепталом) і дає можливість йому опуститися вниз.

Спусковий гачок, обертаючись на своїй осі, зачепом натискає на спусковий важіль і виводить його шептало з-під бойового взводу затворної рами; затворна рама разом із затвором під дією зворотно-бойової пружини спрямовується вперед, при цьому затвор досилачем виштовхує патрон з приймального вікна підстави приймача, досилає його в патронник і закриває канал ствола.

При русі затворна рама, впливаючи своєю правою похилій межею на виступ подавача, відхиляє верхню частину подавача вправо; палець подачі заскакує за чергове ланка стрічки ; верхні пальці кришки ствольної коробки при цьому утримують стрічку від випадіння; при підході затвора до казенного зрізу стовбура викидач входить в його виріз, а зачіп викидача заскакує за закраину дна гільзи. (Затвор спочатку під дією скосу виступу ствольної коробки на скіс правого бойового виступу, а потім заднього скосу фігурного вирізу затворної рами на провідний виступ повертається навколо поздовжньої осі вправо, його бойові виступи заходять за бойові упори ствольної коробки-відбувається запирання затвора.

При подальшому русі затворної рами зачепи извлекателя заскакують за закраину дна гільзи чергового патрона; бойок ударника виходить з отвору в кістяку затвора і розбиває капсуль патрона - відбувається постріл.

Куля під дією тиску порохових газів рухається по каналу ствола; як тільки вона мине газоотводное отвір, частина порохових газів, прямуючи через цей отвір у газову камеру, тисне на газовий поршень і відкидає затворну раму назад. Відходячи назад, затворна рама (як і при відведенні її за рукоятку перезарядження) зачепами извлекателя витягує зі стрічки й переносить тому патрон, який під дією скосу гребеня подачі і важеля подачі опускається в приймальне вікно підстави приймача.

Після проходження затворної рамою шляху вільного ходу (10 - 15 мм) вона, діючи переднім скосом фігурного вирізу на ведучий виступ затвора, повертає затвор навколо поздовжньої осі вліво і виводить його бойові виступи через бойові упорів ствольної коробки - відбувається відмикання затвора. Затвор, рухаючись назад разом з рамою затвора, зачепом викидача витягує гільзу з патронника; затворна рама зміщує штовхач вліво, який своїм загином повертає щиток і відкриває вікно стовбурної коробки; гільза, утримувана зачепом викидача, наштовхується на відбивний виступ ствольної коробки й викидається назовні. Затворна рама при русі назад, впливаючи своєї лівої похилій межею на ролик подавача, повертає верхню частину подавача вліво; палець подачі переміщує стрічку. вліво і встановлює черговий патрон проти зачепів извлекателя. Після удару затворної рами в крайньому задньому положенні про обмежувач вона під дією зворотно-бойової пружини спрямовується вперед і, якщо спусковий гачок натиснуто, не зупиняється на бойовому взводі і затвором досилає черговий патрон у патронник, ударником розбиває капсуль патрона - відбувається наступний постріл. Для відкриття вогню з кулемета необхідно, повернувши прапорець запобіжника вперед, якщо кулемет стояв на запобіжнику, натиснути на кнопку електроспуска або на спусковий важіль, попередньо відвівши вперед його запобіжник. При натисканні на кнопку електроспуска кулемета ПКТ струм проходить через обмотку електромагніту і переміщує якір з штовхачем вліво. Малий важіль при цьому повертається і про рухає вперед нижній кінець великого важеля, під дією якого повертається кулачок. Зуб кулачка піднімає догори задній кінець коромисла, в результаті чого передній кінець коромисла і шепотіло опускаються вниз, звільняючи затворну раму; затворна рама разом із затвором під дією зворотно-бойової пружини спрямовується вперед. Надалі частини і механізми кулемета працюють так само, як при натисканні на спусковий гачок. Для виробництва стрільби вручну необхідно повернути запобіжник спускового важеля вперед і натиснути на спусковий важіль. При цьому нижній кінець великого важеля повертається вперед, а частини й механізми кулемета надалі працюють так само, як при натисканні на кнопку електроспуска.

Автоматична стрільба продовжується до тих пір, поки натиснуто спусковий гачок (важіль, кнопка електроспуска) і в стрічці є патрони. При звільненні спускового гачка (важеля, кнопки електроспуска) затворна рама утримується бойовим взводом у задньому положенні - стрільба припиняється, але кулемет залишається зарядженим. При витраті всіх патронів і натиснутому спусковому гачку (кнопці електроспуска) затворна рама з затвором залишиться в крайньому передньому положенні. Примітки: 1. При установці регулятора на розподіл 1 на газовий поршень діє найменша кількість порохових газів, що відводяться з каналу ствола, гак як обидва отвори патрубка відкриті і через них частина газів випускається назовні. 2. При установці регулятора на розподіл 2 залишається відкритим тільки ліве отвір патрубка і на газовий поршень діє більша кількість порохових газів, ніж у першому випадку. 3. При установці регулятора на розподіл 3 обидва отвори патрубка закриті і всі порохові гази, що надійшли в газову камеру, діють на газовий поршень. 4. Затримки при стрільбі з кулемета і способи їх усунення Кулемет при належному догляді, правильному збереженні і обережному поводженні з ним є надійним і безвідмовним зброєю. Проте в результаті необережного поводження з кулеметом, забруднення і зносу частин, а також при несправності патронів можуть бути затримки при стрільбі. Для попередження затримок при стрільбі необхідно: - постійно утримувати кулемет у палицею справності; - своєчасно і з дотриманням всіх правил оглядати, чистити і змащувати кулемет; особливо ретельно стежити за чистотою та справністю рухомих частин, каналу ствола, газових шляхів і коробки зі стрічкою, - перед стрільбою протирати канал ствола, прочищати і змащувати тонким шаром мастила тертьові при стрільбі поверхні частин, оглядати кулемет і патрони; несправні і брудні патрони для стрільби не застосовувати; - при стрільби і при пересуванні оберігати кулемет від засмічення і ударів; - в бою після тривалої стрільби при першій же можливості прочистити газові шляхи і злегка змазати затвор і затворну раму; Затримки та їх характеристика Причини затримок Способи усунення Не дохід затворної рами в переднє положення. Затворна рама, не дійшовши в переднє положення, зупинилася. Черговий патрон у патроннику, зачепи извлекателя не захопили патрон в приймачі. 1. Забруднення ствольної коробки або патронника, нагар у патрубку газової камери.

2. Помятость або забруднення патрона або стрічки Не розбираючи кулемета, змастити патронник, що труться, патрубок газової камери. При першій можливості прочистити кулемет або замінити ствол. Замінити патрони або стрічку. Осічка. Затворна рама в передньому положенні, патрон у патроннику, пострілу не сталося. 1. Несправність патрона. 2. Несправність ударника. 3. Забруднення кулемета або застигання мастила Оглянути витягнутий з патронника патрон і при відсутності глибокої вм'ятини на капсулі прочистити затвор, патронник і труться, а при поломці або зношуванні ударника кулемет відправити до ремонтної майстерні. Не витяг гільзи. Затворна рама зупинилася в проміжному положенні, гільза залишилася в патроннику і черговий патрон уткнувся в неї кулею. 1. Несправність викидача або його пружини. 2. Забруднення патронника або патрона, зрив закраїни гільзи. Якщо гільза при перезарядженні з патронника не виймається, вибити її шомполом або замінити ствол. У разі зриву закраїни гільзи прочистити патронник. Затримки і їх характеристика Причини затримок Способи усунення Прихват гільзи. Гільза, витягнута з патронника, залишається у ствольній коробці або защемляється в її вікні затвором. 1. Забруднення тертьових частин, газових шляхів або патронника. 2. Несправність відбивного виступу чи штовхача щитка. 3. Несправність викидача або його пружини. Видалити гільзу з ствольної коробки і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки змазати труться і патронник. Поперечний розрив гільзи. Затворна рама не дійшла в переднє положення, так як передня частина розірвалася гільзи залишилася в патроннику і не дозволяє увійти до нього досилається патрону. 1. Великий зазор між казенним зрізом ствола і затвором. 2. Несправність патрона. При несправності викидача, його пружини, відбивного виступу чи толку теля щитка кулемет відправити до ремонтної майстерні Якщо при перезарядженні кулемета викинутий патрон витягнув передню частину гільзи, стрілянину продовжувати. Якщо передня частина гільзи залишилася в патроннику, витягти її з допомогою извлекателя гільзи або замінити ствол.

Для вилучення передній частині гільзи треба розрядити кулемет, вставити извлекатель в патронник, спустити затворну раму з бойового взводу і енергійно відвести її назад. Неповний відхід затворної рами назад. Затворна рама зупинилася в проміжному Положенні, патрон, витягнутий з приймача, залишився в зачепах извлекателя. 1. Забруднення тертьових частин. 2. Заклиненого стрічки в патронної коробці. Перекіс льон ти в приймачі За рукоятку перезарядження затворну раму поставити на бойовий взвод і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки, розрядивши кулемет, оглянути укладання і правильність спорядження стрічки. - Не доводити стовбур до перегріву, для чого змінювати або охолоджувати його при напруженій стрільби з кулемета ПКМ через кожні 400 пострілів, з кулеметів ПК і ПКТ-через кожні 500 пострілів; - якщо кулемет тривалий час перебував на морозі або внесли його з морозу в тепле приміщення, то перед заряджанням кулемета необхідно затворну раму кілька раз поставити на бойовий взвод і спустити з бойового взводу. У разі затримки при стрільбі спочатку слід перезарядити кулемет. Якщо перезарядженням затримка не усувається або після усунення знову повторюється, то розрядити кулемет, визначати причину затримки і вчинити так, як вказано в таблиці.

IV. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ І ПІДГОТОВКА КУЛЕМЕТА До СТРІЛЬБИ

1. Загальні положення Кулемет повинен завжди утримуватися в повній справності і бути готовим до дії. Це досягається своєчасним і вмілим обслуговуванням, правильним зберіганням кулемета і дбайливим поводженням з ним. Комплекс планово-попереджувальних заходів по забезпеченню справності і постійній бойовій готовності кулемета включає: - контрольний огляд кулемета; - поточне обслуговування (чищення та змащення) кулемета; - технічне обслуговування № 1; - технічне обслуговування № 2; - сезонне обслуговування кулемета. Організує і проводить технічне обслуговування кулемета командир роти (батареї), він же робить запис у формуляр кулемета про проведене технічне обслуговування № 1 та № 2. Контрольний огляд кулемета.

Для перевірки справності кулемета, його чистоти, змащення і підготовки до стрільби проводяться контрольні огляди кулемета, верстата (установки), належності, патронних стрічок, коробок, чохлів, ременів і запасного ствола. Солдати і сержанти оглядають кулемети: - щодня, - перед виходом на заняття; перед стрільбою; в бойовій обстановці-періодично протягом дня і перед виконанням бойового завдання; - під час поточного обслуговування (чищення і змащення); Офіцери оглядають кулемети періодично у строки, встановлені Статутом внутрішньої служби, а також перед стріляниною і виконанням бойового завдання. Несправності кулемета, верстата (установки ), належності, патронних стрічок і коробок повинні усуватися негайно. Якщо усунути їх у підрозділі не можна, кулемет (верстат, коробку і т. д.) відправити в ремонтну майстерню. Характерними несправностями, що порушують нормальний бій кулемета, можуть бути наступні: а) мушка збита або погнуті, змістилася у бік, вгору або вниз - кулі будуть відхилятися убік, протилежну переміщенню мушки; б) прицільна планка погнута або перекошена - кулі будуть відхилятися убік переміщення прорізи цілика; в) стовбур погнутий-кулі будуть відхилятися у бік вигину дуловій частині стовбура; г) забоїни на дуловому зрізі стовбура, розтертого каналу ствола (особливо в дуловій частини), зносини й округлення кутів полів нарізів, раковини, хитання прицільної планки, цілика, мушки, приклада - все це збільшує розсіювання куль. 2. Порядок контрольного огляду кулемета і верстата (установки) солдатами і сержантами При щоденному огляді переконатися в наявності всіх частин кулемета і верстата (установки) і перевірити, чи немає на зовнішніх частинах іржі, бруду, а також вм'ятин, подряпин, забоїн та інших пошкоджень, які можуть викликати порушення нормальної роботи механізмів і змінити бій кулемета, чи немає на дерев'яних (пластмасових) частинах тріщин, відколів і побитостей, наявність приналежності, патронних стрічок, коробок, запасного ствола, ременів і лямок до кулемета і верстата, роботу механізмів наведення верстата (установки). При огляді кулемета перед виходом на заняття і в бойовій обстановці перевірити те ж, що й при щоденному огляді; перевірити справність прицілу і мушки; переконатися, що в каналі ствола немає сторонніх предметів. При перевірці справності прицілу й мушки переконатися, що хомутик плавно пересувається по прицільній планці й надійно закріплюється в установленому положенні засувкою, пружина надійно утримує прицільну планку; цілик вільно переміщається при обертанні маховичка і надійно фіксується, а проріз не має забоїн; мушка не погнута і міцно утримують в полозки; ризику на полозки збігається з рискою на підставі мушки, полозок міцно втримується в підставі мушки. При огляді кулемета і верстата (установки) під час поточного обслуговування (чищення й змащення) перевірити кожну частину й механізм окремо, переконатися в їх справності і в тому, що на металевих частинах немає скрошен-ності металу, зірваної різьблення, забоїн, погнутостей, іржі, нагару і бруду, а на дерев'яних частинах - тріщин і побитостей. Особливу увагу звернути на стан каналу ствола, патрубка газової камери і регулятора.

При огляді приналежності перевірити наявність та справність усіх предметів приналежності. Для перевірки шомпола згвинтити його ланки і перевірити, чи не погнутий він; ланки шомпола повинні вільно свінчівать і міцно з'єднуватися між собою. Для перевірки протирання і йоржика по черзі нагвинтити їх на шомпол; протирання і йоржик повинні міцно утримуватися на шомполі, а верхня частина протирки-вільно обертатися; йоржик повинен бути чистим, а щетина не повинна випадати. У пенала не повинно бути тріщин, помятостей і загинув. Через меншу круглий отвір пеналу не повинна проходити головка шомпола. З маслянки не повинно протікати мастило; кришка маслянки повинна щільно прикручуватися до маслянки. Извлекатель не повинен мати скрошенности виступів для захоплення дульца гільзи; наконечник извлекателя повинен міцно утримуватися і до, кінця угвинчуватися в головку извлекателя. У викрутки не повинно бути скрошенности і забоїн на лезі, на крайках для чищення патрубка газової камери і на стінках вирізів. вибивач повинна бути прямою і не мати притуплення кінця. Про всі несправності, виявлених при огляді кулемета, солдати і сержанти зобов'язані негайно доповідати своєму командирові. 3. Порядок контрольного огляду кулемета і верстата (установки) офіцерами Офіцери оглядають кулемети в зібраному і розібраному вигляді. Перевірити: 1) з'єднання ствола зі ствольною коробкою. Замикач стовбура повинен вільно переміщатися в пазу ствольної коробки від зусиль пальця руки; стовбур повинен вільно вийматися і вставлятися в ствольну коробку. Перевірити, закріплений чи гвинт замикача ствола шпилькою; 2) роботу частин і механізмів кулемета. Відвести затворну раму назад і поставити її на бойовий взвод. Відхід частин повинен бути плавним, без стрибків, з помітним опором зворотно-бойової пружини; в задньому положенні затворна рама повинна залишитися на бойовому взводі. Повернути прапорець запобіжника назад (поставити кулемет на запобіжник) і натиснути на спусковий гачок (біля кулемета ПКТ - на спусковий важіль, відвівши вперед його запобіжник). Затворна рама повинна утримуватися на бойовому взводі. Відпустити спусковий гачок (спусковий важіль) і повернути прапорець запобіжника вперед (поставити запобіжник у положення "Вогонь"). Знову натиснути на спусковий гачок (спусковий важіль); затворна рама повинна енергійно піти вперед. Після цього, не відпускаючи спускового гачка (спускового важеля), кілька разів відвести затворну раму назад і відпустити її. Затворна рама має зупинятися в задньому положенні; подавач повинен вільно переміщатися в приймачі.

При відведенні затворної рами назад і при спуску її з бойового взводу щиток вікна для викидання гільз (патронів) повинен кілька відкриватися і знову закриватися під дією своєї пружини. Поставити кулемет у вертикальне положення і відвести затворну раму назад на 20-25 мм, вона під дією зворотно-бойової пружини повинна енергійно повертатися в переднє положення. У кулемета ПКТ перевірити роботу електроспуска, для чого затворну раму відвести 3-4 рази на заднє положення, і спустити її з бойового взводу за допомогою електроспуска; 3) роботу приймача, викидача і відбивного виступу. Спорядити стрічку навчальними патронами і зарядити кулемет. Зусиллям руки спробувати витягнути стрічку з приймача - стрічка повинна надійно утримуватися в приймачі. Натиснути на спусковий гачок (спусковий важіль), після чого енергійно відвести затворну раму назад і відпустити її, і так проробити кілька разів. При цьому навчальні патрони повинні подаватися в патронник, вилучатись з патронника й енергійно викидатися зі ствольної коробки назовні; 4) справність засувки кришки ствольної коробки. Кришка ствольної коробки повинна надійно утримуватися клямкою і вільно відкриватися при натисканні на засувку. У кулемета ПКТ справність броньованого дроту електроспуска. На дроті не повинно бути пошкоджень і обриву оболонки, особливо в місці кріплення дроту до корпусу електроспуска; 5) справність сошки. Сошка не повинна мати погнутостей; під дією пружини ноги сошки повинні енергійно розлучатися в сторони; пружинна застібка повинна надійно утримувати ноги в складеному положенні. Кулемет повинен мати вільне обертання на сошці; 6) справність приклада. Приклад у ствольній коробці не повинен мати хитання; шурупи повинні бути угвинчена до відмови. При натисканні пальцем на кришку затильника пенал під дією пружини повинен висуватися із гнізда приклада настільки, щоб його можна було вийняти рукою. Гвинти затильника повинні бути повністю загвинчені. На прикладi кулемета ПКМ наплічник не повинен мати погнутостей, поломки пружини і самовільного підняття чи опускання; 7) справність коробки і патронної стрічки. Коробка для патронних стрічок не повинна мати вм'ятин. Кришка коробки повинна вільно відкриватися і закриватися; загортання повинна надійно утримувати кришку в закритому положенні. Відкидний клапан під дією пружини повинен закривати вікно для проходу стрічки. Коробка повинна вільно приєднуватися до крон-'штейну і надійно утримуватися на ньому засувкою. Ланки стрічки не повинні мати поломок, погнутостей і тріщин; 8) треножного верстат конструкції Саможенкова. Вертлюг у поєднанні з основою верстата не повинен мати качки; при звільненні затиску горизонтального наведення вертлюг повинен вільно повертатися щодо підстави верстата. Зведення і розведення задніх ніг повинне проводитися з помітним зусиллям; затискачі ніг повинні надійно кріпити ноги верстата в установленому положенні. Затискачі горизонтальної і вертикальної наведення повинні надійно закріплювати вертлюг і трубку; при цьому рукоятка затиску вертикальної наведення повинна мати нахил не більше 45 °, Обмежувачі повинні надійно фіксуватися вирізами сектора. Напрямні полозки сошників ніг не повинні мати Погиба.

У треножного верстата конструкції Степанова, крім того, повинні: затискачі горизонтальної і вертикальної наведення кулемета в ціль, а також стопор обойми і стійки надійно закріплювати вертлюг і стійку; фіксатор вертлюга надійно стопорити раму, а клямка рами-стійку у вертикальному положенні, пружина кронштейна правою задньої ноги надійно утримувати коробку за завертку застібки кришки коробки, застібки (карабинчики) ременів (лямок) верстата надійно закріплюватися за скоби (отвори) ніг; 9) кріплення кулемета ПКБ (ПКМБ, ПКТ) на установці. Переконатися в надійності кріплення кулемета на установці. Закріплення кулемета чеками повинно виконуватись без особливих зусиль, і чеки повинні міцно утримуватися. Амортизатор повинен бути справним; між задньою стінкою переднього повзуна і упором рамки повинен бути зазор 14-18 мм. Перевірити роботу поворотного і підйомного механізмів, спускових механізмів кулеметів, не погнуті коробкодержатель і гильзоулавливатель (гільзозвеньесборнік). Для огляду кулемета в розібраному вигляді зробити неповну або повне розбирання і протерти насухо частини, звірити номери на його частинах і ретельно оглянути кожну частину і механізм, щоб упевнитися, що на металевих частинах немає скрошенности, забоїн, вм'ятин, погнутостей, зірваної різьблення, висипки, слідів іржі і бруду, а на дерев'яних ( пластмасових) частинах-тріщин, відколів і побитостей. Оглядаючи кожну частину необхідно: 1) При огляді ствола перевірити, чи немає зміни якісного стану каналу ствола, роздуття, справні чи газова камера і регулятор, чи правильно встановлено регулятор і чи надійно він кріпиться. Для перевірки якісного стану каналу ствола треба підняти ствол до рівня очей, направляючи його на джерело світла так, щоб промені світла падали не прямо в око, а на стінки каналу стовбура; потім, повертаючи ствол, уважно оглянути канал з боку дуловій і казенної частини; при огляді середньої, частини каналу стовбур наближати до ока, а при огляді дуловій та казенною частини видаляти від ока. Патронник оглядати з казенної частини, при цьому звертати увагу на його чистоту. У каналі ствола можуть спостерігатися наступні недоліки: - сітка розпалу у вигляді пересічних тонких ліній, як правило, з казенної частини (на початку нарізів); в подальшому при стрільбі в місцях сітки розпалу утворяться тріщини й починається викришування хрому у вигляді окремих точок, потім викрошенность збільшується і переходить у відколи хрому, при недостатньо ретельному чищенні в місцях відколу хрому може з'явитися іржа; - раковини - значні поглиблення в металі в місцях відколу хрому, що утворилися в результаті великого числа вироблених пострілів; стовбур, у якому утворилися раковини, треба чистити після стрільби особливо ретельно ;

- Стертость полів нарізів або округлення кутів полів нарізів, особливо їх лівій грані, помітні на око; - роздуття ствола, помітне у вигляді поперечного темного (тіньового) суцільного кільця (півкільця) або виявляється по опуклості металу на зовнішній поверхні ствола; можливість стрільби зі ствола , що має роздуття, визначає офіцер; стовбури, які мають невеликі кільцеві роздуття без опуклості металу на зовнішній поверхні ствола, до подальшої стрільби придатні, якщо вони задовольняють вимогам нормального бою. Виявлені зміни (недоліки) в якісному стані каналу ствола повинні бути занесені у формуляр. При огляді стовбура зовні перевірити, чи немає забоїн на зрізі патрубка газової камери; перевірити дію фіксатора-при натиску пальцем фіксатор повинен легко скласти, в основу мушки, а після звільнення приймати первісне положення. При утопленому фіксаторі пламегаситель повинен свінчівать зі стовбура без значних зусиль. 2) При огляді ствольної коробки перевірити, чи не поламаний і чи не круглиться чи відбивний виступ; чи немає погнутостей і забоїн на відгинах; чи немає хитавиці приклада й пістолетної рукоятки; чи надійно фіксується трубка газового поршня; чи працюють пружини щитка вікна для викидання гільз і щитка подавача; чи надійно утримується рукоятка перезаряджання в передньому положенні. 3) При огляді затворної рами з газовим поршнем перевірити, чи немає забоїн у фігурному вирізі, в пазах на бічних стінках і на газовому поршні, не сношу чи бойової взвод; чи немає відгину пір'я извлекателя (перевіряється за допомогою навчального патрона); чи міцно з'єднаний газовий поршень з рамою затвора і вільно чи він повертається на своїй осі у вертикальній площині. 4) При огляді затвора перевірити, чи немає тріщин навколо отвору для виходу бойка ударника; справні чи ударник і викидач. Для перевірки справності ударника надати затвору вертикальне положення; після цього повернути затвор на 180 °-ударник повинен переміщатися в затворі під дією власної ваги. Змістити ударник вперед до відмови - бойок повинен виступати з отвору циліндричного вирізу .. Бойок не повинен мати скрошенности або сильного розпалу. Для перевірки справності викидача відвести його пальцем убік і відпустити - викидач під дією пружини повинен енергійно повернутися в колишнє положення. Вставити в затвор навчальний патрон і спробувати вийняти його вперед - патрон повинен міцно втримуватися зачепом викидача. Зачіп викидача не повинен мати викрошенності. 5) При огляді приймача перевірити, чи немає забоїн і погнутости на підставі приймача і на кришці ствольної коробки; чи нормально працюють верхні пальці, важіль подачі, щитки, клямка кришки, палець подачі подавача; на-дійно чи фіксуються підставу приймача і кришка у відкритому положенні.

6) При огляді зворотно-бойової пружини з направляючим стрижнем перевірити, чи немає поломки або погнутости зворотно-бойової пружини; немає Лі загинув напрямного стрижня; чи міцно з'єднані між собою частини напрямного стержня і обертаються вони в місці з'єднання. 7) При огляді спускового механізму перевірити, чи не сношу чи шептало і чи немає на ньому забоїн; чи нормально діють запобіжників фіксатор запобіжника. 8) Електроспуск кулемета ПКТ не повинен мати значної качки у вертикальних пазах стовбурної коробки; перевірити, чи нормально діють спусковий важіль і його запобіжник, великий і малий важелі, фіксатор електроспуска; пет чи поломки або тріщин на штепсельні роз'ємі; не випадають чи кришки і осі зі своїх місць на корпусі електроспуска; немає обриву жив броньованого дроту - перевіряється шляхом підключення колодки штепсельного роз'єму до джерела постійного струму з напругою 26 В. Огляд бойових патронів Патрони оглядати перед стріляниною і за розпорядженням командира. При огляду патронів перевірити: - чи немає на гільзах іржі і помятостей, не хитається куля в дульце гільзи; - чи немає на капсулі зеленого нальоту й тріщин, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи; - чи немає серед бойових патронів навчальних. Всі несправні патрони здаються на склад. Якщо патрони припадають пилом і забруднилися, вкрилися невеликим зеленим нальотом чи іржею, їх необхідно обтерти сухою чистою ганчіркою. 4. Поточне обслуговування (чищення та змащення) кулемета Поточне обслуговування кулемета, що знаходиться в підрозділі, проводиться розрахунком (кулеметником): - при підготовці до стрільби; - після стрільби бойовими і холостими патронами-негайно після закінчення стрільби на стрільбищі (у полі), при цьому чистяться і змащуються ствольна коробка, канал ствола,, газова камера, затворна рама з газовим поршнем і затвор, остаточна чищення кулемета проводиться після повернення зі стрільби і протягом наступних 3-4 днів щодня; - після занять у полі без стрільби - після повернення із занять; - у бойовій обстановці й на тривалих навчаннях -щодня в періоди затишшя бою і під час перерв навчань; - якщо кулемет не застосовувався-не рідше одного разу на тиждень, а в умовах жаркого й сухого клімату через 2-4 дні. Після чищення кулемет змастити. Мастило наносити тільки на добре очищену й суху поверхню металу негайно після чищення, щоб не допустити впливу вологи на метал, Чищення й змащення кулемета виробляються під безпосереднім керівництвом командира відділення. Командир відділення зобов'язаний: визначити ступінь необхідної розбирання, чищення і мастила;

перевірити справність речі та доброякісність матеріалів для чищення перевірити правильність і якість виробленої чищення й дати дозвіл на змащення й. зборку; перевірити правильність виробленої 'мастила і складання кулемета. Офіцери зобов'язані періодично бути присутнім при чищенні кулемета і перевіряти правильність її проведення. При казарменому або табірному розташуванні чищення кулемета проводити в спеціально відведених місцях на обладнаних для цієї мети столах, а в бойовій обстановці й на навчаннях - на чистих підстилках, дошках, фанері і т. д. На стрільбищі після стрілянини кулемет чистити у відведених для цього місцях розчином РЧС або рідким рушничним мастилом. Чистка кулемета розчином РЧС проводиться тільки під керівництвом офіцера або старшини, підрозділи. Кулемет, вичищений на стрільбищі рідкої, рушничного змазкою, після повернення в казарму необхідно вичистити, розчином РЧС. У польових умовах чищення й змащення кулемета проводиться тільки рідкої збройової мастилом. Для чищення і змащення кулемета застосовуються: - рідка рушнична мастило-для чищення кулемета і змащування каналу ствола, частин і механізмів при температурі повітря від +5 до -50 ° С; - рушнична мастило-для змазування каналу ствола, частин і механізмів кулемета після їх чищення; це змащення застосовується при температурі повітря вище +5 ° С; - розчин РЧС-для чищення каналу стовбура і інших частин, які зазнали впливу порохових газів. Примітка. Розчин РЧС готується в, підрозділі в кількості, необхідній для чищення зброї протягом однієї доби. Склад розчину: - вода, придатна для пиття, - 1л; - вуглекислий амоній - 200 г; - діохромат калій (хромпик) - 3-5 р. Невелика кількість розчину дозволяється зберігати не більше ніж 7 діб в скляних посудинах, закупорених пробкою, в темному місці й удалині від нагрівальних приладів. У металеві маслянки розчин РЧС наливати забороняється; - ганчір'я або папір КВ-22 для обтирання, чищення й змащення кулемета; - клоччя (коротке льоноволокно), очищена від костриці, тільки для чищення. Для зручності чищення пазів, вирізів і отворів застосовувати дерев'яні палички, Чистку кулемета проводити в наступному порядку. 1) Підготувати матеріали для чищення й змащення. 2) Розібрати кулемет. 3) Оглянути приналежність, і підготувати її для використання при чищенні. 4) Прочистити канал ствола. Канал ствола чистити з боку патронника, відокремивши заздалегідь пламегаситель, якщо проводилася стрілянина. Покласти ствол у вирізи стола для чищення зброї або на звичайний стіл, а при відсутності столу стовбур покласти на чисту підстилку.

Для чищення каналу ствола рідким рушничним мастилом скласти клоччя у вигляді цифри 8, перехрестям вісімки накласти на кінець протирки, і укласти волокна клоччя уздовж стрижня протирки; при цьому кінці клоччя повинні бути коротше стрижня протирки, а товщина шару повинна бути такою, щоб протирання з клоччям вводилася в канал ствола невеликим зусиллям руки; просочити клоччя рідким рушничним мастилом. Запровадити, шомпол в канал ствола; плавно, не згинаючи шомпола, просунути його по всій довжині каналу ствола кілька разів. Вийняти шомпол, змінити клоччя, просочити її і в тому ж порядку прочистити канал ствола кілька разів. Після цього ретельно обтерти шомпол і протерти канал ствола чистим сухим клоччям, а потім чистою ганчіркою. Оглянути ганчір'я; якщо на ній будуть помітні сліди нагару (чорнота), іржі або забруднення, продовжувати чищення каналу ствола. Якщо ганчір'я після протирання вийшла з каналу. ствола чистим, тобто без чорноти від порохового нагару або жовтого кольору від іржі, ретельно оглянути канал ствола звертаючи особливу увагу на кути нарізів, чи не залишилося в них нагару. Чистку каналу ствола розчином РЧС проводити йоржиком, нагвинченим на шомпол і змоченим в розчині. Чистку розчином РЧС продовжувати до тих пір, поки йоржик, клоччя або ганчір'я не виходитимуть зі стовбура чистими (без нагару і зелені). На наступний день перевірити якість виробленої чищення; якщо при протиранні каналу ствола чистим ганчір'ям на ній буде виявлений нагар, провести чистку в тому ж порядку. 0По закінчення чищення нарізної частини каналу ствола в такому ж порядку вичистити патронник і вогнегасник. Примітка. Якщо при чищенні протирання з шомполом застрягне в каналі ствола, потрібно ввести в канал трохи розігрітій рідкої рушничного мастила і через кілька хвилин спробувати вийняти шомпол. Якщо шомпол не виймається, стовбур відправити в артилерійську ремонтну майстерню, а на кулемет поставити запасний стовбур. 5) Газову камеру і регулятор промити рідким рушничним мастилом або розчином РЧС і прочистити клоччям (ганчіркою) за допомогою викрутки і дерев'яних паличок. Газову камеру і регулятор після чищення розчином РЧС насухо протерти 'дрантям, оглянути канал ствола, щоб у ньому не залишилося розчину РЧС і сторонніх предметів. 6) ствольну коробку, трубку газового поршня, затворну раму, газовий поршень, затвор чистити дрантям, просоченим рідким рушничним мастилом або розчином РЧС, після чого їх насухо протерти. Якщо для чищення після стрілянини застосовується рідка рушнична мастило, газовий поршень, трубку газового поршня, а також циліндричні вирізи затвора покрити мастилом або обгорнути їх на 3-5 хв ганчір'ям, змоченим мастилом. Після цього за допомогою паличок видалити затверділий пороховий нагар і насухо їх протерти. 7) Інші металеві частини кулемета і верстата насухо протерти ганчіркою; при сильному забрудненні частин прочистити їх рідким рушничним мастилом, а потім насухо протерти. 8) Дерев'яні частини обтерти сухою ганчіркою.

Про закінчення чищення кулемета кулеметник доповідає командирові відділення, потім з дозволу командира відділення виробляє мастило і збірку кулемета. Мастило кулемета проводити в наступному порядку. 1) Змазати канал ствола. Нагвинтити на шомпол протирку і накласти на неї ганчір'я, просочену мастилом. Ввести протирання в канал ствола з боку патронника і плавно просунути її два-три рази по всій довжині ствола, щоб рівномірно покрити канал ствола тонким шаром. Змастити патронник. 2) Усі інші металеві частини й механізми кулемета і верстата за допомогою промасленого ганчір'я покрити тонким шаром мастила. Зайва мастило сприяє забрудненню частин і може викликати затримки при стрільбі. Дерев'яні частини не змазувати. По закінченні змащення зібрати кулемет. При складанні кулемета звертати увагу на номери, наявні на частинах, для того щоб не переплутати їх із частинами інших кулеметів. Після складання кулемета перевірити роботу частин і механізмів, вичистити й змазати коробки з патронними стрічками і приналежність, а потім кулемет показати командирові відділення. У холодну пору року при температурі +5 ° С і нижче кулемет змащувати тільки рідким рушничним мастилом. При переході з одного мастила на іншу треба ретельно видалити старе мастило з частин кулемета. Для видалення мастила необхідно зробити повне розбирання кулемета і промити всі металеві частини в рідкому рушничного мастилі, не допускаючи, щоб мастило залишилася на витках пружин, у кутах пазів і в інших важкодоступних місцях; потім обтерти їх чистим дрантям. Примітка. Застосування рушничного мастила при температурі повітря нижче +5 ° С замість рідкої рушничного мастила забороняється. Допускається цілорічне застосування рідкої рушничного мастила в районах з невисокими температурами в літній період. Кулемет, внесений з морозу в тепле приміщення, чистити через 10-20 хв (після того, як він отпотеет). Рекомендується перед входом у тепле приміщення зовнішні поверхні кулемета обтерти ганчір'ям, просоченим рідким рушничним мастилом. Кулемет, що здається на склад на тривале зберігання, змазати рідким рушничним мастилом, загорнути в один шар інгібітірованной, а потім в один шар парафінованим паперу. Технічне обслуговування № 1 Технічне обслуговування № 1 проводиться в підрозділі розрахунком (кулеметником) спільно з фахівцями артилерійської ремонтної майстерні не рідше одного разу на рік, а також після тривалих навчань і бойових стрільб, тривалого перебування кулемета під дощем або у воді (снігу), сильного забруднення і при постановці кулемета на короткочасне зберігання. При технічному обслуговуванні № 1 виробляються контрольний огляд кулемета і поточне обслуговування з неповною або повної розбиранням кулемета і верстата або окремих їх частин і механізмів.

У ході цього обслуговування фахівець артилерійської ремонтної майстерні оглядає і перевіряє кулемет з застосуванням військових калібрів, а також усуває виявлені несправності, які не потребують відправки кулемета або верстата в артилерійську ремонтну майстерню. При необхідності проводяться перевірка бою кулемета і приведення його до нормального бою. Технічне обслуговування № 2 Технічне обслуговування № 2 проводиться в підрозділі розрахунком (кулеметником) спільно з фахівцями артилерійської ремонтної майстерні не рідше одного разу на два роки. Воно звичайно поєднується з черговим технічним обслуговуванням № 1. При технічному обслуговуванні № 2 виконуються роботи, зазначені для технічного обслуговування № 1, у своїй виробляється повне розбирання кулемета і верстата, і додатково проводиться дефектація кулемета фахівцями артилерійської ремонтної майстерні в обсязі переліку обов'язкових перевірок, передбачених Керівництвом з ремонту кулемета, для технічного обслуговування № 2. Сезонне обслуговування кулемета Сезонне обслуговування кулемета проводиться в місцях дислокації військ, де застосування мастила одного виду не забезпечує нормальну експлуатацію кулемета в літньому і зимовому періодах. Воно проводиться в підрозділі розрахунком (кулеметником) у строки, зазначені командиром частини, і звичайно поєднується з майбутнім технічним обслуговуванням № 1 або 2. Зберігання і заощадження кулемета і патронів Відповідальність за зберігання кулеметів і набоїв у підрозділі несе командир підрозділу. Кулемет зберігається завжди розрядженим, при цьому ноги сошки повинні бути 'складені й закріплені пружинної застібкою, затворна рама і рукоятка перезаряджання в передньому положенні, ручка кулемета повернена вліво, хомутик прицілу встановлений на поділ "П", кулемет поставлений на запобіжник. Кулемет знімається із запобіжника тільки при заряджанні і для ведення вогню. При перевірці роботи частин і механізмів кулемета не виробляти зайвих спусків затворної рами з бойового взводу. При казарменому і табірному розташуванні кулемет зберігається в піраміді без чохла; в особливому відділенні тієї ж піраміди зберігаються коробки з патронними стрічками, запасний стовбур і чохли. Запасний ствол повинен бути обгорнути промасленим папером і покладений в чохол. Чохли та ремені зберігаються чистими і сухими-Верстат зазвичай зберігається на стелажі в складеному положенні ("по-похідному"). При тимчасовому розташуванні в якому-небудь будинку (при відсутності піраміди) кулемет зберігати в сухому місці, у видаленні від дверей, печей і обігрівальних приладів. При русі на заняття і в поході кулемет переноситься на ремені. Ремінь повинен бути підігнаний так, щоб кулемет не вдарявся об тверді предмети спорядження. За вказівкою командира кулемет можна переносити у чохлі, який після дощу обов'язково просушується.

Під час перерв у заняттях, а також на привалах кулемет знаходиться у кулеметника на ремені або в руках. За вказівкою командира кулемет може бути поставлений на сошку. У бойовій обстановці кулемет тримати при собі, у руках. При пересуванні на бронетранспортерах (транспортерах, бойових машинах піхоти, автомобілі) кулемет тримати між колін, а при пересуванні на танках-в руках, оберігаючи його від ударів об броню. При перевезенні по залізницях або: водним шляхом кулемет встановлюється в спеціальній піраміді. Якщо вагон (пароплав) не обладнаний пірамідами, кулемет можна тримати в руках або покласти його на полицю так, щоб він не міг впасти або отримати пошкодження. Для попередження роздуття або розриву ствола забороняється чим-небудь затикати канал ствола. Патрони повинні зберігатися в сухому місці і по можливості закритими від сонячних променів. Змащувати патрони забороняється. З патронами треба звертатися дбайливо, оберігати їх від пошкоджень, вологи, мастила і бруду; недопущення втрати патронів. Підготовка кулемета до стрільби Підготовка кулемета до стрільби проводиться з метою забезпечення безвідмовної роботи його під час стрільби. Підготовка кулемета до стрільбі виробляється під керівництвом командира відділення. Для підготовки кулемета до стрільби необхідно: - зробити неповне розбирання кулемета; - провести чистку кулемета і верстата; - оглянути кулемет в розібраному вигляді; - зібрати кулемет, ретельно змастивши при цьому всі його частини; - перевірити установку регулятора газової камери; - оглянути кулемет в зібраному вигляді; - перевірити величину зазору між заднім зрізом ствола і затвором; - встановити і закріпити кулемет на верстаті (установці, кронштейні); - з'єднати колодку штепсельного роз'єму електроспуска кулемета ПКТ з вилкою; - випробувати роботу електроспуска; - зробити вивірку кулемета ПКТ і прицілу по контрольно-виверочной мішені; - оглянути коробки з патронними стрічками. Безпосередньо перед стрільбою прочистити насухо канал ствола (нарізну частину і патронник), оглянути патрони і спорядити ними стрічки. Якщо кулемет тривалий час перебував на морозі, то перед його заряджанням кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і просунути вперед затворну раму. Примітка. Для стрільби холостими патронами необхідно на дулову частину стовбура замість вогнегасника нагвинтити втулку (при стрільбі з кулемета ПКМ застосовувати втулку з написом "ПКМ"), а в подовжні пази приймача вставити рамку для стрільби холостими патронами. Пламегаситель щоб уникнути його втрати укласти в сумку.

Після закінчення стрільби холостими патронами необхідно відокремити рамку і втулку від кулемета, провести чистку кулемета і нагвинтити вогнегасник. Стрільба бойовими патронами з навінченной на стовбур втулкою для стрільби холостими патронами категорично забороняється. V. Висновок Командири підрозділів відповідно до Статуту внутрішньої служби у мирний і воєнний час несуть повну відповідальність за постійну бойову готовність ввіреного їм по службі озброєння, правильне його використання і зберігання, збереження, своєчасне і якісне технічне обслуговування, ремонт, евакуацію і постачання боєприпасами, запасними частинами і матеріалами. Командир підрозділу завжди повинен мати точні і докладні відомості про наявність та стан озброєння, боєприпасів до неї та техніки. Командир підрозділу зобов'язаний досконало знати озброєння, правила його використання і зберігання, систематично перевіряти технічний стан, умови використання і зберігання, організовувати технічне обслуговування і проведення заходів з попередження пошкоджень і продовження термінів служби, керувати особовим складом підрозділу під час догляду за озброєнням, організовувати поточний ремонт та евакуацію, вживати заходів до підвищення знань особового складу, а також забезпечення безпеки при поводженні з озброєнням та боєприпасами до неї. Список використаної літератури: 1. "Керівництво по 7,62-мм кулемета Калашникова", Москва 1982г. 2. Вогнева підготовка частина друга "Основи пристрою озброєння", Москва 1978г.