# Розрахунок виробничої потужності

При розподілі виробничої програми за цехами враховується виробнича потужність і профіль спеціалізації цеху. Тому визначенню виробничих програм повинно передувати визначення виробничої потужності.

Розрахунок виробничої потужності здійснюється не тільки з метою обґрунтування виробничої програми, але також встановлення напрямків її розширення/звуження з метою використання внутрішньовиробничих резервів і обсягів виробництва за рахунок впровадження заходів з усунення диспропорцій у завантаженні різних груп обладнання і виробничих цехів.

Виробнича програма повинна також відповідати наявним трудовим ресурсам на кожному відрізку планового періоду.

Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю ведучих цехів, потужність цехів – за потужністю ведучих дільниць, потужність дільниць – за потужністю ведучого устаткування.  Ведучі цехи – звичайно механічні або складальні, але можуть бути і інші, ведуча дільниця – та, що відіграє вирішальну роль у виконанні виробничої програми. Ведучим устаткуванням вважається таке, на якому виконуються найважливіші технологічні операції з виготовлення продукції, що визначає спеціалізацію дільниці.

Виробнича потужність дільниці розраховується за кожною основною групою взаємозамінюваного устаткування. При виготовленні одного виду продукції виробнича потужність j-тої групи устаткування

(1)

де  – дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування j-тої групи на протязі планового періоду, год.;

– кількість одиниць устаткування j-тої групи,

– технічно обґрунтована (прогресивна) норма часу на обробку одиниці продукції і-го найменування на устаткуванні j-тої групи, в верстато-годинах (її ще називають фактичною верстатомісткістю).

Величину розраховують наступним чином:

,					(2)

де – число змін роботи устаткування j-тої групи; – заплановані витрати часу на ремонт устаткування j-тої групи, %; – номінальний фонд часу роботи одиниці устаткування в одну зміну на протязі планового періоду, год., який визначають за формулою

(3)

де   – число календарних днів в плановому періоді,

– число неробочих днів в плановому періоді (вихідних і святкових),

q – тривалість зміни, (8 год.).

При виконанні декількох виробів виробнича потужність заданої групи устаткування може бути визначена в умовних виробах (перший метод) або у відсотках від заданої програми випуску продукції (другий метод).

## Виробнича потужність в умовних виробах j-тої групи устаткування

(4)

де  – середньопрогресивна норма часу на виготовлення одного умовного виробу на j- тій групі устаткування (верстато-годин), яка визначається за формулою:

(5)

Тут n – число найменувань виробів;

– кількість і-тих виробів, яку передбачається випустити на протязі планового періоду (програма випуску), шт.;

- прогресивна норма часу на обробку одиниці продукції і-того найменування на устаткуванні j-тої групи (верстато-годин), яка визначається  як

,					(6)

де  – планова норма часу на виготовлення або обробку одиниці продукції і-того найменування на устаткуванні j-тої групи (нормо-годин),

- коефіцієнт, що враховує затрати підготовчо-заключного періоду на j-му виді устаткування;

- коефіцієнт виконання норм виробітку (середньо-прогресивний ) на j-тій групі устаткування.

Виробнича потужність у відсотках від заданої програми випуску продукції, j-ї групи устаткування

(7)

Порівнюючи виробничу потужність кожної з ведучих груп взаємозамінюваного устаткування знаходять її мінімальне значення. Ця величина показує “вузьке місце”, що лімітує виробничу потужність дільниці. Воно має бути максимально розширене за рахунок розробки комплексу організаційно- технічних заходів. Після розробки цих заходів встановлюється виробнича потужність дільниці або в конкретних виробах, або в умовних виробах, або в відсотках від планового періоду.

Виробнича потужність, визначена в умовних виробах, може бути виражена кількістю конкретних виробів за допомогою наступної формули:

(8)

де  - виробнича потужність дільниці в умовних виробах.

Виробнича потужність, визначена у відсотках, також може бути виражена в конкретних виробах за наступною формулою:

,						(9)

де  - виробнича потужність дільниці у відсотках.

Задача 2.1. Розрахунок виробничої потужності в умовах масового виробництва

Постановка задачі. Визначити виробничу потужність дільниці площинних деталей механоскладального цеху взуттєвих машин на плановий рік.

Вихідні дані:

- Кількість верстатів у кожній з груп взаємозамінюваного устаткування:

| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 2 | 3 |

- Змінність роботи верстатів – 2 зміни.

- Заплановані втрати часу на ремонт, %.

| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 2 | 4 |

- Фактична верстатомісткість (середньопрогресивні норми часу) виготовлення комплекту деталей, верстато-годин.

| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,62 | 5,21 | 2,58 | 3,18 |

- Святкові дні –104.

- Вихідні дні – 10.

Хід виконання задачі.

1. Визначимо номінальний фонд часу роботи одиниці устаткування в одну зміну за рік:

2. Розрахуємо дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування кожної групи.

Наприклад, для 1-ої групи ;

3. Визначимо виробничу потужність кожної з груп устаткування.

Так, для 1-ої групи

(комплект).

Розрахунок виробничої потужності дільниці оформимо у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1.

| № з/п | Показник | Група устаткування |
| --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | Кількість верстатів, шт. | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Дійсний фонд часу, год.: - одного верстату; | 3896 | 3936 | 3936 | 3855 |
|  | - групи устаткування. | 11688 | 19680 | 7872 | 11565 |
| 3 | Фактична верстатомісткість виготовлення комплекту деталей, верстато-годин. | 2,62 | 5,21 | 2,58 | 3,18 |
| 4 | Виробнича потужність, комплекти: - груп устаткування; | 4461 | 3777 | 3051 | 3637 |
|  | - дільниці. | 3051 |

З таблиці 1 видно, що “вузьким місцем” на дільниці є ІІІ-я група устаткування. Воно повинно бути розширено за рахунок розробки організаційно-технічних заходів. Інакше потужність дільниці буде лімітуватися потужністю даної групи устаткування і складе 3051 комплект деталей.

Задача 2.2. Розрахунок виробничої потужності в умовах серійного виробництва

Постановка задачі. Визначити виробничу потужність механічної дільниці цеху на плановий рік.

Вихідні дані для розрахунку виробничої потужності приведені в таблицях 2 і 3.

Річна програма випуску цеху за виробами наступна:

Таблиця 2.

| Виріб | А | Б | В | Г | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість , шт. | 6400 | 3150 | 8200 | 3000 | 4300 | 100 |

Таблиця 3.

| № з/п | Показник | Група устаткування |
| --- | --- | --- |
|  |  | токарн. | фрезерн. | свердл. | шліфув. |
| 1 | Норма часу на виготовлення комплекту деталей за виробами, нормо-год. |  |  |  |  |
|  | А | 1,68 | 0,16 | 1,2 | 1,74 |
|  | Б | 1,24 | 0,2 | 1 | 2,24 |
|  | В | 0,82 | 0,08 | - | 0,26 |
|  | Г | 0,66 | 0,08 | 0,14 | 0,22 |
|  | Д | 0,22 | 0,14 | 0,1 | 0,34 |
|  | Е | 1,5 | 0,12 | 1,5 | 0,36 |
| 2 | Коефіцієнт урахування затрат підготовчо-заключного періоду | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,03 |
| 3 | Середньопрогресивний коефіцієнт виконання норм виробітку | 1,31 | 1,24 | 1,25 | 1,18 |
| 4 | Кількість верстатів у групі, шт. | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Заплановані витрати часу на ремонт устаткування, % | 4 | 3 | 3 | 2 |

Режим роботи дільниці – двохзмінний.

Хід виконання задачі.

- Визначимо виробничу потужність дільниці за першим методом, тобто в умовних виробах.

1.1. Розрахуємо дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування  кожної групи

  - Визначимо необхідний на програму випуску фонд часу, з врахуванням підготовчо-змінного часу і середньопрогресивного коефіцієнту виконання норм виробітку, за кожною з груп устаткування .

1.3. Визначаємо фактичну верстатомісткість виготовлення одного умовного виробу на кожній групі устаткування.

1.4. Визначаємо виробничу потужність кожної з груп устаткування в умовних виробах.

Розрахунки необхідного на програму випуску фонду нормованого часу за кожною з груп устаткування зведемо у таблицю 4.

Таблиця 4.

| Виріб | Програ-ма випуску, шт. | Норма часу, нормо-години, за групами устаткування |
| --- | --- | --- |
|  |  | токарне | фрезерне | свердлильне | шліфувальне |
|  |  | на виріб | на програ-му | на виріб | на програ-му | на виріб | на програ-му | на виріб | на програ-му |
| А | 6400 | 1,68 | 10752 | 0,16 | 1024 | 1,2 | 7680 | 1,74 | 11136 |
| Б | 3150 | 1,24 | 3906 | 0,2 | 630 | 1 | 3150 | 2,24 | 7056 |
| В | 8200 | 0,82 | 6724 | 0,08 | 656 | - | - | 0,26 | 2132 |
| Г | 3000 | 0,66 | 1980 | 0,08 | 840 | 0,14 | 420 | 0,22 | 660 |
| Д | 4300 | 0,22 | 946 | 0,15 | 602 | 0,1 | 430 | 0,34 | 1462 |
| Е | 100 | 1,5 | 150 | 0,12 | 12 | 1,5 | 150 | 0,36 | 36 |
| Разом | 25150 | - | 24458 | - | 3164 | - | 11830 | - | 22482 |

Розрахунок виробничої потужності дільниці в умовних виробах подамо у вигляді таблиці 5.

Таблиця 5.

| № з/п | Показник | Група устаткування |
| --- | --- | --- |
|  |  | токарн. | фрезерн. | свердл. | шліфув. |
| 1 | Кількість верстатів, шт. | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Дійсний фонд часу, год.: - одного верстату; | 3855 | 3856 | 3896 | 3936 |
|  | - групи устаткування. | 19275 | 7792 | 11688 | 19680 |
| 3 | Необхідний фонд часу з урахуванням , верстато-годин | 19793 | 2654 | 9843 | 19624 |
| 4 | Фактична верстатомісткість виготовлення одного умовного виробу, верстато-годин. | 0,787 | 0,106 | 0,391 | 0,780 |
| 5 | Виробнича потужність, ум. виробів: - груп устаткування; | 24492 | 73509 | 29893 | 25231 |
|  | - дільниці. | 24492 |

Виробнича потужність дільниці дорівнює 24492 умовним виробам, що відповідає такому випуску конкретних виробів:

- Визначимо виробничу потужність дільниці за другим методом, тобто у відсотках від заданої (планової) програми випуску. Пункти 2.1 і 2.2. співпадають з п.п. 1.1  і 1.2.

2.3. Визначимо виробничу потужність кожної з груп устаткування у відсотках до заданої програми.

Розрахунок виробничої потужності дільниці у відсотках від заданої програми випуску оформимо у вигляді таблиці 6.

Таблиця 6.

| № з/п | Показник | Група устаткування |
| --- | --- | --- |
|  |  | токарн. | фрезерн. | свердл. | шліфув. |
| 1 | Кількість верстатів, шт. | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Дійсний фонд часу, год.: - одного верстату; | 3855 | 3856 | 3896 | 3936 |
|  | - групи устаткування. | 19275 | 7792 | 11688 | 19680 |
| 3 | Необхідний фонд часу з урахуванням , верстато-годин | 19793 | 2654 | 9843 | 19624 |
| 4 | Виробнича потужність, % від заданої програми: - групи устаткування; | 97,4 | 293,6 | 118,7 | 100,3 |
|  | - дільниці. | 97,4 |

Виробнича потужність дільниці дорівнює 97,4% від планової програми випуску, що рівносильне такому випуску конкретних виробів: