# 13. Устойчивость

Для каждого указанного пользователем загружения (или комбинации загружений) SCAD позволяет определить:

- коэффициент запаса устойчивости;

- первую форму потери устойчивости (без анализа кратности);

свободные длины стержневых элементов.

13.1 Постановка задачи

Задача устойчивости решается в классической постановке для упругой системы и в предположении, что все приложенные к системе внешние нагрузки (следовательно, и внутренние силы) растут пропорционально одному и тому же параметру (. То значение параметра (, при котором матрица жесткости системы А(() впервые  перестает быть положительно определенной, является критическим, а соответствующее значение ( — коэффициентом запаса устойчивости (КЗУ). Матрица жесткости А(() = Ao - B(() состоит из “обычной” матрицы жесткости Ao и матрицы “толкающих” реакций B((), которые определяются сжимающими силами в стержнях, напряжениями сжатия в конечных элементах оболочечного типа и т.п. Напоминаем, что положительная определенность матрицы жесткости означает, что при любых значениях узловых перемещений и поворотов u потенциальная энергия системы положительна (это значит, что для деформирования системы необходимо затратить энергию и, следовательно, она оказывает сопротивление деформированию, она является отпорной).

Если система теряет устойчивость, она теряет отпорность и ее матрица жесткости становится вырожденной (с нулевым детерминантом), а в закритическом состоянии система получает отрицательную отпорность (при ее принудительном деформировании выделяется ранее накопленная потенциальная энергия “толкающих” реакций) и ее матрица жесткости становится знаконеопределенной.

Таким образом, задача оценки устойчивости равновесия сводится к проверке положительной определенности матрицы жесткости при пробном значении коэффициента (.

Необходимо отметить, что с помощью проверок матрицы жесткости можно отыскать только те критические состояния, при которых потеря устойчивости происходит по форме, когда узловые перемещения и повороты не все вместе равны нулю (это так называемая явная форма потери устойчивости). Нужно еще проверить, что при пробном значении ( не может произойти так называемая скрытая форма потери устойчивости, которая реализуется в пределах одного конечного элемента и не вызывает узловых перемещений и поворотов. Поскольку для всех типов конечных элементов соответствующие критические величины (кр известны (они вычисляются по простым формулам), то это значит, что следует, кроме всего прочего, проверить неравенство ( > (кр для всех конечных элементов.

13.2 Поиск коэффициента запаса устойчивости

Поиск коэффициента запаса устойчивости (КЗУ) ведется в интервале [0,(], где ( - число, заданное пользователем, (оценка того значения КЗУ, которое считается уже безразличным для оценки качества системы) и с точностью (, которая также задается пользователем.

При этом решается задача определения минимального (, при котором происходит вырождение матрицы А(().

Матрица А(() составляется из матриц устойчивости отдельных конечных элементов. Если в системе нет ни одного элемента, способного терять устойчивость (например, в стержневой системе все стержни растянуты), то выдается сообщение, что система "абсолютно устойчива".

Далее проверяется устойчивость системы при ( = ( (т.е. положительная определенность матрицы А(()). Если это условие выполнено, то выдается сообщение о том, что КЗУ больше заданного максимума.

Если условие положительной определенности А(() не выполнено (об этом свидетельствуют отрицательные значения на главной диагонали матрицы жесткости, преобразованной в процессе решения системы уравнений), производится анализ положительной определенности матрицы А((/2),..., т.е. используется стандартный метод половинного деления. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не найден интервал ((1, (2) такой, что (2 - (1 ( ( и матрица А((1) положительно определена, а матрица А((2) этим свойством не обладает. При этом величина (1 считается КЗУ.

При составлении матрицы устойчивости для каждого конечного элемента (способного терять устойчивость) вычисляется значение (кр, которое приводит к потере устойчивости КЭ. Если min (кр < (, интервал поиска сокращается, а номер элемента, для которого достигается min (кр, сообщается в протоколе.

13.3 Форма потери устойчивости

В предположении, что определенный на первом этапе коэффициент запаса устойчивости является точным, SCAD производит решение задачи об определении собственного вектора при известном собственном значении задачи

(A - B((1)) u = 0.			(а)

Заметим, что правые части системы равны нулю, т.е. отыскиваются такие значения узловых перемещений и поворотов u, которые вызываются только внутренними сжимающими напряжениями и усилиями. Поперечные нагрузки, как известно, не влияют на значения критических сил и вид формы потери устойчивости. Поскольку уравнение (а) решено при нулевой правой части, то форма потери устойчивости определена лишь с точностью до множителя. Ее уменьшение или увеличение в любое число раз не нарушает условие (а).

13.4 Свободные длины

Если в системе имеются стержневые элементы, то можно определить их свободные длины, т.е. длины таких же, но шарнирно опертых стержней, у которых критическая сила Nкр совпадает с продольным усилием в стержне системы в момент потери устойчивости (Nкр=(1*N). Поскольку по формуле Эйлера	Nкр = (2EJ / l2, свободная длина будет lo = ((1N /  (2EJ )1/2,

где EJ - жесткости стержней в главных плоскостях инерции (для пространственной задачи - по две для каждого стержня).

13.5 Ввод данных

Ввод данных для проверки устойчивости выполняется в одноименном диалоговом окне (рис. 13.5.1), которое вызывается из раздела Специальные исходные данные в Дереве проекта. Для ввода данных необходимо выполнить такие операции:

- с помощью комбинаторных кнопок задать режим проверки - вычисление коэффициента запаса устойчивости, форм потери устойчивости и свободных длин стержневых элементов;

- в полях Масштабный множитель и Точность вычислений следует ввести соответствующие значения (по умолчанию приняты 2 и 0.01);

- активизировать опции, определяющие вид данных, для которых выполняется проверка устойчивости: по загружениям или по комбинациям загружений, для всех загружений (комбинаций) или только для выбранных; в последнем случае выбор нужных данных выполняется в списке загружений (комбинаций).

Масштабный множитель - параметр используется для ограничения интервала поиска коэффициента запаса устойчивости. Если его значение больше заданного, система считается устойчивой.

Точность вычислений - параметр задает критерий окончания итерационного процесса поиска коэффициента запаса устойчивости. При очень малых значениях этого параметра время расчета может существенно увеличиться.

Для удаления подготовленных данных и отказа от анализа устойчивости используется кнопка Удаление данных.

Рис. 13.5.1. Диалоговое окно 
Проверка устойчивости