# Text boxes

Дзвінок змінного струму:

1-кільцеві постійні магніти; 2- магнітопровід; 4- бойки; 5- направляючі втулки; 6- обмотка; 7- чашка

Дзвінок змінного струму соленоїдного типу призначений для прийому викличних сигналів в телефонних апаратах.

Магнітні потоки Ф, що створюються постійними магнітами, показані суцільними лініями. В ті напівперіоди, коли змінний струм проходить від лівого кінця обмотки до правого, створюються додаткові магнітні потоки, які показані внутрішніми пунктирними лініями. При цьому результуючий магнітний потік в лівій частині магнітопроводу зменшується, а в правій збільшується. Сердечник, рухаючись всередині направляючої втулки, переміщується зліва направо і бойок вдаряє по правій стороні чашки. При зміні напряму струму сердечник переміщується справа наліво і і другий бойок вдаряє по лівій стороні чашки. При частоті струму 20 Гц по чашці дзвінка буде нанесено 40 ударів в секунду.