### Таблица Б

Мероприятия по защите информации от утечки по техническим каналам

| № п/п | Способы (каналы) | Особенности | ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Организационные | Организационно-технические | Технические |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Визуально-оптические | 1. При обычном освещении и в сложных условиях (сумерки, ночь) | 1. Расширение зоны безопасности 2. Контроль возможности установления наблюдения 3. Использование особенностей местности | 1. Использование защитных средств (шторы, защитные пленки, специальные стекла) 2. Использование средств маскировки | 1. Снижение заметности объектов на фоне местности 2. Активное противодействие наблюдению |
| 2. | Акустические | 1. Прямое распространение звука в закрытых объемах | 1. Ведение конфиденциальных переговоров в специальных защищенных помещениях | 1. Оборудование помещений средствами защиты переговоров от утечки информации по акустическим каналам | 1. Использование защищенных технических средств для ведения конфиденциальных переговоров |
|  |  | 2. Прямое распространение звука на открытом пространстве | 1. Ограничение ведения конфиденциальных переговоров на открытом пространстве 2. Использование местных предметов и условий при ведении конфиденциальных переговоров |  |  |
|  |  | 3. Распространение звука в жестких средах (структурный звук) | 1. Выявление возможности образования каналов утечки информации в жестких средах (стены, воздуховоды, коммуникации) | 1. Строительно-конструкционные меры, исключающие возможность образования акустических каналов | 1. Использование технических средств подавления акустических каналов |

| 3. | Электромагнитные | 1. За счет микрофонного эффекта в технических средствах | 1. Принятие мер, исключающих возможность образования канала утечки информации за счет микрофонного эффекта | 1. Установка аппаратных средств защиты от утечки информации за счёт микрофонного эффекта | 1. Использование технических средств, не имеющих микрофонного эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Обеспечение контролируемой зоны безопасности |  |  |
|  |  | 2. За счет магнитной составляющей электромагнитного поля | 1. Обеспечение контролируемой зоны без опасности | 1. Экранирование аппаратуры и помещений. 2. Заземление аппаратуры |  |
|  |  | 3. За счет паразитной генерации усилителей | 1. Контроль наличия паразитной генерации усилителей различного назначения в выделенных помещениях | 1. Экранирование и заземление технических средств и помещений | 1. Использование защищенных технических средств |
|  |  | 4. По цепям питания электронных систем | 1. Использование сетей питания, не имеющих выхода за пределы контролируемой зоны | 1. Разборка электрических цепей | 1. Использование сетевых фильтров |
|  |  | 5. По цепям заземления | 1. Обязательное использование самостоятельных контуров заземления для выделенных помещений | 1. Регулярное измерение сопротивления заземления на соответствие нормативным требованиям | 1. Использование отдельного контура заземления |

|  |  | 6. За счет взаимного влияния проводов и линий связи | 1. Исключить параллельный пробег телефонных проводов и линий связи, по которым ведется передача конфиденциальной информации | 1. Использование экранированных кабелей. 2. Использование различных приемов прокладки проводов, ослабляющих взаимное влияние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. За счет высокочастотного навязывания | 1. Исследование возможностей образования каналов утечки информации за счет ВЧ-навязывания |  |  |
|  |  | 8. По волоконно-оптическим каналам связи | 1. Контроль возможного образования каналов утечки по волоконно-оптическим каналам | 1. Строгое соблюдение требований по соблюдению мер защиты от утечки информации |  |
| 4. | Материально-вещественные | 1. Бесконтрольный выход продуктов отхода производства за пределы территории предприятия | 1. Строгий контроль и ограничение (исключение) выхода продуктов отхода производства за пределы территории предприятия | 1. Исключение отходов в качестве вторичного сырья 2. Утилизация отходов | 1. Системы безотходного производства. 2. Система очистки жидких и газообразных веществ |
|  |  | 2. Бесконтрольный выход отходов информационных технологий за пределы территории предприятия | 1. Организация уничтожения информации на технических носителях |  | 1. Установки уничтожения информации на неисправных носителях |