Лекція №7

Неперервні системи (аналогові) обробки (перетворення) сигналів.

В системах обробки сигналів можна виділити: вхід, призначений для подачі сигналів, вихід, звідки оброблені сигнали поступають для подальшого користування; внутрішні змінні, які характеризують стан системи.

вхідний x(t) і вихідний сигнал (реакція системи) y(t) системи звичайно представляють собою скалярні функції часу. Проте в загальному випадку вхідні і вихідні сигнали представляються в вигляді векторів:

система обробки сигналів, яка має  m  входів  і  n  виходів називається багатомірною.

Якщо вхідний і вихідний сигнал , а також стан системи означені в кожний момент часу t і час неперервний, то система називається неперервною. Якщо указані сигнали і стан визначені в дискретні моменти часу, то система називається дискретною. Ми розглянемо основні поняття для неперервних систем обробки сигналів, які мають аналогію в дискретних і цифрових системах обробки сигналів.

Зв’язок між сигналами x(t) i y(t) можна задати через системний оператор О{.} оператор перетворення, який виконує перетворення вхідного сигналу у вихідний

y(t)=O{x(t)}

система називається стаціонарною або система з постійними перетвореннями, якщо її вихідна реакція не залежить від моменту подачі вхідного сигналу x(t), тобто

y(t ( t0) = O{ x(t ( t0)}, при будь-якому f

нваріантна до зсуву система.

В противному разі система називається нестаціонарною, параметричною або системою із змінними параметрами.

Якщо оператор системи такий, що виконується принцип суперпозиції

О{(1x1(t) + (2x2(t) = (1 O{x1(t)} + (2 O{x2(t)}, де  (1, (2 – числа, то система називається лінійною. (реакція на суму сигналів дорівнює сумі реакцій, на кожний сигнал окремо). В противному випадку система називається нелінійною.

Характеристики нелінійних систем.

Лінійність і стаціонарність легко дозволяє знайти реакцію системи на будь-який вхідний детермінований сигнал,  знаючи в нього одну функцію – реакцію системи на подачу на вхід дельта-функції. Ця реакція називається імпульсною характеристикою системи h(t).

h(t)=O {((t)}.

Сигнал може бути представлений в вигляді згортки самого себе з дельта-функцією, зокрема вхідний сигнал ( ... властивістю дельта-функції)

(  неперервна сума (- імпульсів.

У вигляді інтегральної суми, останній вираз можна записати

тобто вхідний сигнал передається сумою дельта-функцій з амплітудою sвх(()((

реакція систем на імпульс sвх(()(( h(t-(),

а повний відгук з врахуванням принципу суперпозиції.

для лінійних систем зв’язок між вхідним і вихідним сигналом при відомій імпульсній характеристиці і нульових початкових умовах задається інтегралом Дюамеля:

згортка вхідного сигналу і імпульсної х-ки.

Для фізично реалізованих систем h(t)=0, t<0. це означає, що реакція систем на дельта-імпульс не може виникнути до моменту подачі цього імпульсу на вхід системи. Звідси зрозуміло, що

h(t-()=0  при (>t  і ф-ла переписується

якщо сигнал подається в момент t=0 і дорівнює нулю при t<0

Остання формула має зрозумілий фізичний зміст:

Лінійна система виконує зважене інтегрування всіх можливих значень сигналу x(t) , які поступили до моменту часу t. Тому імпульсну характеристику  називають ще ваговою функцією системи.

Перехідною характеристикою g(t) називають реакцією системи на додатній на вхід одиничний стрибок. Оскільки дельта-імпульс – це похідна від одиничного стрибка, то має місце зв’язок.

,

Імпульсна характеристика лінійної стаціонарної системи визначає її поведінку і дозволяє досліджувати систему в часовій області. Для дослідження імпульсних систем в частотній області використовують частотну характеристику H((). H(() зв’язана з h(() парою перетворення Фур’є (ще називається комплексним коефіцієнтом передачі  системи )

для лінійних систем гармонічні сигнали є власними, тобто при проходженні гармонічного сигналу через лінійну систему він не змінює своєї форми. Тобто реакція буде таким гармонічний сигнал. Тобто  H(() передається комплексний коефіцієнт передачі гармонічного сигналу з частотою ( з виходу системи на вхід.

Нехай  sвх(t)((F(() , sвих(t)((R(() , h(t)((H((),

Тоді врахувавши теорему про  згортку одержимо

R(()=F(()H(().

В загальному випадку H(() комплексна функція і може бути записана в показниковій формі.

H(()=|H(()|ei((()

Де  |H(()| - амплітудна-частотна характеристика (АЧХ), ((() – фазо - частотна характеристика (ФЧХ). Оскільки h(t) – дійсна функція, то із властивостей перетворення фур’є випливає, що

H(()=H*(-(),

Що означає, що АЧХ є парною, ФАХ – непарною функцією частоти.

Не кожна функція H(() відповідає фізично реалізованій системі. В частотній області умови фізичної реалізованості існує у вигляді критерію Пелі – Вінера.

проте для виконання критерію П-В амплітудно-частотна характеристика повинна бути інтегрована в квадраті, тобто

(необхідно, також, щоб ФЧХ була такою, щоб результуюча функція була фізично реалізовано)

Якщо ФЧХ   не дозволяє критерію П – В , то система має непричинну реакцію, тобто реакція існує, до того як до системи прикласти дію.

Із формули випливає також, що амплітудно - частотна характеристика |H(()| може дорівнювати нулю в скінченій кількості точок, но не може дорівнювати нулю в кожній смузі точок  так, як це приведе до розходження інтегралу. Із цієї формули також випливає, що АЧХ  не може знижуватися до нуля швидше ніж експонента. Тобто функція |H(()|= (е-(|(| - допустима, Q - Гауссова  функція  - відноситься до фізично нереалізованої системи.

Приклад: АЧХ задається рівнянням

і відповідає ідеальному ФНЧ.

Застосуємо зворотнє перетворення Фур’є, одержимо:

.

Функція h(t) симетрична відносно точки t=0, що свідчить про фізичну неперервність систем з такою АЧХ.

Перетворення Лапласа і передаточна функція систем.

Інша можливість опису лінійних стаціонарних систем групується на використані диф. р-нь, які також встановлюють відповідність між сигналами на вході і виході системи:

, де

x(t) – вхідний сигнал, y(t) – вихідний сигнал, аі , bi – постійні коефіцієнти. Таким чином система описується набором {ai } і {bi}.

Для розв’язання диф. рівнянь широко застосовується оператор ний метод, який ґрунтується на перетворення Лапласа (одностороннє). Перетворення Лапласа аналогічне до пари перетворених Фур’є і задається парою рівнянь:

- пряме перетворення

- зворотнє перетворення.

Нам важливо, що L{ }  лінійне і при диф. сигналу в часі його перетворення Лапласа множеться на комплексну  частоту р.

Тут „р” служить для позначення комплексної змінної, областю зміни якої є комплексна частота S: р=(+і(

X(p) існує для всіх „р”, для яких інтеграл є „абсолютно” збіжний

перетворення Лапласа означена тільки для сигналів тільки для сигналів, тотожньо рівних нулю при  t<0 і які задовольняють умові

|x(t)|(k(e(t, k,( - додатні числа.

Зворотнє перетворення Лапласа зводиться до інтегрування у комплексній площині S.

Сигнал x(t) називають оригіналом , а функцію X(p) його зображенням за Лапласа. Більшість властивостей перетворення Лапласа відповідають відповідним властивостям перетворення Фур’є. Перетворення Лапласа є поширення ідей перетворення Фур’є на випадок, коли  , тобто для функцій, не інтегрованих з квадратом, шляхом введення абсциси збіжності.

Взявши перетворення Лапласа від обох частин диф. р-ня. з врахуванням

Одержимо

(anpn + ... +a1p+a0)Y(p)=(bmpm + …+b1p+b0)X(p)

звідси відношення X(p) до X(p) дорівнює

-   дробово-раціональна функція

H(p) називається передаточною функцією або функцією передачі. Повинна використовуватися умова   m ( n. Де зв’язано з неможливістю операції чистого диференціювання аналоговою системою. n – називається порядком ланки. Корені рівнянь:

називають відповідно полюсами Pi і нулями Zi   функції передачі.

Розклавши чисельник і знаменник на множники ми одержимо функцію передачі в такому вигляді:

Тут   - коефіцієнт підсилення. Тобто система описується набором параметрів {Zi}, {pi}, k.

Нулі і полюси можуть бути дійсними або складають комплексно-спряжені пари.

Ще одним способом перетворення функції передачі є представлення її у вигляді суми простих дробів. При відсутності кратних коренів у знаменника, таке зображення має наступний вигляд:

Тут {pi} – полюси функції передачі, ri – називаються лишками с0 – ціла частина (0, тільки тоді коли m=n. В даному випадку система описується набором параметрів {ri}, {pi}, c0. лишки, які відповідають комплексно-спряженим полюсам є комплексно-спряженим.

Якщо вхідний сигнал представляє собою дельта-імпульс, ((t) , то врахувавши, що L{((t)}=1 одержимо

тобто

імпульсна характеристика h(t)=L-1{H(p)}, тобто імпульсна характеристика через передаточну функцію визначається за допомогою зворотнього перетворення Лапласа. Представлення функції передачі у вигляді суми простих дробів дозволяє обчислити імпульсну характеристику системи, оскільки кожен доданок функції передачі вигляду  відповідає доданку імпульсної характеристики виду

можливий перехід від передаточної функції H(p) до частотної характеристики H((), врахувавши, що p=(+i( і покласти (=0

Стійкість лінійної системи.

Система називається стійкою, якщо при нульовому вхідному впливові (сигналові) вихідний сигнал затухає при будь-яких початкових умовах. (стійкою називається система, яка здатна повертатися у вихідний стан після всякого виходу із нього в результаті якого-небудь впливу).

при sі(t)=0

ця вимога рівносильна вимозі затухання імпульсної характеристики

ми бачимо, що імпульсна характеристика системи в загальному випадку містить складові вигляду   , де рі – полюси функції передачі, ri -  відповідаючі їм лишки k – ціле, на одиницю менше кратності рі.

M – кратний полюс рі дає в виразі для h(t) m  складових вигляду

такі складові при t(( затухають , якщо дійсна частина полюса рі є від’ємною Re(pi) < 0. звідси випливає загальна умова: лінійна система є стійкою тоді і тільки тоді, коли полюси її функції передачі лежить  в лівій комплексній півплощині.

Перетворення випадкового процесу в лінійні системі.

Випадковий процес представляє собою сигналом реалізацій. Кожна реалізація є детермінованим сигналом і її перетворення лінійною системою аналізується за допомогою вищеназваних формул. Розглянемо як відбувається перетворення статистичних характеристик ВП.

Нехай ВП є стаціонарний з нульовим математичним сподіванням.

Спектральна густина потужності.

Однією із характеристик ВП є спектр потужності він перетворюється в лінійній системі пропорційно коефіцієнту передачі по потужності. Коефіцієнт передачі по потужності дорівнює квадрату модуля комплексного коефіцієнта передачі:

оскільки потужність сигналу (гармонічного) пропорційна квадрату його амплітуди і не залежить від його фази.

Отже

Кореляційна функція.

Згідно т. В.- Х. Кореляційна функція випадкового процесу зв’язана з його спектром потужності перетворенням Фур’є, застосуємо перетворення Фур’є до останньої формули:

Тут Bn(() – результат зворотнього перетворення Фур’є від коефіцієнта передачі по потужності

|H(()|2=K(()

Це перетворення дає кореляційну функцію імпульсної характеристики системи:

Дисперсія.

Дисперсія ВП дорівнює значенню його кореляційної функції при (=0

в залежній області:

Густина імовірності (ГІ)

В загальному випадку ГІ на виході лінійної системи не піддається розрахунку простими заходами. Виключенням є випадок нормального ВП, оскільки нормальний розподіл залишається при лінійних перетворень.

# Text boxes

О{ }

x(t)

y(t)

(н

к

H(()

(

h(t)

t

0