2 Расчет надежности функционального узла

Основные положения.

Надежность - свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течении требуемого промежутка времени. Надежность характеризуется качественными характеристиками (безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью и сохраняемостю) и количественными:

- вероятность безотказной работы:

-(сх*t

Р = e     ,           (2.1)

где е - основание натурального логарифма;

(сх - интенсивность отказа схемы;

t - заданное время работы схемы.

- средняя наработка на отказ:

Тср. = 1/(сх                 (2.2)

- интенсивность отказа схемы:

(изд. = (nR + (nC + ... + (платы + (пайки, (2.3)

где (n - интенсивность отказов всех элементов данной

группы;

(платы - интенсивность отказов печатной платы;

(пайки - интенсивность отказа всех паек.

(n = (i * n ,               (2.4)

где (i - интенсивность отказов i-того элемента данной

группы.

(i = (o * ( ,                (2.5)

где (o - интенсивность отказов элемента при нормальных

условиях;

( - коэффициент влияния температуры, зависит от

коэффициента нагрузки Kn.

Надежность элементов функционального узла является одним из факторов, существенно влияющих на интенсивность отказов изделия в целом. Интенсивность отказов элементов зависит от конструкции, качества изделия, от условий эксплуатации и режимов работы.

Для удобства расчета однотипных электро-радио элементов (ЭРЭ), находящихся в одинаковых температурных условиях и работающих в одинаковых (близких) эксплутационных режимах, можно объединить в одну группу.

Исходные и справочные данные занесены в таблицу 2.1.