Петрозаводский Государственный Университет

Кафедра строительных конструкций, оснований и фундаментов

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

Усиление ж/б балок с нормальными трещинами

по курсу: « Реконструкция зданий и сооружений»

Выполнил: студент гр.51502

Пауков П. Н.

Принял: Таничева Н.В

Петрозаводск 2002

### Содержание:

Содержание:	3

1 Исходные данные	4

2 Усиление ригеля междуэтажного перекрытия	4

2.1 Усиление ригеля междуэтажного перекрытия упругой промежуточной опорой	4

1 Определение изгибающих моментов М1, М2	4

2  Определение высоты сжатой зоны бетона	5

3 Определение относительной высоты сжатой зоны, исходя из условий равновесия	5

4 Проверка несущей способности балки по нормальному  сечения	5

5 Определение Мр в середине пролета в результате подведения упругой опоры	6

6 Определение Р в середине пролета в результате подведения упругой опоры	6

7 Определение прогибов конструкции	6

8 Определение момента инерции ж/б сечения	6

9 Подбор сечения балки упругой опоры	6

2.2 Усиление ригеля междуэтажного перекрытия подведением жесткой опоры	7

1 Вычисление моментов	7

2 Проверка достаточности арматуры в верхней части сечения	8

2.1  Определение высоты сжатой зоны бетона	8

2.2 Несущая способность опорного сечения балки	8

2.3 Усиление ригеля междуэтажного перекрытия с помощью предварительно-напряженных затяжек	9

1 Определение приведенной площади армирования	9

2 Вычисление приведенной высоты сечения	9

3	Определение высоты сжатой зоны бетона, усиленная затяжками	10

4	4 Проверка ограничения, которое накладывается на высоту сжатой зоны изгибающих элементов	10

5 Определение относительной высоты сжатой зоны	10

6 Определение момента способного выдержать сечением	11

7 Определение усилия необходимого для предварительного натяжения затяжек	11

Список литературы:	12

# 1 Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

| № | Существующая | Нагрузка после | Класс | Рабочая | Монтажная | Расчетный | Разм. сечения, (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар | нагрузка, q1 (кН/м) | усиления, q2 (кН/м) | бетона В | ар-ра | ар-ра | пролет, L0 (м) | b | h |
| 18 | 20.0 | 27.0 | В20 | 416 AIII | 210AI | 7.0 | 25 | 60 |

Принятые материалы и их характеристики:

- Бетон В20: Rb = 11.5МПа, ;

- Арматура: АIII с RS = 365МПа, AI с RS = 225МПа.

# 2 Усиление ригеля междуэтажного перекрытия

## 2.1 Усиление ригеля междуэтажного перекрытия упругой промежуточной опорой

Рисунок 1 – Расчетная схема ригеля

### 1 Определение изгибающих моментов М1, М2

, где

М1-изгибающий момент в середине пролета балки от существующей нагрузки

М2-от нагрузки после усиления

q1 – существующая нагрузка (по заданию);

q2 – нагрузка после усиления (по заданию);

### 2  Определение высоты сжатой зоны бетона

, где

RS – расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению;

AS – площадь продольной арматуры;

Rb – расчетное сопротивление бетона на сжатие;

- коэффициент условия работы бетона по СНиП 2.03.01-84*;

b – ширина расчетного сечения.

### 3 Определение относительной высоты сжатой зоны, исходя из условий равновесия

, где

h0 = h - a = 60 – 4,85 = 55,15 см – рабочая высота сечения, - расстояние от равнодействующей усилий в арматуре до ближайшей грани сечения (по п.5.5[1]);

т.к. , то = 0.18

Условие < соблюдается

Рисунок 2 – Армирование ж/б балки

### 4 Проверка несущей способности балки по нормальному  сечению

, где

Rb – расчетное сопротивление бетона на сжатие;

b – ширина расчетного сечения;

h0 – рабочая высота сечения.

Так как ординаты эпюры моментов несущей способности балки, то

необходимо усиление конструкции. В качестве элемента усиления принимаем упругую опору.

### 5 Определение Мр в середине пролета в результате подведения упругой опоры

### 6 Определение Р в середине пролета в результате подведения упругой опоры

, где

l0 – расчетный пролет элемента.

### 7 Определение прогибов конструкции

Прогиб балки с учетом усиления при условии, что она работает без трещин, в растянутой зоне определяется по формуле:

, где

, где

ВRed – жесткость приведенного сечения балки;

Eb – начальный модуль упругости при сжатии и растяжении;

### 8 Определение момента инерции ж/б сечения

Будем исходить из предположения, что ось центра тяжести проходит по середине высоты сечения балки. Следовательно, момент инерции площади поперечного сечения определяется по формуле:

### 9 Подбор сечения балки упругой опоры

Определение момента инерции для требуемого сечения балки

Требуемая жесткость усиленного элемента:

Исходя из формулы для определения прогибов , находим Ix:

полученному значению  Ix принимаем  I 30 с Ix = 7080 см4.

Рисунок 3 – Сечение подпирающей балки

## 2.2 Усиление ригеля междуэтажного перекрытия подведением жесткой опоры

#### При подведении жесткой опоры  для усиления ригеля изменится его расчетная схема.

#### При этом также изменится эпюра изгибающих моментов, и в середине пролета появится   момент с противоположным знаком.

### 1 Вычисление моментов

#### Несущая способность балки до усиления составляет:

Так как момент от внешней нагрузки  несущей способности конструкции не достаточно для восприятия внешней нагрузки в качестве усиления предусмотрено жесткую опору, которую располагают по середине пролета балки.

### 2 Проверка достаточности арматуры в верхней части сечения

В верхней части исходя из задания, установлена арматура 210 AI с RS = 225МПа; АS = 157мм2.

### 2.1  Определение высоты сжатой зоны бетона

, где

RS – расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению;

AS – площадь продольной арматуры;

Rb – расчетное сопротивление бетона на сжатие;

- коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки;

b – ширина расчетного сечения.

= 0.02

### 2.2 Несущая способность опорного сечения балки

;

т.к. >- то в результате усиления на опоре образуется пластический шарнир, который вызывает пластические перераспределения усилий в эпюре «Мр». Снижение опорного момента в результате образования пластического шарнира составляет:

Пластическое перераспределение эпюры «Мр» эквивалентно прибавлению к ней треугольной эпюры с ординатой в вершине . Ордината эпюры на расстоянии 0.425l2 составляет:

Ордината эпюры «Мр» в пролете в результате пластического перераспределения составит:

Расчет подпирающей опоры

Характеристики опоры:

- ж/б колонна 200х200, В15

- RB=8,5 Мпа; RSC=365 Мпа; AS,TOT=4,52 см2

- L0=0,7 м; H=0,7*3,6=2,52 м;

- L0/H=2,52/0,2=12,6м

По отношению L0/H и N1/N по таблице 26,27 стр. 140 определяем значение коэффициентов

Вычисляем прочность ригеля после усиления его подведением опоры:

>0,5

определение усилия, которое способна выдержать колонна:

Проверка условия N=94,5 кН < N=416,35кН – несущая способность обеспечена.

## 2.3 Усиление ригеля междуэтажного перекрытия с помощью предварительно-напряженных затяжек

### 1 Определение приведенной площади армирования

В качестве предварительно-напряженных затяжек  применим стержневую арматуру 218АIV.

Приводим фактическую площадь сечения к площади рабочей арматуры балки класса АIII

, где

RS(AIV) – расчетное сопротивление арматуры класса AIV;

RS(AIII) – расчетное сопротивление арматуры класса AIII;

Az – площадь арматуры, применяемой в качестве затяжек.

##### Рисунок 8 – Сечение элемента: а) до усиления, б)  после усиления

### 2 Вычисление приведенной высоты сечения

, где

AS – площадь продольной арматуры ригеля;

Azn – приведенная площадь продольной арматуры с учетом затяжек;

h0 – рабочая высота сечения;

hoz – приведенная высота сечения с учетом введения в конструкцию ригеля затяжек;

- коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки;

b – ширина расчетного сечения.

### Определение высоты сжатой зоны бетона, усиленная затяжками

, где

RS – расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению;

AS – площадь продольной арматуры в ригеле;

Azn – приведенная площадь продольной арматуры с учетом затяжек;

Rb – расчетное сопротивление бетона на сжатие;

- коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки;

b – ширина расчетного сечения.

<

### 4 Проверка ограничения, которое накладывается на высоту сжатой зоны изгибающих элементов

- характеристика сжатой зоны бетона;

### 5 Определение относительной высоты сжатой зоны

, где

- напряжение в арматуре, МПа, принимаемое для данного класса, в нашем случае  = RS;

- предельное напряжение в арматуре сжатой зоны, по п. 3.12*[1].

т.к. >, условие выполняется

### 6 Определение момента способного выдержать сечением

;

т.к. >- то значит, действующая нагрузка будет воспринята конструкцией и положение затяжек оставляем без изменений

### 7 Определение усилия необходимого для предварительного натяжения затяжек

Данное усилие определяется исходя из следующего отношения:

По таблице определяем необходимую величину предварительного напряжения затяжек:

Тогда усилие необходимое для натяжения затяжек будет:

, где

- нормативное сопротивление арматуры растяжению по таблице 19*

СНиП 2.0301-84.

# Список литературы:

- СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции/Госстрой СССР. - М.:ЦИТП Госстроя СССР,1989. - 80с.

- Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций: Учебное пособие для техникумов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1989.

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс. Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. - М.: Стройиздат,1985.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций  из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-86). – М.: ЦИТП, 1989.