| Поз. позначення | Найменування | Кіл. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Интегральные микросхемы |  |  |
| DA1 | К544УД2А | 1 |  |
| DD1 | К176ИЕ5 | 1 |  |
| DD2 | К176ЛА7 | 1 |  |
| DD3-DD7 | К176ИЕ2 | 5 |  |
| DD8-DD12 | К561ИЕ14 | 5 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| С1, С2 | КМ-5 0,22 мкФ | 2 |  |
| С3 | К50-16 50 мкФ х 6 В | 1 |  |
| С4, С5 | К50-16 100 мкФ х 10 В | 2 |  |
| С6 | КТ-1 27 пФ | 1 |  |
| С7 | КПК-МП 8…30 пФ | 1 |  |
| С8 | КМ-5 2200 пФ | 1 |  |
| С9 | КМ-5 1000 пФ | 1 |  |
| С10 | К50-16 220 мкФ х 10 В | 1 |  |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 | МЛТ 0,25-1,6 кОм (10% | 1 |  |
| R2 | МЛТ 0,25-1,2 МОм (10% | 1 |  |
| R3- R6 | МЛТ 0,25-15 кОм (10% | 4 |  |
| R7 | МЛТ 0,25-150 Ом (10% | 1 |  |
| R8 | МЛТ 0,25-10 МОм (10% | 1 |  |
| R9 | МЛТ 0,25-240 кОм (10% | 1 |  |
| R10,R11,R14 | МЛТ 0,25-15 кОм (10% | 3 |  |
| R12 | МЛТ 0,25-8,2 кОм (10% | 1 |  |
| R13 | МЛТ 0,25-150 кОм (10% | 1 |  |
|  | Другие детали |  |  |
| HG1-HG5 | Светодиод АЛС304Б | 5 |  |
| HA1 | Излучатель пьезоэлектрический ЗП-1 | 1 |  |
| ZQ1 | Генератор кварцевый 32768 Гц | 1 |  |
| SB1- SB3 | Переключатель П2К-6 | 3 |  |
| VD1,VD2 | Диод КД512А | 2 |  |
|  |  |  |  |  | ДК 71.711200 | Аркуш |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| Зм | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |