# Text boxes

## Влияние вредных выбросов AES УК ТЭЦ на атмосферу.

Ежедневно AES УК ТЭЦ производит выброс загрязняющих веществ в атмосферу в результате сжигания топлива и вспомогательных произ-

водств. При сгорании топлива образуются следующие загрязняющие ве-

щества: зола, сернистый ангидрид, диоксид азота, оксид углерода,пя- тиокись ванадия и выбросы от вспомогательных производств. Ущерб, наносимый выбросами вредных веществ в атмосферу от УК ТЭЦ, в на-

стоящее время составляет 17164232 тенге. По действующему законо- дательству концентрация вредных веществ в воздухе и приземном слое не должна превышать ПДК, что обеспечивается строительством вы-соких труб. Однако по ГОСТ 17.2.3.02.78. использование таких труб ра-   ссматривается как крайняя мера. Рассеивание оксидов азота и серы  с помощью выбросов приводит к дальнему переносу этих веществ и вы- падению их в виде кислотных дождей, приносящих  вред природе. Поэ- тому важнейшей задачей является ограничение выбросов.

Парогенераторы ступени №3,4, Бабкок-вилькокс и №5,6,7,8,9,10 ЦКТИ 75-39 Ф 1959 52-59 были оборудованы циклонами, имеющими сре- днюю степень улавливания золы 80%, в начале 60 года батареи были за- менены на скруббера типа ЦСВТИ, что позволило поднять эффектив- ность золоулавливания на ПГ ступени №5-10 до 93-94%. В период 66-70  года в работу 4-го парогенератора высокого давления К/А БКЗ 320-140 были включены мокропрудковые золоулавливающие установки, имеющие проектную степень улавливания 94%.В период 72-75 годов,в результате проведенной реконструкции, золоулавливающие установки МПВТИ были заменены на золоулавливающие установки с предвключёнными  трубами типа МВУООРГРЭС–коагуляторами Вентури ТКВ, что повысило улав- ливание золы до 96-96,5%.Установка ТКВ  позволила также снизить  расход сернистого ангидрида на 3-4% в зависимости от  щёлочности орошаемой воды. В дальнейшем аналогичная реконструкция была прове- дена на парогенераторах среднего давления ступеней №5-10. Достоинс-

тва такого способа очистки- его простота и эффективность. При     этом способе очистки появляется возможность реализации совмещён- ной схемы очистки от золы и уменьшается количество серы. Известно,  что в США около 2600 МВт энергетических мощностей оборудовано устройствами золо  и сероочистки с полным или частичным обеспече- нием потребности за счёт золы. Сероочистные установки рекоменду- ются при высокосерном топливе, содержание серы более 5%. При сжи- гании малосернистого топлива сероочистку проводить экономически        нецелесообразно.

Выполнил     Рабогашвили Е.В.

Принял         Каракатова Н.Ф.

Влияние вредных выбросов

AES УК ТЭЦ на атмосферу

15

16