ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ

На предприятии производится раскрой m различных партий материалов соответственно в количестве  (i=1,2,...,m) единиц одинакового размера в каждой партии. Из материалов всех партий требуется изготовить максимальное число комплектов Z, в каждый из которых входит p различных видов деталей соответственно в количестве  (r = 1,2,...,p) единиц, если известно, что каждую единицу материала можно раскроить на детали n различными способами, причем при раскрое единицы i-й партии j-м способом получается  деталей r-го вида.

Для составления математической модели задачи обозначим через  число единиц материала i-й партии, которые будут раскроены j-м способом. Тогда из i-й партии при j-м способе раскроя получим  деталей r-го вида. Из всей же  i-й партии при применении к ней всех n способов раскроя получим  деталей r- го вида, а из всех m партий их будет получено    .

В каждый комплект должно входить  деталей, поэтому отношения

(r = 1,...,p) определяют количество комплектов, которые можно составить из деталей r-го вида. Количество полных комплектов по всем видам деталей определится наименьшим из этих отношений и оно должно быть целым.

В случае полной комплектности выполняется равенство отношений:  =  = ... =  =...= , откуда p-1 отношений можно выразить через любое из них, например, через первое:

= (r=2,3,...,p),   или  = (  (r=2,3,...,p).

Заменяя  и  их значениями, получаем p-1 ограничений по комплектности:

=    или

= 0   (r=2,3,...,p).

Учитывая имеющееся количество единиц материала в партиях получим m ограничений по ресурсам:

(i=1,...,m).

Таким образом, необходимо найти наибольшее значение функции

F(X) = =

при ограничениях

= 0   (r=2,3,...,p).

(i=1,...,m).

, - целые  (i=1,...,m), (j=1,...,n).

Пример. Для изготовления комплектов из трех брусьев имеются две партии бревен. Первая партия содержит 99 бревен длиной 6,6 м каждое, вторая - 60 бревен по 4,8 м каждое. Комплект состоит из двух брусьев длиной 2,2 м и одного длиной 1,3 м.

Как распилить все бревна, чтобы получить максимальное число комплектов?

Решение. Определим все возможные способы распила, найдем величины  и запишем результаты в таблицу.

Таблица.

Партия

Размер брусьев

Способы распила

1                 2                 3                 4

| Значения |
| --- |
|  | 1 |

2,2 м

1,3 м

3

0

2

1

1

3

0

5

2

2,2 м

1,3 м

2

0

1

2

0

3

-

-

Обозначим через  (i=1,2); (j=1,...,4) количество бревен в i-й партии, распиленных по j-му способу. Так как ,  то

+ +++ =

= 2(( + ++ +)  или

- -+--= 0.

Учитывая ограничения по материальным ресурсам, получим

+ ++ 99

+ + 60

Выражение для целевой функции примет вид

F(X) =  + ++ +  max

Таким образом получим

F(X) =  + ++ +  max

при ограничениях

+ ++  99

+ +  60

- -+--= 0

( 0,  целые.

Оптимальным является план

, , , остальные .

F() = 165.

Таким образом, чтобы получить 165 комплектов бревен, необходимо 90 бревен по 6,6 м распилить по первому способу ; 9 бревен по 6,6 м распилить по четвертому способу; 60 бревен по 4,8 м распилить по третьему способу.