Лабораторна робота №4

Проектування засобів уведення та редагування даних

Мета роботи: Вивчення складу функцій та змісту об’єктів екранних форм, властивостей, методики їх проектування, відлагодження і застосування для роботи з реляційними базами даних.

Теоретична частина

Форма - один з об’єктів баз даних. Форма - являє собою бланк, що підлягає заповненню або маску, що накладається на набір даних.

У формах користувач може розмістити різноманітні типи елементів з

наведеного нижче переліку.

Елементи екранних форм

Label (Надпис) Дозволяє відображати текст

Text Box (Поле) Служить для введення даних

Елементи роботи з даними

Option group (Група перемикачів) Містить Тригери, радіокнопки та прапорці

Toggle button (Тригер) Має два положення (вверх і вниз)

Option button (Радіокнопка) У включеному стані – кружечок з крапкою всередині

Check box (Прапорець) У включеному стані – квадрат з міткою, у виключеному – порожній квадрат

Combo box (Поле із списком) Список значень, у який можна внести додаткові записи

List box (Список) Просто список значень

Command button (Кнопка) Служить для виклику макроса або виконання програмного коду

Subform/Subreport (Підпорядкована форма або звіт) Створює форму або ще один звіт

Image (Малюнок) Видає рисунок растрового зображення

Unbound OLE object frame (Вільна рамка об’єкта) Містить об’єкт OLE або вставлений рисунок, не прив’язаний до поля таблиці. Сюди включаються графіки, рисунки, аудіо- та відеофайли

Bound OLE object frame (Приєднана рамка об’єкта) Містить об’єкт OLE або рисунок, прив’язаний до поля таблиці

Tab Control (Набір вкладок) Використовується для розділення форми на вкладки

Line (Лінія) Використовується для розділення блоків даних

Rectangle (Прямокутник) Прямокутник може бути будь-якого розміру і кольору, заповненим або порожнім

Page Break (Кінець сторінки) Зазвичай використовується у звітах і визначає фізичний кінець сторінки.

Основними елементами є:

· Приєднані

· Вільні

· Елементи, що розраховуються

Приєднані елементи приєднуються до поля таблиці. При вводі значення в приєднаний елемент Access автоматично корегує поле таблиці в поточному записі. Більшість елементів, що дозволяють вносити інформацію, можуть бути приєднаними, включаючи поля OLE. Приєднані елементи представляють більшу частину типів даних – текст, дати, числа, рисунки та інші.

Вільні елементи – це елементи, що зберігають введене значення, Але вони не корегують вміст полів таблиць. Їх можна використовувати для виводу тексту, вводу значення в макроси, ліній, прямокутників або для зв’язку об’єктів OLE (таких як рисунок растрового зображення), які зберігаються не в таблиці, а в самій формі. Вільні елементи іноді називають змінними, або змінними пам’яті.

Елементи, що розраховуються базуються на виразах, функціях або обчисленнях. Вони так само як і вільні не корегують табличних полів. Прикладом елемента, що розраховується може бути вираз, наприклад

=[Hours]*[Salary Rate]. Цей лемент розраховує добуток двох табличних полів

для виводу у формі.

Опис виконаної роботи

Рис.1 Форма Автомобілі з елементами управління

Рис.2 Форма Двигун з елементами управління

Рис.3 Форма Кузов з елементами управління та субформою

Рис.4 Форма Автомобілі1 з елементами управління

Висновок: у даній лабораторній роботі я ознайомилася зі складом, функціями та змістом об’єктів екранних форм, властивостями, методикою їх проектування, відлагодження і застосування для роботи з реляційними базами даних.