Лабораторна робота № 5

Тема: Ознайомлення з програмою моделювання електричних та електронних   кіл Electronics Workbench 4.0

Мета: Вивчити структуру та основні можливості програми схемотехнічного моделювання Electronics Workbench 4.0. Отримати практичні навички проведення експериментальних досліджень на ЕОМ та обробки їх результатів.

Electronics Workbench 4.0  є комп’ютерною електронною лабораторією. На відміну від інших програм схемотехнічного моделювання на екрані зображуються вимірювальні прилади з органами управління, максимально наближеними до реальності. Користувач звільняється від вивчення достатньо абстрактних правил складання завдань  на моделювання. Щоб почати моделювання, необхідно скласти схему простим перенесенням компонентів з бункера частин на робочий простір, з(єднати їх провідниками, задати величини або моделі компонент, підключити вимірювальні прилади та ввімкнути схему.

План виконання лабораторної роботи

- Вивчіть опис аналогової частини програми з допомогою текстового файлу

analog01.wri, який знаходиться в каталозі Wewb . При цьому особливу увагу зверніть на розділи:

1.1.  Побудова та випробування схеми

1.2.  Компоненти

1.3.  Інструменти

1.4.  Опорна довідка.

- Запустіть програму з допомогою wewb.еxe або відповідного ярлика на робочому столі. Відкрийте в опорному меню File/Open, де в підкаталозі Samples  зберігаються приклади схем. Вивчіть роботу наступних електричних схем:

- kirch_cu.ca4 - перевірка першого закону Кірхгофа;

- thevenin.ca4 - перевірка теореми Тевеніна ( принципу еквівалентного генератора);

- lissajou.ca4 - схема визначення співвідношення між частотами двох джерел синусоїдального струму методом фігур Ліссажу;

- rectfier.ca4 - схема двохпівперводного випрямляча;

- wien.ca4  -  фільтр Вейна.

- Зробіть висновки про роботу та призначення кожного розглянутого кола.

Проаналізуйте, які вимірювальні прилади використовувались і як вони підключаються. Зауважте,  що схема буде працювати лише при наявності в колі точки заземлення.

Питання для самоперевірки

- Які основні можливості програми схемотехнічного моделювання Electronics Workbench?

- Якими вимірювальними приладами можна користуватися при моделюванні електричних схем у вказаній програмі?

- Які закони та принципи перевірялися в п.2 роботи? Сформулюйте та поясніть.

- В чому суть методу фігур Ліссажу  визначення відношення частот двох джерел синусоїдального струму?

- Накресліть схему двохпівперіодного випрямляча та поясніть його роботу.