;++++++++++++++ Блок опису змінних ++++++++++++++++++++++++++++++++

.EQU AMPL,200FH		; Адреса змінної, яка містить значення амплітуди

.EQU Tp,2010H		; Адреса змінної, яка містить значення періоду

.EQU Fp,2256

.EQU K,2002H

.EQU NV,20F0H		; Адреса змінної, яка містить номер відліку

.EQU N,128			; Кількість відліків

.EQU DAC,00H		; Порт ЦАП

.EQU INDYK,01H		; Порт індикатора

.EQU KLAVA,10H		; Порт клавіатури

;-----------------------------------------------------------------

.ORG 2701H

.DB 7DH,52H,00H,4DH 	; Коди чисел 1,2,4 для індикатора

; 1 = 0111 1101

; 2 = 0101 0010

; 4 = 0100 1101

;++++++++++++++ Масив відліків ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.ORG 0400H

.DB 80H,86H,8CH,92H,98H,9FH,A5H,ABH,B0H,B6H,BCH,C1H,C7H,CCH,D1H,D5H

.DB DAH,DEH,E2H,E6H,EAH,EDH,F0H,F3H,F6H,F8H,FAH,FCH,FDH,FEH,FFH,FFH

.DB FFH,FFH,FFH,FEH,FDH,FCH,FAH,F8H,F6H,F3H,F0H,EDH,EAH,E6H,E3H,DEH

.DB DAH,D6H,D1H,CCH,C7H,C1H,BCH,B6H,B1H,ABH,A5H,9FH,99H,92H,8CH,86H

.DB 80H,79H,73H,6DH,67H,61H,5BH,55H,4FH,49H,43H,3EH,39H,33H,2EH,2AH

.DB 25H,21H,1DH,19H,15H,12H,0FH,0CH,09H,07H,05H,03H,02H,01H,00H,00H

.DB 00H,00H,00H,01H,02H,03H,05H,07H,09H,0CH,0EH,12H,15H,18H,1CH,20H

.DB 25H,29H,2EH,33H,38H,3DH,43H,48H,4EH,54H,5AH,60H,66H,6CH,73H,79H

;------------------------------------------------------------------

;++++++++++++++ Блок ініціалізації ++++++++++++++++++++++++++++++++

.ORG 0

LXI SP,2800H		; Об’явити стек

LXI H,200FH

MVI A,01H			; Присвоїти AMPL значення 1

MOV M,A

INX H

MOV M,A			; Присвоїти Tp значення 1

MVI A,82H			; Запрограмувати паралельний

OUT 03H			; інтерфейс

;-----------------------------------------------------------------

STARTNV:MVI A,00H

STA NV		; Присвоїти NV=0(NV-номер відліка)

;++++++++++++++ Перевірити чи К=0 ++++++++++++++++++++++++++++++++

STARTK: LHLD K

MOV A,H

CPI 00H		;Перевірити чи К=0

JZ STKL       	;Якщо К=0 то перейти на підпр. опит. клав.

DCX H		;інакше - зменшити К на 1

SHLD K

JMP START		;Перейти на START

;-----------------------------------------------------------------

STKL:   CALL KLAV		;Опитування клавіатури

;++++++++++++++ Вивід на індикатори значення AMPL та Tp ++++++++++

START:MVI B,27H		; 2701h - адреса коду для виводу значення

LDA AMPL		; амплітуди чи періоду на індикатор

MOV C,A

LDAX B

OUT INDYK		; Вивести значення амплітуди(1,2,4) на індикатор

; 1 = 0111 1101

; 2 = 0101 0010

; 4 = 0100 1101

LDA Tp

MOV C,A

LDAX B

XRI C0H		; Декодування значення періоду

OUT INDYK		; Вивести значення періоду(1,2,4) на індикатор

; 1 = 1111 1101

; 2 = 1101 0010

; 4 = 1100 1101

;-----------------------------------------------------------------

;++++++++++++++ Вивід значення відліку сигналу на ЦАП ++++++++++++

LDA NV

MOV D,A

MVI B,04H

MOV C,D

LDAX B

MOV D,A

A1:	LDA AMPL

CPI 01H		; Якщо AMPL=1 - вивести значення відліку

JNZ A2

MOV A,D

OUT DAC

JMP T1

A2:	CPI 02		; Якщо AMPL=2 - вивести значення відліку/2

JZ A3

MOV A,D

RRC			; Поділити значення відліку на 2

ANI 7FH		; Замаскувати 2 старших розряда А

OUT DAC		; Вивести значення відліку/2

JMP T1

A3:	MOV A,D		; Якщо AMPL=4 - вивести значення відліку/4

RRC			; Поділити значення відліку на 2

RRC			; Поділити значення відліку на 2

ANI 3FH		; Замаскувати 2 старших розряда А

OUT DAC		; Вивести значення відліку/4

JMP T1

;-----------------------------------------------------------------

;++++++++++++++ Організація затримки +++++++++++++++++++++++++++++

T1:	LDA Tp		; Якщо Tp=1 – затримка dT

CPI 01H

JZ T2

;(WAIT DT)

JMP NPP

T2:	CPI 02H		; Якщо Tp=2 – затримка 2*dT

JZ T3

;(WAIT 2DT)

JMP NPP

T3:	;(WAIT 4DT)		; Якщо Tp=4 – затримка 4*dT

;-----------------------------------------------------------------

;++++++++++++++ Організація переходу до наступного відліку +++++++

NPP:  LDA NV

INR A		;Збільшити індекс для масиву значень відліків

STA NV

CPI N		;Перевірити чи номер відліку=N (N=128)

JZ STARTNV	;якщо так - перейти на STARTNV

JMP STARTK	;інакше перейти на STARTK

;-----------------------------------------------------------------

;++++++++++++++ Підпрограма опитування клавіатури ++++++++++++++++

.ORG 0700H

KLAV: IN KLAVA		; Ввести байт даних з порту клавіатури

ANI 03H		; перевірити чи натиснеі клавіші

JZ Kp			; якщо ні - перехід на Kp

CPI 02H		; Перевірити, чи натиснена клавіша зміни періоду

JZ Zt			; якшо так - змінити період

; якщо ні - перейти на Kp

LDA AMPL		; Зміна амплітуди

RLC

STA AMPL

CPI 08H

JNZ Kp

MVI A,01H		; Якщо AMPL=8

STA AMPL		; занести в AMPL 1

JMP Kp		; якщо ні - перейти на Kp

Zt:   LDA Tp		; Зміна періоду

RLC

STA Tp

CPI 08H

JNZ Kp

MVI A,01H

STA Tp

Kp:   LXI H,Fp		; Присвоїти К значення Fp(Fp=2256)

SHLD K

RET			; Вихід з підпрограми

;-----------------------------------------------------------------

;++++++++++++++ Підпрограма затримки +++++++++++++++++++++++++++++

.ORG 0750H

WAIT: DCX B

MOV A,B

ORA C

JNZ WAIT

;-----------------------------------------------------------------