Д О Д А Т К И

1. Системні і позасистемні одиниці вимірювання фізичних величин

Міжнародна система одиниць вимірювання є основною системою. Вона утворюється сукупністю кількох основних одиниць і всіх інших похідних одиниць, зв’язаних певними залежностями з основними одиницями вимірювання. За міжнародною угодою СІ-система включає наступні основні одиниці вимірювання:

- одиницю довжини метр (м), який містить 1650763,73 довжини хвилі у вакуумі спектральної лінії випромінювання ізотопу криптону 86Kr;

- одиницю маси кілограм (кг), як масу платино-іридієвого еталону Міжнародної палати мір і ваг;

- одиницю часу секунду (с), яка дорівнює тривалості 9192631770,0 періодів випромінювання, що відповідає переходу між двома надтонкими компонентами основного стану ізотопу цезію 133Cs;

- одиницю сили струму ампер (А), який дорівнює силі змінного струму, що протікає по двох паралельних провідниках нескінченної довжини, розташованих на відстані 1 м один від одного у вакуумі і викликає між ними силу, що дорівнює 2∙10-7 Н на кожен метр довжини;

- одиницю температури кельвін (К) - температури за термодинамічною шкалою, при якій для температури потрійної точки води встановлено значення 273,16 К;

- одиницю кількості речовини моль, як кількість речовини, що містить стільки ж структурних елементів (атомів, молекул, іонів і т. п.), скільки атомів міститься в 0,012 кг ізотопу вуглецю 12С;

- одиницю сили світла кандела (кд), яка дорівнює силі світла, що випускається абсолютно чорним тілом площею 1/600 000 м2 у перпендикулярному напрямі при температурі твердіння платини і тиску 101 325 Н/м2.

СІ-система включає також додаткові одиниці вимірювання:

- одиницю плоского кута радіан (рад), який дорівнює куту між двома радіусами кола, довжина дуги між якими дорівнює радіусу кола;

- одиницю тілесного кута стерадіан (ср), який дорівнює тілесному куту з вершиною у центрі сфери, що охоплює на поверхні сфери площу, яка дорівнює площі квадрата зі стороною, що дорівнює радіусу сфери.

У таблиці 2 внесено найчастіше використовувані позасистемні одиниці вимірювання. Слід пам’ятати, що для отримання співвідношення між позасистемною одиницею маси мегаелектрон-вольт (МеВ) і СІ-одиницею кілограм використовують співвідношення E=mc2, де с – швидкість світла у вакуумі.

Таблиця 1.

Похідні одиниці вимірювання фізичних величин

| Назва величини | Одиниця вимірювання | Позна-чення | Розмірність у СІ-системі |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота | Герц | Гц | c-1 |
| Кутова швидкість | Радіан на секунду | рад/с | рад/с |
| Прискорення | Метр на секунду в квадраті | м/с2 | м/с2 |
| Сила | Ньютон | Н | кг∙м/с2 |
| Тиск | Паскаль | Па | кг/м∙с2 |
| Динамічна в’язкість | Ньютон-секунда на квадратний метр | Н∙с/м2 | кг/с∙м |
| Робота, енергія, кількість теплоти | Джоуль | Дж | кг∙м2/с2 |
| Потужність | Ват | Вт | кг∙м2/с3 |
| Електричний заряд | Кулон | Кл | А∙с |
| Напруга, різниця потенціалів | Вольт | В | кг∙м2/А∙с2 |
| Напруженість електричного поля | Вольт на метр | В/м | кг∙м/А∙с2 |
| Електричний опір | Ом | Ом | кг∙м2/А2∙с2 |
| Електрична ємність | Фарада | Ф | А2∙с3/ кг∙м2 |
| Потік магнітної індукції | Вебер | Вб | кг∙м2/А∙с |
| Індуктивність | Генрі | Г | кг∙м2/А2∙с |
| Магнітна індукція | Тесла | Тл | кг/А∙с |
| Напруженість магнітного поля | Ампер на метр | А/м | А/м |
| Світловий потік | Люмен | Лм | кд/ср |
| Яскравість | Кандела на квадратний метр | кд/м2 | кд/м2 |
| Освітленість | Люкс | лк | кд/ср∙м2 |

Таблиця 2. Співвідношення між одиницями вимірювання

| Позасистемні величини | Значення у СІ-системі |
| --- | --- |
| Назва | Одиниця вимірювання | Позначення |  |
| Довжина | Ангстрем | Ǻ | 1∙10-10 м |
| Об’єм | Літр | л | 1∙10-3 м3 |
| Тиск | Атмосфера | атм | 1,013∙105 Па |
|  | Мiлiметр ртутного стовпа | мм рт.ст. | 1,33∙102 Па |
|  | Мiлiметр водяного стовпа | мм вод.ст. | 9,81∙102 Па |
| Маса | Атомна одиниця маси | а.о.м. | 1,66∙10-27 кг |
|  | Мегаелектрон-вольт | МеВ | 1,78∙10-29 кг |
| Енергія | Калорія | кал | 4,19 Дж |
|  | Кіловат-година | кВт∙год | 3,6∙106 Дж |
|  | Електрон-вольт | еВ | 1,6∙10-19 Дж |

Таблиця 3. Астрономічні величини

| Величина | Чисельне значення |
| --- | --- |
| Середній радіус Землі | 6,37(106 м |
| Середня густина Землі | 5,50(103 кг/м3 |
| Маса Землі | 5,96(1024 кг |
| Радіус Сонця | 6,95(І08 м |
| Маса Сонця | 1,97(1030 кг |
| Радіус Місяця | 1,74(106 м |
| Маса Місяця | 7,3(1022 кг |
| Середня відстань між центрами Місяця і Землі | 3,84(108 м |
| Середня відстань між центрами Землі і Сонця | 1,5(1011 м |
| Період обертання Місяця | 27 діб 7 год 43 хв |

Таблиця 4. Фізичні властивості твердих тіл

| Речовина | Густина, кг/м3 | Температура плавлення, °С | Питома теплоємність, Дж/кг(град | Питома теплота плавлення, І05 Дж/кг | Коефіцієнт лінійного розширення, 10-5 град-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюміній | 2600 | 659 | 896 | 3,22 | 2,3 |
| Залізо | 7900 | 1530 | 500 | 2,72 | 1,2 |
| Латунь | 8400 | 900 | 386 | - | 1,9 |
| Лід | 900 | 0 | 2100 | 3,35 | - |
| Мідь | 8600 | 1100 | 395 | 1,76 | 1,6 |
| Олово | 7200 | 232 | 230 | 0,59 | 2,7 |
| Платина | 21400 | 1770 | 117 | 1,13 | 0,89 |
| Свинець | 11300 | 327 | 126 | 0,23 | 2,9 |
| Срібло | 10500 | 960 | 234 | 0,88 | І,9 |
| Сталь | 7700 | 1300 | 460 | - | І,06 |
| Цинк | 7000 | 420 | 391 | І,І7 | 2,9 |
| Корок | 200 | - | 2050 | - | - |

Таблиця 5. Пружні властивості твердих тіл

| Речовина | Границя міцності 108 Н/м2 | Модуль Юнга 1010 Н/м2 |
| --- | --- | --- |
| Алюміній | 1,1 | 6,9 |
| Залізо | 2,9 | 19,6 |
| Мідь | 2,5 | 11,8 |
| Свинець | 0,2 | 1,57 |
| Срібло | 2,9 | 7,4 |
| Сталь | 7,9 | 21,6 |

Таблиця 10. Властивості рідин

| Рідина | Густина, кг/м3 | Питома теплоємність при 20°С, Дж/кг(град | Коефіцієнт поверхневого натягу при 200С, Н/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензол | 880 | 1720 | 0,03 |
| Вода | 1000 | 4190 | 0,073 |
| Гліцерин | 1200 | 2430 | 0,064 |
| Касторове масло | 900 | 1800 | 0,035 |
| Гас | 800 | 2140 | 0,03 |
| Ртуть | 13600 | 138 | 0,50 |
| Спирт | 790 | 2510 | 0,022 |

Таблиця 11. Тиск насиченої пари води

| t, °С | рн, мм рт.ст. | t, °С | рн, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| -5 | 3,01 | 16 | 13,6 |
| 0 | 4,58 | 18 | 15,5 |
| 1 | 4,93 | 20 | 17,5 |
| 2 | 5,29 | 25 | 23,8 |
| 3 | 5,69 | 30 | 31,8 |
| 4 | 6,10 | 40 | 55,3 |
| 5 | 6,54 | 50 | 92,5 |
| 6 | 7,01 | 60 | 149 |
| 7 | 7,71 | 70 | 234 |
| 8 | 8,05 | 80 | 355 |
| 9 | 8,61 | 90 | 526 |
| 10 | 9,21 | 100 | 760 |
| 12 | 10,5 | 150 | 3648 |
| 14 | 12,0 | 200 | 11628 |

Таблиця 12. Питома теплота випаровування води

| t, 0C | 0 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r, кал/кг | 595 | 568 | 539 | 464 |
| r, Дж/кг | 24,9 | 23,8 | 22,6 | 19,4 |

Таблиця 13. Критичні значення параметрів Тк і pк

у рівнянні стану реальних газів

| Речовина | Тк, К˚ | pк, І06 Н/м2 |
| --- | --- | --- |
| Водяна пара | 647 | 22,0 |
| Вуглекислий газ | 304 | 7,38 |
| Кисень | 154 | 5,07 |
| Аргон | 151 | 4,86 |
| Азот | 126 | 3,39 |
| Водень | 33 | 1,30 |
| Гелій | 5,2 | 0,23 |

Таблиця 16. Показники заломлення видимого світла

| Речовина | n | Речовина | n |
| --- | --- | --- | --- |
| Алмаз | 2,42 | Сірковуглець | 1,63 |
| Вода | 1,33 | Скипидар | 1,48 |
| Лід | 1,31 | Скло | 1,5-1,9 |

Таблиця 17. Межа Кα-серії рентгенівських променів

| Речовина | Довжина хвилі (, Ǻ | Речовина | Довжина хвилі (, Ǻ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вольфрам | 0,178 | Платина | 0,158 |
| Золото | 0,153 | Срібло | 0,484 |
| Мідь | 1,38 |  |  |

Таблиця 18. Ефективні діаметри атомів і молекул

| Хімічні елементи | d, 10-10 м |
| --- | --- |
| Гелій (Не) | 2 |
| Водень (Н2) | 2,3 |
| Кисень (О2) | 3 |
| Азот (N2) | 3 |

Таблиця 19. Маса елементарних частинок та ізотопів

| Назва | Символ | а.о.м. |
| --- | --- | --- |
| Електрон | e | 0,000549 |
| Нейтрон | n | 1,00867 |
| Протон | p | 1,00728 |
| Водень | 1Н1 | 1,00783 |
|  | 1Н2 | 2,01410 |
|  | 1Н3 | 3,01605 |
| Гелій | 2Нe4 | 4,00260 |
|  | 2Нe3 | 3,04603 |
| Літій | 3Li6 | 6,01513 |
|  | 3Li7 | 7,01601 |
| Берилій | 4Be9 | 9,01219 |
| Бор | 5B11 | 11,0093 |
| Вуглець | 6С14 | 14,0032 |
| Азот | 7N14 | 14,0031 |
| Кисень | 8О16 | 15,9949 |
|  | 8О17 | 16,9991 |
| Неон | 10Ne20 | 19,9924 |
| Алюміній | 13Al27 | 26,9982 |
| Кремній | 14Si28 | 27,9769 |
| Залізо | 26Fe56 | 55,9349 |
| Цинк | 30Zn68 | 67,9248 |
| Барій | 56Ba137 | 136,905 |
| Свинець | 82Pb207 | 206,976 |
| Радій | 86Rа222 | 222,019 |
| Уран | 92U235 | 235,044 |

Таблиця 20. Період піврозпаду радіоактивних ізотопів

| Ізотоп | Символ | Тип розпаду | τ |
| --- | --- | --- | --- |
| Актинідій |  | ( | 10 діб |
| Йод |  | (-, ( | 8 діб |
| Іридій |  | (-, ( | 75 діб |
| Кобальт |  | (-, ( | 5,3 року |
| Магній |  | (- | 10 хв |
| Полоній |  | (, ( | 138 діб |
| Радій |  | ( | 10-3 с |
| Радій |  | (, ( | 1620 років |
| Стронцій |  | (- | 28 років |
| Торій |  | (, ( | 7000 років |
| Уран |  | (, ( | 4,5 І09 років |
| Фосфор |  | (- | 14,3 діб |

# Text boxes

| Речовина | ( |
| --- | --- |
| Віск | 7,8 |
| Вода | 81 |
| Гас | 2 |
| Масло | 5 |
| Парафін | 2 |
| Слюда | 6 |
| Скло | 6 |
| Фарфор | 6 |
| Ебоніт | 2,6 |
| Парафінований папір | 2 |

| Речовина | (, Вт/м(град |
| --- | --- |
| Алюміній | 210 |
| Залізо | 58,7 |
| Мідь | 390 |
| Срібло | 460 |
| Кварц плавлений | 1,37 |
| Пісок сухий | 0,33 |
| Ебоніт | 0,17 |
| Корок | 0,05 |
| Войлок | 0,046 |

Таблиця 6. Теплопровідність

твердих тіл

Таблиця 7. Діелектрична проникність

діелектриків

| М е т а л | А, еВ |
| --- | --- |
| Вольфрам | 4,5 |
| Платина | 5,3 |
| Срібло | 4,7 |
| Літій | 2,4 |
| Натрій | 2,3 |
| Калій | 2,0 |
| Цезій | 1,9 |

| Провідник | (, 10-8 Ом(м |
| --- | --- |
| Алюміній | 2,5 |
| Графіт | 39 |
| Залізо | 8,7 |
| Мідь | 1,7 |
| Ніхром | 100 |
| Свинець | 22 |
| Сталь | 10 |

Таблиця 8. Питомий опір

провідників при 0°С

Таблиця 9. Робота виходу

електронів з металів

| Іон | (, 10-4 м2/В(с |
| --- | --- |
| He+ в He | 10,8 |
| Ar+ в Ar | 1,6 |
| N2+ в N2 | 2,5 |
| O2- в O2 | 2,6 |
| Li+ в Ar | 11,4 |

| Іон | (, 10-8 м2/В(с |
| --- | --- |
| NO3- | 6,4 |
| H+ | 32,6 |
| K+ | 6,7 |
| Cl- | 6,8 |
| Ag+ | 5,6 |

Таблиця 14. Рухливість

іонів в електролітах

Таблиця 15. Рухливість іонів

в газах